## Slide 1: 第一节 杠杆、滑轮与斜面

## Slide 2
考点1
考点2
考点3
杠杆
1.杠杆及其五要素

## Slide 3
考点1
考点2
考点3
2.杠杆的平衡条件

## Slide 4
考点1
考点2
考点3
3.杠杆的分类

## Slide 5
考点1
考点2
考点3
滑轮与滑轮组

## Slide 6
考点1
考点2
考点3

## Slide 7
考点1
考点2
考点3
斜面与轮轴

## Slide 8
考点1
考点2
考点3

## Slide 9
考点1
考点2
考点3

## Slide 10
考点1
考点2
考点3

## Slide 11
考点1
考点2
考点3

## Slide 12
考点1
考点2
考点3

## Slide 13
考点1
考点2
考点3

## Slide 14
考法1
考法2
考法3
考法4
杠杆力臂的画法
例1(2019·内蒙古赤峰中考)工人沿台阶向上滚动圆柱形塑料桶如图所示。他在A点施加力F使塑料桶绕O点向上滚动,请画出F的力臂。
答案:如图所示。
解析:图中O为支点,反向延长力F画出F的作用线,然后从支点O向力F的作用线作垂线段,该垂线段即为力F的力臂L。

## Slide 15
考法1
考法2
考法3
考法4
方法归纳画力臂的四步骤
(1)确定支点:支持杠杆转动的点。
(2)确定力。
(3)力的作用线:沿力的方向的线或反向延长线,且反向延长线用虚线。
(4)力臂:支点向力的作用线作垂线,用箭头或大括号将垂线段表示出来,即为力臂。

## Slide 16
考法1
考法2
考法3
考法4
对应练1(2019·云南昆明中考)请画出图中力F的力臂,并以“L”表示。
答案:如图所示。
解析:已知支点O,延长F画出力的作用线,从支点向力F的作用线作垂线段,即可作出其力臂L。

## Slide 17
考法1
考法2
考法3
考法4
例2(2019·甘肃武威中考)下图是羊角锤的示意图,请画出用羊角锤撬铁钉时最小动力F1的示意图。
答案:如图所示。
解析:由杠杆的平衡条件可知,在阻力和阻力臂一定时,动力臂越长越省力;由题图知,O为支点,A点离支点最远,则连接支点O和羊角锤的末端A即是最长的动力臂,过A点作垂直于动力臂向右的力F1。

## Slide 18
考法1
考法2
考法3
考法4
方法归纳杠杆中最小动力的求法
求杠杆中的最小动力,可以按照以下几个步骤进行:①确定杠杆中的支点和动力作用点的位置;②连接支点与动力作用点,得到最长的线段;③经过动力作用点作出与该线段垂直的直线;④根据杠杆平衡原理,确定出使杠杆平衡的动力方向。

## Slide 19
考法1
考法2
考法3
考法4
对应练2(2019·四川凉山州中考)如图所示,现使用最小的力F1使杠杆在图示位置平衡,请画出F1及其对应的力臂L1。
答案:如图所示。

## Slide 20
考法1
考法2
考法3
考法4
解析:因为在阻力和阻力臂一定时,当动力臂最长时动力最小。O为支点,当动力作用在A点时,力臂最长,则OA为最长力臂L1,已知阻力F2方向竖直向下,为使杠杆平衡,力F1方向也是向下的,过A点作OA的垂线即为最小的力F1。

## Slide 21
考法1
考法2
考法3
考法4
杠杆平衡条件的应用
例3(2019·四川广安中考)如图所示,一轻质杠杆水平支在支架上,OA∶OC=2∶1,G1是边长为5 cm的正方体,G2重20 N,则绳子对G1的拉力为10 N,此时G1对地面的压强为2×104 Pa,G1重60 N。

## Slide 22
考法1
考法2
考法3
考法4
解析:由题图知,O为支点,G2在C点,设绳子对A端的拉力为FA,已知OA∶OC=2∶1,则OA=2OC,由杠杆平衡条件得FA×OA=G2×OC,
即FA×2OC=20 N×OC,解得FA=10 N;
物体与地面的接触面积
S=5 cm×5 cm=25 cm2=0.002 5 m2;
物体G1对地面的压力
F=pS=2×104 Pa×0.002 5 m2=50 N,
地面对物体的支持力
F'=F=50 N;
G1受竖直向下的重力G1、地面向上的支持力F'、绳子向上的拉力FA,
物体G1静止,处于平衡状态,由力的平衡条件得G1=FA+F'=10 N+50 N=60 N。

## Slide 23
考法1
考法2
考法3
考法4
对应练3(2019·四川凉山州中考)如图所示,轻质杠杆OB的重力忽略不计,OB=3OA,物体G的重力为150 N。若要使物体G对水平地面的压力为零,则需要在B端施加的拉力F=50 N。
解析:因为物体G对水平地面的压力为零,所以A点受到的拉力FA=G=150 N。根据杠杆的平衡条件可得FA×OA=F×OB,即150 N×OA=F×3OA,解得F=50 N。

## Slide 24
考法1
考法2
考法3
考法4
对应练4(2019·广西中考)如图所示,杠杆在拉力F的作用下水平平衡。现将弹簧测力计绕c点从a位置转动到b位置的过程中,杠杆始终保持水平平衡,则拉力F的变化情况是( )
A.一直变大
B.一直变小
C.一直不变
D.先变大后变小
A
解析:将弹簧测力计绕c点从a位置转动到b位置的过程中,钩码的重力不变,其力臂不变,即阻力与阻力臂的乘积不变;将弹簧测力计绕c点从a位置转动到b位置的过程中,拉力F的力臂逐渐变小,由杠杆的平衡条件F1L1=F2L2可知,拉力F逐渐变大。

## Slide 25
考法1
考法2
考法3
考法4
杠杆的分类
例4(2019·云南中考)如图所示的简单机械,属于省力杠杆的是( )
B

## Slide 26
考法1
考法2
考法3
考法4
方法归纳杠杆分类及判断方法
(1)杠杆分类:①省力杠杆:动力臂大于阻力臂,启瓶器、螺丝刀、撬棒、钳子、独轮车;②费力杠杆:动力臂小于阻力臂,镊子、筷子、钓鱼竿、食品夹、理发刀;③等臂杠杆:动力臂等于阻力臂,托盘天平、定滑轮。
(2)判断方法:判断支点,确定动力和阻力,比较力臂。如夹子的动力臂小于阻力臂,是费力杠杆。
解析:吊车吊臂在使用过程中,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆,故A错误;撬棒在使用过程中,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,故B正确;筷子在使用过程中,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆,故C错误;钓鱼竿在使用过程中,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆,故D错误。

## Slide 27
考法1
考法2
考法3
考法4
对应练5(2018·安徽模拟)右图为脚踩式垃圾桶的示意图,在打开盖子的过程中,是杠杆ABC和杠杆A'B'C'在起作用,其中杠杆A'B'C'是费力 (选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆。

## Slide 28
考法1
考法2
考法3
考法4
滑轮与滑轮组
例5(2019·嘉兴中考)为便于研究,某健身器材中训练拉力部分的机械结构可简化为如图所示的滑轮组。若不计摩擦,下列有关分析正确的是( )
A.两个滑轮在装置中起的作用相同
B.拉力移动的距离与配重上升的距离相同
C.沿方向1与2匀速拉动配重,所用的力大小相等
D.将配重提升相同高度,用该装置与直接提升所做的功相等
C

## Slide 29
考法1
考法2
考法3
考法4
方法归纳(1)定滑轮实质是等臂杠杆,不省力也不费力,但可以改变作用力方向;动滑轮实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,省力但要费距离;
(2)滑轮组距离关系:s=nh。
解析:由题图可知,该装置由一个动滑轮和一个定滑轮组成,动滑轮能够省力,但不能改变力的方向;定滑轮不能省力,可以改变力的方向,故A错误;该滑轮组中n=2,由s=2h可知,拉力移动距离等于配重上升高度的2倍,故B错误;绳子最后绕过的是定滑轮,定滑轮相当于等臂杠杆,沿方向1与2匀速拉动配重,动力臂都等于定滑轮的半
直接提升配重做的功是有用功,用该装置将配重提升相同高度还要对动滑轮做功,即用该装置所做的功(总功)大于有用功,故D错误。

## Slide 30
考法1
考法2
考法3
考法4
对应练6(2019·四川自贡中考)如图所示,物体A、B的重分别为20 N、10 N,滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计,此时物体A在水平面上向右做匀速直线运动,若用力F向左拉物体A,使物体A向左做匀速直线运动,则 ( )
A.F=20 N
B.F=10 N
C.F=5 N
D.F=30 N
B
解析:由题图知,此滑轮组由2段绳子承担物重,所以
在水平方向A受到的摩擦力和绳对A的拉力平衡,所以Ff=FA=5 N,方向水平向左;
若使物体A向左做匀速直线运动,则A受摩擦力水平向右,则F'=FA+Ff=5 N+5 N=10 N。

## Slide 31
实验点
探究杠杆的平衡条件
考查方向:实验装置的条件、实验过程的分析、实验方法的理解、数据表格的填写与分析、实验的评估等。

## Slide 32
实验点

## Slide 33
实验点
注意事项:杠杆是否在水平位置平衡。实验前发现杠杆不在水平位置平衡,调节杠杆两端的平衡螺母。(哪端高向哪个方向调)

## Slide 34
实验点
例题(2019·黑龙江中考)如图所示,在刻度均匀的轻质杠杆的A点悬挂一个重为4 N的物体,在B点施加一个竖直向下的作用力F,使杠杆在水平位置保持平衡,则F=3 N;若保持物体悬挂的位置不变,改变力F的方向(如图虚线所示),杠杆仍在水平位置保持平衡,则力F将变大 (选填“不变”“变大”或“变小”)。
解析:设杠杆每个格的长度为L,A点悬挂一个重为4 N的物体,根据杠杆的平衡条件有FALA=FBLB,
即4 N·3L=FB·4L,解得FB=3 N。
保持物体悬挂的位置不变,改变力F的方向(如图虚线所示),动力臂将减小,若杠杆仍在水平位置保持平衡,则力F将变大。

## Slide 35
实验点
拓展练探究了杠杆的平衡条件后,小红对天平上游码的质量进行了计算,她用刻度尺测出L1和L2(如图所示),则游码的质量为
解析:以天平的刀口为杠杆的支点,天平的左盘和右盘的质量分别为m左和m右,游码的质量为m,当游码位于零刻度线时,由杠杆的平衡条件得