## Slide 1: 第二节 机械效率

## Slide 2
考点1
考点2
机械效率的计算
1.机械效及其计算公式

## Slide 3
考点1
考点2

## Slide 4
考点1
考点2
2.常见简单机械的机械效率的计算

## Slide 5
考点1
考点2

## Slide 6
考点1
考点2
机械效率的测量
见实验探究拓展部分

## Slide 7
考点1
考点2

## Slide 8
考点1
考点2

## Slide 9
考法
机械效率的理解和计算
例1(2019·湖南怀化中考)如图所示,用滑轮组将重为100 N的物体匀速提升3 m,拉力F所做的总功为400 J。则在这个过程中拉力F做了300 J的有用功。该滑轮组的机械效率是75% 。
解析:拉力做的有用功
W有=Gh=100 N×3 m=300 J;
W总=400 J,
滑轮组的机械效率

## Slide 10
考法
对应练1(2019·山东枣庄中考)用一个动滑轮在5 s内将一重为300 N的物体匀速向上提升3 m,动滑轮的机械效率是75%,则拉力大小为200 N,若忽略绳重与摩擦,动滑轮的重力为100 N。使用动滑轮时,承担物重的绳子股数n=2。

## Slide 11
考法
例2(2019·四川达州中考)救援车工作原理如图所示,当车载电机对钢绳施加的拉力F大小为2.5×103 N时,小车A恰能匀速缓慢地沿斜面上升。
已知小车A的质量为1 t,斜面高为2 m,斜面长为5 m(不计车长、钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦,g取10 N/kg)在小车A由水平路面被拖上救援车的过程中,钢绳所做的有用功为2×104 J,整个装置的机械效率为80% ,小车A与斜面间的摩擦力大小为1×103 N。

## Slide 12
考法
解析:(1)小车质量m=1 t=1 000 kg,
其重力G=mg=1 000 kg×10 N/kg=1×104 N
钢绳做的有用功
W有=Gh=1×104 N×2 m=2×104 J。
(2)不计车长、拉力端移动距离s=2L=2×5 m=10 m,
拉力做的总功
W总=Fs=2.5×103 N×10 m=2.5×104 J,
整个装置的机械效率
(3)不计钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦,克服小车A与斜面间的摩擦做的功为额外功
W额=W总-W有=2.5×104 J-2×104 J=5×103 J,
由W额=FfL可得摩擦力

## Slide 13
考法
对应练2(2018·贵州德阳中考)如图所示,沿斜面把质量为12 kg的一个物体匀速拉到最高处,沿斜面向上的拉力是F=100 N,斜面长2 m、高1 m,则其机械效率是60 %,物体所受摩擦力是40 N。(g取10 N/kg)

## Slide 14
实验点
测量滑轮组的机械效率
考查方向:实验原理;弹簧测力计的读数;实验数据的处理;控制变量法的应用;影响滑轮组机械效率的因素。
例题(2019·湖南邵阳中考)某物理兴趣小组在测量滑轮组的机械效率,实验过程如下:
①用弹簧测力计测量沙和袋所受总重力G并填入表格。
②按图安装滑轮组,分别记下沙袋和绳端的位置。
③匀速拉动弹簧测力计,使沙袋升高,读出拉力F的值,用刻度尺测出沙袋上升的高度h和绳端移动的距离s,将这三个量填入表格。
④算出有用功W有,总功W总,机械效率η。
⑤改变沙袋中沙子的重力,重复上面的实验。

## Slide 15
实验点

## Slide 16
实验点
请根据实验过程和实验记录,思考并回答:
(1)在第一次实验中,粗心的小冬同学忘记在表格中填写绳端移动的距离s,你认为s应该为0.6 m。
(2)根据表中数据,可计算得出第二次实验的机械效率为75% 。
(3)根据表中数据,分析得出所用动滑轮的重为0.3 N。(绳重和摩擦忽略不计)
(4)分析三次实验中的数据,可以发现用同一个滑轮组提升重物,物重越大,滑轮组的机械效率越大 (选填“越大”“越小”或“不变”)。

## Slide 17
实验点
解析:(1)绳子的有效段数为3,根据s=nh,在第一次实验中,绳端移动的距离s=3×0.2 m=0.6 m;
(2)根据表中数据,可计算得出第二次实验的机械效率为
结合第一次实验的数据可得,所用动滑轮的重G动=3F-G=3×0.3 N-0.6 N=0.3 N;
(4)纵向分析三次实验中的数据,可以发现用同一个滑轮组提升重物,物重越大,滑轮组的机械效率越大。

## Slide 18
实验点
拓展练(5)实验中应沿竖直方向匀速 拉动弹簧测力计。
(6)小明发现绳端移动的距离与钩码提升高度有固定的倍数关系,于是他认为钩码数量一定时,无论将钩码提升多高,都不影响该滑轮组的机械效率。小芳则认为钩码提升的高度不同,有用功就不同,机械效率就变化了,你认为小明 的看法是正确的。
解析:(5)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,以保证拉力大小恒定。