## Slide 1
命题点1 电阻和变阻器 欧姆定律
第15讲 探究电路

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
福建近3年中考真题精讲练
2
实验突破
3

## Slide 3
面对面“过”考点
考点梳理
电阻和变阻器
考点
1
1. 电阻 (1)定义：导体对电流的________作用叫电阻，通常用字母________表示．导体不同，电阻一般不同． (2)单位：国际单位是欧姆，简称欧，符号是______，常用单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)． 单位换算：1 kΩ＝________Ω，1 MΩ＝______Ω.
阻碍
R
Ω
103
106

## Slide 4
(3)影响电阻大小的因素(2019.13，2018.8涉及) a．同种材料、横截面积相同的导体，长度越长，电阻越________． b．同种材料、长度相同的导体，横截面积越大，电阻越________． c．材料不同，横截面积和长度相同的导体，电阻一般________．
2. 滑动变阻器 (1)原理：通过改变接入电路中电阻丝的________来改变电阻的大小． (2)铭牌：某滑动变阻器标有“20 Ω 2 A”字样，“20 Ω”表示________________
________________________，“2 A”表示__________________________________． (3)使用方法 a．滑动变阻器要按__________的原则接入电路中； b．闭合开关前应将滑动变阻器的滑片调至_________的位置．
大
小
不同
长度
滑动变阻器接入电路的最大阻值为20 Ω
允许通过滑动变阻器的最大电流为2 A
一上一下
阻值最大

## Slide 5
(1)特点：电阻箱可以改变电路中的电阻，特点是不可以连续改变连入
电路的电阻，但可以直接读出连入电路的电阻． (2)读数：各旋盘对应指示点的示数乘以面板上标记的倍数，然后相
加，就是连入电路的电阻值．如图所示电阻箱的示数为________Ω.
c．滑片远离下接线柱，滑动变阻器接入电路的阻值变______；如图所示，当滑片向A端移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变________． (4)作用 a．通过调节其阻值来改变电路中的________或改变某一用电器两端的电压； b．保护电路． 3. 电阻箱
大
小
电流
6 041

## Slide 6
欧姆定律
考点
2
1. 内容：一段导体中的电流，跟加在这段导体两端的电压成______比，跟这段导体的电阻成______比． 2. 公式(必考)
U表示导体两端的电压，单位为伏特（V）
R表示导体的电阻，单位为欧姆（Ω）
I表示通过导体的电流，单位为安培(A)
正
反
Notes: ΩΩΩ

## Slide 7
适时总结
欧姆定律的计算
U=IR（求电流）
(求电阻)
（求电流）
解题注意事项 (1) 同一性、同时性：U、I、R是对应同一导体或电路且为同一时刻的值； (2) 统一性：U、I、R单位要统一，分别为V、A、Ω.

## Slide 8
电阻的串、并联规律
考点
3
 | 串联 | 并联
等效 电路 |  | 
结论 | 串联电路的总电阻等于各分电阻之和，即R总＝R1＋R2 | 并联电路的总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和，即

## Slide 9
福建近3年中考真题精讲练
电阻大小的影响因素(2019.13，2018.8涉及)
类型
1
1. (2019福建13题2分)在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是( )
A. 铜线的电阻一定比铝线的小 B. 长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等 C. 长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大 D. 粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大
D

## Slide 10
拓展训练
2. (2019厦门5月质检)一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是( ) A. 减小导线两端的电压 B. 增大导线中的电流 C. 将导线拉长后连入电路 D. 将导线对折后连入电路
D

## Slide 11
欧姆定律的理解及简单计算(2019.22)
类型
2
3. (2019福建22题2分)如图为某种灯泡的电流I与电压U的关系图像．若有6只这种灯泡串联接在电压为6 V的电源上，通过灯泡的电流为________ A；若把一只这种灯泡与一电阻并联接在电压为6 V的电源上，总电流为1.5 A，则该电阻的阻值为________ Ω.
第3题图
0.2
6

## Slide 12
拓展训练
4. (2017龙岩5月质检)如图所示，R1和R2的阻值之比为1∶2，则电流表 和 的示数之比为( ) A. 2∶1
B. 1∶2
C. 3∶1
D. 1∶3
第4题图
C

## Slide 13
5. (2019郴州)如图所示，电源电压恒为6 V，定值电阻R1＝20 Ω.闭合开关S，电流表 的示数为0.9 A，则电流表 的示数为________A，定值电阻R2的阻值为______Ω.
第5题图
0.3
10

## Slide 14
6. (2019鄂州改编)如图所示，在探究串联电路电压关系的实验中，小磊同学先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1 V，然后保持电压表接A点不动，将接B点的那段导线改接到C点，电压表的示数为3 V．已知R1＝5 Ω，则电阻R2两端的电压为____V，通过R2的电流为_______A.
第6题图
2
0.2

## Slide 15
动态电路类计算
类型
3
考向1 开关引起的动态电路计算(2019.16) 7. (2019福建16题2分)如图电路，电源电压恒定，R1＝12 Ω，R2＝6 Ω，R3是定值电阻．闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时电流表的示数为0.6 A，接b时电流表的示数可能为( )
A. 0.3 A B. 0.6 A
C. 0.9 A D. 1.2 A
第7题图
C

## Slide 16
拓展训练
8. (2019邵阳)如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1＝3R2，当S和S1闭合、S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U1和I1；当S1断开、S和S2闭合时，电压表和电流表的示数分别为U2和I2，
则U1∶U2、I1∶I2分别是( )
A. 1∶1、4∶3 B. 1∶2、1∶3 C. 1∶1、1∶4 D. 1∶4、1∶1
第8题图
A

## Slide 17
9. (2018安顺)如图，电源电压恒定，R1＝30 Ω，R2＝60 Ω，当开关S3闭合，S1、S2都断开时，电流表的示数为0.1 A，则电源电压是________V；当开关S3断开，S1、S2都闭合时，电流表的示数是________A.
第9题图
9
0.45

## Slide 18
考向2 滑动变阻器引起的动态电路计算
10. (2019齐齐哈尔)如图所示的电路，电源电压保持不变，R1＝10 Ω.闭合开关S, 滑动变阻器滑片P在最右端时，电流表的示数为0.25 A；把滑片P移到中点时，电流表的示数为0.4 A，则下列选项正确的是( )
A. 滑片P在最右端时，通过R1、R2的电流之比为 5∶8 B. 滑片P在最右端时，R1、R2两端电压之比为3∶1 C. 滑动变阻器的最大阻值为40 Ω D. 电源电压为10 V
第10题图
D
拓展训练

## Slide 19
11. (2018广东省卷)如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，下列说法不正确的是( )
A. 电源电压是9 V B. 定值电阻R的阻值是6 Ω C. 滑动变阻器的阻值范围是0～18 Ω D. 若定值电阻R出现接触不良时，电
流表示数为0，电压表示数为9 V
甲 乙
第11题图
C

## Slide 20
考向3 敏感电阻类动态电路计算(2019.32)
12. (2019福建32题6分)空气质量指数是环境监测的重要指标，下表的空气质量等级是按照空气质量指数A划分的．某兴趣小组自制的空气质量监测仪，用电压表显示空气质量指数，工作原理电路图如图．已知电源电压U＝ 18 V，电压表量程为0～15 V，定值电阻R0的阻值为100 Ω，气敏电阻阻值R与A的关系为R＝ ×103 Ω.
空气质量指数A | 0～50 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～300 | ＞300
空气质量等级 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染

## Slide 21
(1)通过计算，判断电压表示数为10 V时对应的空气质量等级． (2)更换定值电阻R0可改变监测仪的测量范围，若要使电压表满偏时对应的空气质量指数A＝400，则更换后的定值电阻R0′的阻值应为多大？
第12题图

## Slide 22
解：(1)电压表示数为10 V时，电路电流I＝ ＝0.1 A 气敏电阻两端的电压UR′＝U－UR0＝18 V－10 V＝8 V 根据欧姆定律R＝ ，气敏电阻阻值R＝ ＝80 Ω.由R＝ ×103 Ω得A＝ ＝75，根据图表可知对应的空气质量等级为良． (2)当A＝400 时，由R＝ ×103 Ω，得气敏电阻阻值R′＝ ＝15 Ω，电压表满偏时UR0′＝15 V，气敏电阻两端的电压UR′＝U－UR0′＝18 V－15 V＝3 V 根据欧姆定律，通过的电流I′＝ ＝0.2 A 根据欧姆定律，更换的定徝电阻R0′＝ ＝75 Ω

## Slide 23
拓展训练
13. (2019贵州三州联考)某同学设计了一个利用如图甲所示的电路来测量海水的深度，其中R1＝2 Ω是一个定值电阻，R2是一个压敏电阻，它的阻值随所受液体压力F的变化关系如图乙所示，电源电压保持6 V不变，将此压敏电阻用绝缘薄膜包好后放在一个硬质凹形绝缘盒中，放入海水中保持受力面水平，且只有一个面积为0.02 m2的面承受海水压力．(设海水的密度ρ海水＝1.0×103 kg/m3，g取10 N/kg)

## Slide 24
(1)当电流表示数为0.2 A时，求压敏电阻R2的阻值； (2)如图乙所示，当压敏电阻R2的阻值为20 Ω时，求此时压敏电阻R2所在深度处的海水压强； (3)若电流的最大测量值为0.6 A，则使用此方法能测出海水的最大深度是多少？
甲 乙
第13题图

## Slide 25
解：(1)当电流表示数为0.2 A时，总电阻为：R＝ ＝30 Ω 压敏电阻R2的阻值为：R2＝R－R1＝30 Ω－2 Ω＝28 Ω (2)根据图像可知：当压敏电阻R2的阻值为20 Ω时，压敏电阻受到海水的压力为4×
104 N，则压敏电阻R2受到的压强为：p＝ ＝2×106 Pa (3)当电流表示数达到最大0.6 A时，电路的总电阻为：R′＝ ＝10 Ω 此时压敏电阻R2的阻值为：R2′＝R′－R1＝10 Ω－2 Ω＝8 Ω 根据图像可知：当压敏电阻R2的阻值为8 Ω时，压敏电阻受到海水的压力为10×104 N 则压敏电阻受到的压强为：pmax＝ ＝5×106 Pa 则使用此方法能测量出海水的最大深度是：hmax＝ ＝500 m

## Slide 26
实验突破
实验
探究电阻的大小与哪些因素有关
命题点 【提出猜想与假设】 1. 导体电阻的大小可能与导体的材料、长度、横截面积和温度有关 【设计与进行实验】 2. 主要实验器材的选取及作用 (1)电流表的使用与读数 (2)电流表的作用(显示电路中的电流，间接反映导体电阻的大小)
实验视频见超值配赠

## Slide 27
(3)带鳄鱼夹的导线(便于改变接入电路的金属丝长度) 3. 电路连接前的注意事项(开关要断开、滑动变阻器滑片移至__________处) 4. 转换法的应用[通过比较灯泡亮暗(或电流表示数)来判断导体电阻的大小] 5. 控制变量法的应用 (1)探究导体电阻与导体材料的关系(控制导体的长度和横截面积相同，________不同) (2)探究导体电阻与导体________的关系(控制导体的材料和横截面积相同，长度不同)
阻值最大
材料
长度

## Slide 28
(3)探究导体电阻与导体横截面积的关系(控制导体的材料和长度相同，_____________不同) (4)探究导体电阻与导体温度的关系(对同一个导体进行加热) 6. 根据实验数据和现象，分析总结实验结论 【交流与反思】 7. 多次测量的目的(使实验结论更具普遍性) 8. 实验操作的改进(用电流表替代灯泡或将电流表串联接入电路，使实验现象更明显) 9. 金属丝对折后接入电路无法得出导体的横截面积越大，电阻越小的结论(没有控制导体长度不变)
横截面积

## Slide 29
10. 只有一根导体时可以探究的问题及操作方法(①将导体剪成不同长度可以探究导体电阻与导体______的关系；②将导体对折可以探究导体电阻与导体__________的关系) 实验结论：①导体电阻的大小与导体的横截面积______(选填“有关”或“无关”)，在其他条件相同时，导体的横截面积越大，电阻________；②导体电阻的大小与导体的长度________(选填“有关”或“无关”)，在其他条件相同时，导体的长度越大，电阻______；③导体电阻的大小与导体的材料________(选填“有关”或“无关”)．
长度
横截面积
有关
越小
有关
越大
有关

## Slide 30
一题练透一实验
例 (2019绥化)在“探究影响电阻大小的因素”的实验中，某实验小组同学利用如图所示的电路分别对“导体电阻跟它的材料、长度、横截面积有关”的猜想进行实验验证．实验中使用4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．
例题图
编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 电流大小/A
A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 0.40
B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 0.32
C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 0.16
D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 0.08

## Slide 31
(1)实验中通过观察________________________________来比较电阻的大小，此过程用到的研究方法是________________． (2)分别将C、D两根合金丝接入电路，可初步探究出的结论是：___________
_____________________________________________________________. (3)分别将________(填编号)两根合金丝接入电路，可初步探究出的结论是：导体的材料、长度相同时，横截面积越小，电阻越大．
电流表示数(电流表示数的大小)
转换法
导体的材料、横截面积相同(一定)时，长度越长(越短)，电阻越大(越小)
B、C

## Slide 32
补充设问
(4)将B导体接入电路，闭合开关后用酒精灯对其进行加热，每隔10 s记录一次电流值，实验测得的数据如下，由此可以得出导体的电阻随温度的升高而________．
时间/s | 10 | 20 | 30 | 40
电流/A | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.18
增大

## Slide 33
(5)若实验中将电路中的电流表更换为小灯泡，通过观察________________也可以判断导体电阻大小，但不足之处是__________________________________． (6)实验中，如果只有一根粗细均匀的细金属丝，怎样研究导体的电阻与横截面积的关系呢？某同学将金属丝对折后接入电路中，发现电流表的示数变大，由此得出结论：导体的横截面积越大，电阻越小．该同学的结论是________(选填“正确”或“错误”)的，理由是_______________________．
灯泡的亮度
不能较准确地反映电路中电流大小
错误
没有控制导体的长度不变