## Slide 1
命题点4 测量电阻
第15讲 探究电路

## Slide 2
目
录
福建近3年中考真题精讲练
1
实验突破
2
实验一
实验二
实验三
命题点4 测量电阻
第15讲 探究电路

## Slide 3
福建近3年中考真题精讲练
1. (2019福建30题8分)现要测量电阻Rx的阻值，提供的实验器材有：待测电阻Rx(约5 Ω)、两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器、开关及导线若干．
(1)用笔画线代替导线，将图甲中
的实物图连接完整，要求滑动变阻器
的滑片P向接线柱D移动时接入的阻值变小．
甲
第1题图

## Slide 4
(2)正确连线后，闭合开关，移动滑片P，电流表示数几乎为零，电压表示数接近电源电压且几乎不变．若电路中只有一处故障，可判断该故障是________． (3)排除故障继续实验，某次测量，电流表的示数为0.50 A，电压表的示数如图乙，该示数为________V，则Rx＝________Ω.
Rx断路
2.6
5.2
乙

## Slide 5
(4)某同学利用电源(电压未知)、电阻箱(0 ～999.9 Ω)和电流表(指针能正常偏转，但刻度盘示数模糊不清)等器材，测电阻Rx的阻值，设计的电路如图丙．完成下列实验步骤： ①正确连接电路，断开S1、S2，将电阻箱R阻值调至最大； ②______________________________________； ③_______________________________________________
___________________________； ④电阻Rx＝________．(用测得量的符号表示)
第1题图丙
闭合S1，标记电流表指针所指的位置
断开S1，闭合S2，调节电阻箱，使电流表指针指在标记的位置，记下电阻箱阻值R0
R0

## Slide 6
2. (2018福建30题8分)用“伏安法”测量电阻Rx的阻值，提供的实验器材有：待测电阻Rx、两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器、开关及若干导线． (1)根据图甲的电路图，用笔画线代替导线将图乙中的实物图连接完整．
第2题图

## Slide 7
(2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数较大且几乎不变，电流表示数始终为零，电路故障可能是 . (3)排除故障后，测得多组实验数据．各组数据对应的点已描在图丙中，请在图中画出Rx的I－U图线．由图可得Rx＝________Ω.(结果保留一位小数)
第2题图丙
电流表断路(电阻Rx断路)
5.5

## Slide 8
(4)电流表的电阻虽然很小，但也会影响本实验中Rx的测量结果．用图丁的电路进行测量可消除这个影响，R0为定值电阻．实验步骤如下： ①按照图丁的电路图连接电路，将滑动变阻器的滑片置于最大阻值处； ②闭合开关S1、S2，移动滑动变阻器滑片，读出电压表的示数U1和电流表的示数I1； ③_________，移动滑动变阻器滑片，读出电压表
的示数U2和电流表的示数I2； ④可得待测电阻Rx＝_______.(用U1、I1、U2和I2表示)
第2题图丁
断开S2

## Slide 9
测量定值电阻的阻值(2019.30，2018.30)
实验
一
实验突破
命题点
【设计与进行实验】 1. 画电路图或连接实物图 (1)补画实验电路图 (2)根据电路图连接实物图[2018.30(1)] (3)根据实验原理或要求连接实物图[2019.30(1)] 2. 连接电路的注意事项(a.开关断开；b.滑片移至阻值最大处)
实验视频见超值配赠

## Slide 10
3. 电流表、电压表的使用和读数[2019.30(3)第1空] 4. 电路故障分析[2019.30(2)，2018.30(2)] 5. 实验表格的设计和数据的记录 6. 滑动变阻器在电路中的作用(①保护电路；②改变定值电阻两端的电压) 7. 滑动变阻器规格选取(R滑≥ ，Umin是定值电阻两端最小电压、Imin是电路中最小电流) 【分析数据，总结结论】 8. 分析表格中的错误数据 9. 计算电阻阻值或表达式[[2019.30(3)第2空，2018.30(3)第2空] 10. 根据数据绘制U－I图像(先标点，然后用平滑曲线连接)[2018.30(3)第1空]

## Slide 11
【交流与反思】 11. 多次测量的目的(求平均值，减小误差) 12. 将定值电阻换成小灯泡后，电流与电压不成正比的原因(灯丝电阻随温度的升高而增大) 13. 得出电流随电压的增大而减小的原因(电压表接在了滑动变阻器两端) 14. 若电压表有内阻，则所测阻值偏小(电压表分流，
导致所测电流偏大) 15. 实验改进(为消除电流表电阻对实验结果的影响，
设计电路如下)[2018.30(4)] 16. 特殊方法测电阻[2019.30(4)]

## Slide 12
一题练透一实验
例1 (2019漳州5月质检)现有电流表、电压表、滑动变阻器(20 Ω、2 A)、未知阻值的电阻R、开关各一只、干电池(1.5 V)两节和导线若干，根据图甲连接电路进行“测量未知电阻的阻值”实验．
(1)用笔画线代替导线，按照图甲所
示电路，将乙图中的实物图连接
完整； (2)在连接电路时，开关应该处于
________(选填“闭合”或“断开”)状态；
例1题图
断开

## Slide 13
(3)表中是某组同学实验的结果，请分析这些数据，指出其中第______次实验数据是不可信的，理由是_____________________________________________
________________________________________.
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
1
滑动变阻器接入电路阻值最大时，定值电阻两端电压最小为0.6 V，对应电流应为0.12 A

## Slide 14
(4)只用一只电压表和一个已知阻值的R0、电压恒定的电源等器材，在缺少电流表的情况下，也能测量待测电阻R的阻值，实验电路如图丙所示，实验过程如下： ①只闭合开关S，移动滑动变阻器滑片到最________(选填“左”或“右”)端，读出电压表示数为U1； ②再闭合开关S1，读出电压表的示数为U2； ③计算出待测电阻阻值R＝________(用已知
量和测量量表示)．
例1题图丙
左

## Slide 15
补充设问
(5)实验中将滑片向______(选填“A”或“B”)端移动，适当增大电阻两端的电压，并进行多次测量，计算出电阻的平均值，求平均值的主要目的是__________；本实验中滑动变阻器除了改变定值电阻两端电压的作用外，另一个作用是
______________． (6)电压表的电阻很大，但是也有电流通过，分析图甲实验电路，则所测的定值电阻的阻值_________(选填“偏大”或“偏小”)． (7)将电阻R换成小灯泡，重复上述实验，发现几次实验测得的小灯泡的电阻相差比较大，原因可能是____________________________．
A
减小误差
保护电路
偏小
灯丝电阻随温度的升高而增大

## Slide 16
(8)若实验中发现电压表损坏，电流表完好，还是利用已知阻值的定值电阻R0，设计了如图丁所示的电路，测量步骤如下：
①当开关S1闭合、S2断开时，电流表读数为I1；
②____________________，电流表读数为I2；
③未知电阻R＝________(用已知量和测量量表示)
补充设问题图丁
开关S1、S2闭合

## Slide 17
(9)若实验中发现电流表已损坏，电压表完好，设计了如图戊所示的电路，也完成了实验，请你将下列实验步骤补充完整(滑动变阻器最大阻值用R0表示)：
①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，当滑片位于最左端时，读出此时电压表的示数，记为U1；
②___________________________________________，
读出此时电压表的示数，记为U2；
③未知电阻R＝________(用已知量和测量量表示)
补充设问题图戊
调节滑动变阻器的滑片，当滑片位于最右端时

## Slide 18
测量小灯泡的电阻
实验
二
实验视频见超值配赠
命题点 命题点1－5见实验一命题点 【设计与进行实验】 6. 滑动变阻器在电路中的作用(①保护电路；②改变小灯泡两端的电压) 7. 滑动变阻器规格选取：R滑≥ 8. 使小灯泡正常发光的操作(移动滑片使电压表示数等于小灯泡________电压)
【分析数据，总结结论】
9. 分析表格中的错误数据
额定

## Slide 19
10. 计算电阻阻值或表达式 11. 根据数据绘制U－I图像(先标点，然后用平滑曲线连接) 【交流与反思】 12. 多次测量小灯泡在不同电压下的阻值的目的(探究________对小灯泡电阻的影响) 13. 根据U－I图像分析小灯泡电阻与温度的关系(小灯泡的电阻随温度的升高而________) 14. 不能用多次测量求得的平均值作为小灯泡电阻的原因(温度改变，电阻也改变) 15. 特殊方法测小灯泡的电阻
温度
增大

## Slide 20
一题练透一实验
例2 (2019龙岩5月质检)铭牌模糊的小灯泡L，仅能看清标有“0.3 A”字样，小春用图甲电路测量小灯泡L正常发光时，小灯泡电阻的大小．
(1)小春发现图甲电路中，只有导线AE连接错误，
此导线应改接到________两点； (2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到
最______(选填“左”或“右”)端；
例2题图
甲
BE或DE
左

## Slide 21
(3)电路故障排除后，闭合开关，电流表示数为0.1 A，此时应移动变阻器的滑片P，眼睛注视________表的示数，直至小灯泡正常发光，这时电压表的示数如图乙所示，为________V，小灯泡正常发光时的电阻约为________Ω； (4)测出小灯泡正常发光时的电阻后，小春将通过
小灯泡的电流调为额定电流的一半，发现测得的
小灯泡的电阻不等于其正常发光时的电阻，
这是由于_________________________________；
电流
2.5
8.3
小灯泡电阻会随温度的改变而改变
乙

## Slide 22
(5)小东利用一个大小适合的定值电阻R0和两只电流表，设计如图丙所示的实验电路也能测出小灯泡正常发光时的电阻．请将下列相关步骤补充完整： ①闭合开关S，移动滑动变阻器滑片P，使电流表 的示数为________A，此时小灯泡正常发光，读出电流表 的示数为I； ②小灯泡正常发光时电阻的表达式为__________．
(用已知量和测量量表示)
例2题图丙
0.3

## Slide 23
补充设问
(6)若有规格分别为A(10 Ω 2 A)、B(20 Ω 1 A)、C(50 Ω 0.1 A)的三个滑动变阻器，要能顺利完成实验，小春应选择滑动变阻器________(填字母)． (7)实验中小灯泡突然熄灭，电压表、电流表均无示数，则电路出现的故障可能是_________________________． (8)若实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了．闭合开关，则________表的指针有明显偏转，可能会损坏的元件是____________(写出一个即可)．
B
滑动变阻器断路
电压
电压表

## Slide 24
(9)根据所测实验数据作出小灯泡的U－I图像，如图丁所示．根据图像可知电流与电压________(选填“成”或“不成”)正比，________(选填“能”或“不能”)用该电路来探究“电流与电压的关系”．
补充设问题图丁
不成
不能

## Slide 25
(10)小明不用电压表，用图戊所示的电路也可测量已知额定电流的小灯泡正常发光时的电阻，已知小灯泡的额定电流为I额，定值电阻阻值为R0，实验过程如下：①_______________________________________________________________； ②闭合S、S1，断开S2，记录下此时电流表的示数为I；
③小灯泡正常发光的电阻表达式为R＝________．
补充设问题图戊
闭合S、 S2，断开S1，移动滑动变阻器，使电流表示数为额定电流I额

## Slide 26
特殊方法测量电阻的阻值[2019.30(4)，2018.30(4)]
实验
三
一、缺电流表
【思路点拨】利用电压表与定值电阻(或已知最大阻值的滑动变阻器)并联等效替代电流表，如图所示．

## Slide 27
一题练透一实验
例3 (1)小明在进行“伏安法”测量定值电阻阻值的实验中，发现电流表已损坏，只添加两个开关，并用一个已知阻值为R0的定值电阻替换滑动变阻器，实验电路如图甲所示．电源电压未知但不变，请将实验步骤补充完整：
①闭合开关S、S1，电压表示数为U1；
②_______________________，电压表示数为U2；
③未知电阻的阻值表达式为Rx＝________(用
已知量和测量量表示)．
例3题图甲
闭合开关S、S2，断开S1

## Slide 28
(2)在“伏安法”测量未知电阻阻值的实验中，发现电流表已损坏，电压表完好，小明设计了如图乙所示电路进行测量，已知滑动变阻器最大阻值为R，实验步骤如下：
①将滑动变阻器的滑片移至最左端时，电压表的读数为U；②_______________________________________________
______________；
③电阻表达式为：__________．
例3题图乙
再将滑动变阻器的滑片移动到最右端，此时电压表的示数为Ux

## Slide 29
(3)小红在“测量额定电压为2.5 V的小灯泡正常发光时的电阻”实验中不小心将电流表损坏，老师额外给她一个已知阻值为R0的定值电阻和一个电压表，小红设计了如图丙所示的实验电路，电源电压未知但不变，请你帮她完成下列实验步骤： ①移动滑片P，使电压表____的示数为2.5 V；
②保持滑片位置不动，读出另一个电压表的示数为U；
③小灯泡正常发光时的电阻RL＝______(用已知量和测
量量表示)．
例3题图丙
V2

## Slide 30
二、缺电压表[2019.30(4)]
【思路点拨】利用电流表与定值电阻(或者已知最大阻值的滑动变阻器)串联等效替代电压表，如图所示．

## Slide 31
一题练透一实验
例4 (1)小红在测量未知电阻阻值的实验中不小心将电压表损坏，她经过思考，设计了如图甲所示的电路，也完成了实验，请将下列实验步骤补充完整(滑动变阻器最大阻值用R0表示)：
①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，当滑片位于最左
端时，读出此时电流表的示数，记为I1；
②_________________________________________，读出
此时电流表的示数，记为I2；
③未知电阻Rx＝___________(用已知量和测量量表示)
例4题图甲
调节滑动变阻器的滑片，当滑片位于最左端时

## Slide 32
(2)小红在测量未知电阻阻值的实验中发现电压表损坏，利用其他的原有器材也能测出未知电阻Rx的阻值，实验电路如图乙所示(滑动变阻器最大阻值为R0，电源电压未知且不变). 请将下列相关实验步骤补充完整：
①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，记录电流表示数I1；
②闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到______端，
记录电流表示数I2；
③待测电阻的表达式：Rx＝_________(用已知量
和测量量表示)
例4题图乙
b

## Slide 33
(3)小明在测量小灯泡的电阻的实验中发现电压表损坏，他向老师要了一个已知阻值为R0的定值电阻和一个单刀双掷开关，借助部分现有的实验器材，设计了如图丙所示的实验电路，也测出额定电压为2.5 V的小灯泡正常发光的电阻，请你帮他完成下列实验步骤：
①连接好实验电路，将开关S拨到触点______(选填“1”
或“2”)，移动滑片，使电流表的示数为________；
②保持滑片的位置不动，再将开关S拨到触点______
(选填“1”或“2”)，读出电流表的示数为I；
③小灯泡正常发光时电阻的表达式R＝__________(用已知量和测量量表示)
例4题图丙
1
2