## Slide 1
目
录
面对面“过”考点
1
福建近3年中考真题精讲练
2
命题点5 家庭用电
第15讲 探究电路

## Slide 2
生活
用电
漏电保护器
家庭电路
电流过大
用电安全
家庭电路
总功率过大
短路
组成
连接
保险丝
位置
作用
材料
测电笔
作用
使用方法
三脚插头
连接方法
地线的作用
作用
安全用电原则
触电急救措施
注意防雷
触电类型
开关位置
用电器并联

## Slide 3
面对面“过”考点
考点梳理
家庭电路
考点
1
1. 电路图
返回思维导图

## Slide 4
2. 组成
组成 |  | 特点与作用
进户线(零线和火线) |  | 电压：火线和零线之间的电压为______V，零线与大地之间的电压为______V
总开关 |  | 控制整个电路的通断
保险丝 | 作用 | 当电路中电流过大时，自动切断电路，起到保护电路的作用
 | 材料 | 熔点________、电阻________
 | 特点 | 保险丝越粗，熔断电流越________
 | 注意 | ________用铜丝、铁丝代替保险丝；________用更粗的保险丝代替原保险丝(均选填“能”或“不能”)
220
0
低
大
大
不能
不能
返回思维导图

## Slide 5
组成 | 特点与作用
用电器 | a.各用电器之间________联 b．控制用电器的开关与该用电器______联，接在用电器和______线之间(2019.24)
插座 | 接法：三孔——“左零右火上接地” 两孔——“左零右火” 注意：三脚插头中的“长脚”可以保证三脚插 头插入插座时使用电器金属外壳先接地，拨 出插座时外壳后脱离地线
并
串
火
返回思维导图

## Slide 6
3. 测电笔(2018.12)
作用 | 辨别________和________．
使用 方法 | 用笔尖接触被测导线，同时用手接触______的金属体，能够使氖管发光的是________，否则是________
注意事项 | 使用时，手不能接触金属笔尖，否则会有触电的危险
火线
零线
笔尾
火线
零线
返回思维导图

## Slide 7
4. 家庭电路电流过大的原因 (1)用电器的总功率________：a.大功率用电器的使用；b.多个用电器同时使用． (2)发生________：a.改装电路时不小心，使火线和零线直接连通；b.电线绝缘皮破损或老化．
过大
短路
返回思维导图

## Slide 8
用电安全
考点
2
1. 触电事故 (1)触电原因：人体直接或间接接触火线．
(2)常见的触电类型
低压触电 |  | 高压触电 | 
单线触电 | 双线触电 | 电弧触电 | 跨步电压触电
返回思维导图

## Slide 9
(3)触电急救措施：发生触电事故时首先应立即切断________，然后用绝缘棒将导线挑开，使触电者脱离电源．
2. 安全用电原则(2018.4，2017.3) (1)________低压带电体，________高压带电体． (2)更换灯泡、搬动电器前应________电源开关． (3)不弄湿用电器，不损坏绝缘皮．湿手不摸用电器、不在电线上晾衣服． (4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时________． (5)有金属外壳的家用电器，外壳一定要________． (6)发生火灾时，首先切断电源，再灭火． 3. 注意防雷：高大建筑的顶端都有针状的金属物——避雷针，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷．高压输电线最上面的两条导线也是用来防雷的．
电源
不接触
不靠近
断开
更换
接地
返回思维导图

## Slide 10
福建近3年中考真题精讲练
家庭电路连接
类型
1
拓展训练
1. (2019邵阳)随着生活水平的提高，人们外出旅游住宿宾
馆司空见惯．如图为某宾馆房间取电装置，房卡插入槽中
后，房间内的电灯、电视、空调等用电器才能工作，房卡
的作用相当于房间电路的( ) A. 总开关 B. 电源 C. 用电器 D. 电能表
第1题图
A

## Slide 11
2. (2019菏泽)如图所示，关于家用插座说法中，正确的是( ) A. 开关串联在干路中，指示灯与各组插孔
并联在电路中 B. 开关、指示灯和各组插孔并联在电路中 C. 开关、指示灯和各组插孔串联在电路中 D. 各组插孔串联在一起与指示灯并联在电路中
第2题图
A

## Slide 12
家庭电路故障分析(2018.12)
类型
2
3. (2018福建12题2分)家里一盏电灯突然熄灭，用试电笔(又名“测电笔”)分别测试电路中的a、b、c、d四点(如图所示)，只有测a点时氖管发光．若电路中只有一处故障，则故障可能是( )
A. 进户零线断路 B. 灯泡L断路 C. 开关S接触不良 D. 导线cd断路
第3题图
C

## Slide 13
拓展训练
4. (2018厦门5月质检)小明触摸电冰箱时，手“麻”了一下．对于造成小明手“麻”的原因有四种猜想，你认为合理的是( ) A. 火线断路 B. 火线与零线短路 C. 冰箱的金属外壳接地线 D. 火线与冰箱金属外壳接触
D

## Slide 14
5. (2019湖州)如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光．若电路中只有一处故障，则是( )
A. 灯L2短路 B. 灯L2所在支路开路 C. c、d两点间开路 D. c点左侧的零线开路
第5题图
C

## Slide 15
安全用电原则(2018.4，2017.3)
类型
3
6. (2018福建4题2分)关于安全用电，下列做法正确的是( ) A. 在通电的电线上晾晒衣服 B. 及时更换老化的电线 C. 用湿布擦拭通电的电视机 D. 在高压线附近放风筝 7. (2017福建3题2分)下列做法符合安全用电常识的是( ) A. 使用冰箱时，金属外壳未接地 B. 家庭电路中，开关接在零线上 C. 检修电路时，未断开总开关 D. 电线着火时，应先切断电源再救火
B
D

## Slide 16
拓展训练
8. (2019徐州)下列家庭用电的做法正确的是( )
D

## Slide 17
家庭电路作图(2019.24)
类型
4
9. (2019福建24题2分)如图是部分照明电路．用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路．
第9题图

## Slide 18
拓展训练
10. (2019泰州)将图中带开关的三孔插座正确接入家庭电路．
第10题图