## Slide 1
第4讲 机械运动
命题点1 长度、时间的测量

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
江西6年真题“面对面”
2
考点梳理
仪器的使用和读数

## Slide 3
变速直线运动
机械运动
运动的描述
运动的快慢：速度
测量物体运动的平均速度
长度和时间
定义
物理意义
基本单位
单位换算
常考长度估测
测量
常考时间估测
时间：秒表
长度：刻度尺
概念
误差与错误的区别
减小误差方法
运动和静止
运动的相对性
公式
匀速直线运动
长度：m
时间：s
误差
参照物

## Slide 4
长度的测量(6年6考)
考点
1
面对面“过”考点
考点梳理
1. 长度的单位 (1)基本单位：______，符号为______．
米
m
返回思维导图

## Slide 5
单位 | 千米 | 分米 | 厘米 | 毫米 | 微米 | 纳米
符号 | km | dm | cm | mm | μm | nm
单位换算 | 1 km＝________m；1 dm＝________m；1 cm＝________m 1 mm＝________m；1 μm＝10－6 m；1 nm＝10－9 m |  |  |  |  | 
注意：光年是长度单位，它是指光在一年内所能通过的距离．光年一般被用于计算星体间的距离． 2. 测量工具：刻度尺(6年3考)、米尺、卷尺、游标卡尺、螺旋测微器．
103
10－1
10－2
10－3
(2)单位换算
返回思维导图

## Slide 6
3. 常考长度的估测(6年3考) (1)中学生的身高约160 ________； (2)教室每层楼高约3________； (3)课桌的高度约0.75______； (4)物理课本的长度约______cm，宽度约18 cm； (5)一支考试用的碳素笔的长度约 ________cm.
cm
m
m
26
18
返回思维导图

## Slide 7
时间的测量[2019.23(2)]
考点
2
1. 单位 (1)基本单位：________，符号是 ________． (2)单位换算：1 h＝_____ min；1 min＝______ s；1 h＝3 600 s. 2. 测量工具 (1)生活中常用机械表、电子表、石英表来测量时间； (2)在运动场和实验室常用停表来测量时间．
秒
s
60
60
返回思维导图

## Slide 8
3. 常考时间的估测 (1)1 min内正常人的脉搏跳动约为________次； (2)初中男生百米跑的时间约为14________； (3)演奏一遍中华人民共和国国歌用时约为50 s； (4)做一遍眼保健操的时间约为5________．
(5)橡皮从课桌掉到地上所用时间约为0.4 s.
75
s
min
返回思维导图

## Slide 9
误差与错误[2016.21(3)第2空]
考点
3
 | 误差 | 错误
产生原因 | a.仪器精确度不够；b．实验方法不完善；c．环境对仪器的影响；d．观察者估读时的偏差 | a.不遵守测量仪器的使用规则；b．读数时粗心造成的
可否避免 | ______(选填“能”或“不能”)避免 | ______(选填“能”或“不能”)避免
控制方法 | a.采用多次测量求平均值的方法；[2016.21(3)第3空]b. 采用精确度更高的测量工具；c．改进测量方法 | 遵守仪器的使用规则
不能
能
返回思维导图

## Slide 10
仪器的使用和读数
刻度尺(6年3考)
仪器
1
1. 看：(1)看零刻度线：如图所示的刻度尺，其零刻度线在左端，没有磨损．
(2)看量程：量程是一个测量范围，而不是所能测量的最大值(勿将刻度尺的总长度看成它的量程，有刻度线的部分才是有效量程)，图示刻度尺的量程为________cm. (3)看分度值：分度值反映了刻度尺的精确程度，分度值越小，刻度尺越精密[2019.23(1)第1空]．图示刻度尺的分度值是________mm.[2016.21(3)]
实验视频见超值配赠
0～8
1

## Slide 11
2. 选：在实际的测量中，首先估测被测物体的长度，选择的刻度尺量程应不小于物体的长度，其次根据实际情况确定需要达到的精确程度，选择量程和分度值合适的刻度尺． 3. 放：被测物体的一端对齐零刻度线(若零刻度线磨损，则对齐一个清晰的整刻度线)；有刻度线的一边要紧贴被测物体且与被测物体保持平行，不能歪斜．

## Slide 12
4. 读：读数时，视线要正对刻度尺且与尺面垂直，如图视线B所示(若按视线A读数会使测量值偏________)，且要估读到分度值的下一位．具体读数步骤如下：[2019.23(1)第2空，2014.20(2)]
(1)确定起始刻度：0.0 cm(准确值)＋0.00 cm(估读值)＝0.00 cm； (2)确定末端刻度：2.5 cm(准确值)＋0.00 cm(估读值)＝2.50 cm； (3)确定物体长度：2.50 cm－0.00 cm＝2.50 cm.
注：①若从非零刻度起测量时，物体长度＝物体
末端对应的读数－物体首端对应的读数； ②为了减小误差，还应多次测量取平均值[2016.21(3)第3空]．
大

## Slide 13
5. 记：记录测量结果应包括数字和单位． 注：①测物体长度时，若估读值为零，记录时也不能省略，如分度值为1 mm的刻度尺，可测出4.50 cm的长度；②填写物体的长度时，注意单位之间的换算：1 mm＝0.1 cm＝0.01 dm＝0.001 m.

## Slide 14
提分必练
(1) 指出图中所示测量中的错误之处． 甲图：_____________________________________________________________； 乙图：_____________________________________________________________.
第1题图
物体边缘没有与零刻度线对齐
视线与刻度尺不垂直

## Slide 15
(2) 如图所示，刻度尺的分度值为________mm，测得木块的长度为________cm.
第2题图
(3) 小明第一次用刻度尺测得桌面的宽度为0.683 m，这把刻度尺的分度值是________cm，为使测量值更接近真实值，他应____________________.
1
2.70
1
多次测量求平均值

## Slide 16
秒表
仪器
2
1. 秒表的认识 如图所示是实验室机械停表，大表盘中指针为秒针，小表盘中指针为分针．
实验视频见超值配赠

## Slide 17
2. 使用方法(一启动；二按停；三读数；四归零) (1)第一次按下转柄时，停表开始转动； (2)第二次按下转柄时，表针停止转动，即可读数； (3)最后按下复位键时，表针弹回零点． 3. 读数方法[2019.23(2)] 小表盘指针指示超过半分钟，则大表盘按照大示数读数，若小于半分钟，则按照小示数读数．以上图为例： (1)读分针对应的示数：分针对应的刻度为7，且没有过半格，所以分针的读数为7 min； (2)看秒针对应的位置：分针未过半格，所以秒针对应的示数为25 s；
(3)停表的时间：分针的示数和秒表的示数相加就是停表指示的时间，图示时间为7 min 25 s.

## Slide 18
提分必练
(4) 如图所示的机械秒表的读数是________s.
第4题图
337.5

## Slide 19
其他表盘(6年3考)
仪器
3
1. 钟表的读数[2017.23(1)]
注：读数时视线要正对表盘．

## Slide 20
2. 汽车的速度表盘(2014.4)
注：读数时视线要正对表盘，对于坐在驾驶员右侧的人员，所读的数值比实际值偏小．(2014.14)

## Slide 21
提分必练
(5) 如图所示的电子表，其显示的时间为____h____min. (6) 如图所示，汽车速度表的读数是________km/h，若经过一段时间后面的里程数变为 ，则这段时间内汽车行驶的路程是________km.
第5题图
第6题图
12
2
60
233.7

## Slide 22
江西6年真题“面对面”
长度、时间、速度的估测(6年5考)
类型
1
1. (2016江西1题第1空1分)步入温馨的物理考场，回想学习物理的乐趣，生活处处有物理．你早餐食用的一根油条的长度约为30_______(填上合适的物理量单位)． 2. (江西真题组合)下列估测中，合理的在括号内用“√”表示，不合理的用“×”表示． (1)(2018江西11A，0.75分)一支新的2B铅笔的长度约为18 cm ( ) (2)(2018江西11C，0.75分)一张中考物理试卷的面积约为1.5 m2 ( ) (3)(2017江西11B，0.75分)餐桌的高度约为 150 cm( )
cm
√
×
×

## Slide 23
长度和时间的测量(6年6考)
类型
2
考向1 刻度尺的使用和读数(6年3考) 3. [2019江西23(1)题2分]如图所示，为了让读数更精确，应选择________刻度尺，所测物块的长度为________ cm.
第3题图
乙
2.80

## Slide 24
4. [2014江西20(2)题2分]图中纸带上BE两点之间的长度是________mm.
第4题图
29.0

## Slide 25
5. [2016江西21(3)题3分]如图所示的刻度尺，其分度值为________mm.小红用该刻度尺对实际长度为70.0 cm的课桌进行测量，所测得的数据均为66.7 cm.经过分析，导致该测量结果错误的原因可能是：________________________________________．
改正错误后，为了减小实验误差，还要进行__________________．
第5题图
1
将刻度尺的总长看成它的量程，累积测量所得
多次测量取平均值

## Slide 26
考向2 时间测量工具的使用和读数(6年3考) 6. [2019江西23(2)题2分]清晨，王爷爷绕小区花园步行锻炼身体，借助手机中的秒表测量了自己步行一圈的时间为2 min 24 s，如图所示，秒表外圈示数的单位为________，分度值为________s.
第6题图
s
0.2

## Slide 27
7. [2017江西23(1)题3分]如图所示的钟表，其分度值为______，显示的时刻为15 h
______min______s. 8. [2015江西21(2)题2分]如图所示，该手表显示的时刻为上午______________，它的最小分度值为______．
第7题图
第8题图
1 s
9
25
10∶07∶38
1 s