## Slide 1
专题：变式测电功率

## Slide 2
小明同学在器材箱中发现有一个小灯泡只标识了2.5V的额定电压，现想测其额定电功率，你有办法吗？
器材：
电流表 、电压表、电源
开关、导线、滑动变阻器

## Slide 3
实验：测量小灯泡的电功率
3. 使小灯泡正常发光的操作：
移动滑片，使电压表的示数等于额定电压
1.实验原理：
2.电路图：

## Slide 4
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压/V | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9
电流/A |  |  |  |  | 
功率/W |  |  |  |  | 
亮度 |  |  |  | 正常 | 
实验：测量小灯泡的电功率
实验表明：小灯泡的实际电功率随其两端电压的增大而增大，且实际电功率越大，亮度越强。

## Slide 5
类型1：缺电流表
类型2：缺电压表
变式测电功率
变式测电功率

## Slide 6
变式测电功率
【设计思路】
①使小灯泡正常发光：
类型 1
缺电流表
②利用电压表并联已知电阻(或已知最大阻值的滑动变阻器)等效替代电流表，间接测出通过小灯泡的电流I额．
调节滑片的位置，使小灯泡两端电压等于额定电压U额；

## Slide 7
例1.(2019绥化改编)小明在进行测量小灯泡电功率的实验中发现电流表损坏不能使用，她利用阻值已知的定值电阻R0，设计了如图所示的电路，测量额定电压为U额的小灯泡的额定功率．操作如下：
①闭合开关S、S1，断开S2，调节滑动变阻器，
使电压表的示数为________；
②保持滑动变阻器滑片位置不变，闭合开关S2，
断开S1，读出电压表示数为U；
③小灯泡的额定功率P额＝____________．(用U、U额和R0表示)
第2题图甲
U额
变式测电功率
类型 1
缺电流表

## Slide 8
例2、小明在“测量小灯泡额定功率”的实验中，实验室提供如下器材：被测小灯泡(额定电压2.5 V，电阻约为10 Ω)，电源(电压恒为6 V)、电压表、开关各一个，滑动变阻器R1(“10 Ω 1 A”)和R2(“50 Ω 0.5 A”)．如图乙为小明设计的电路，请你写出实验步骤和小灯泡额定功率表达式．
①闭合开关S，将滑动变阻器R2的滑片P移至 端，移动滑动变阻器R1的滑片，使电压表示数为2.5 V；
②保持滑动变阻器_____的滑片位置不动，
___________________，读出电压表的示数U；
③小灯泡额电功率表达式为
P额＝__________________．(用已知量和测量量表示)
第2题图乙
a
R1
将R2的滑片P移至b端
0.05 A×(U－2.5 V)
类型 1
缺电流表
变式测电功率

## Slide 9
【设计思路】
①使小灯泡正常发光：利用电流表串联已知电阻(或者已知最大阻值的滑动变阻器)等效替代电压表，调节滑片的位置，使电流表的示数等于 ；
②利用电流表测出通过小灯泡的电流I额 。
类型 2
缺电压表
变式测电功率

## Slide 10
例3、小明在实验过程中不小心将电压表烧坏了，小明新增一只10 Ω 的定值电阻R，利用原有器材，也测出了额定电压为2.5 V小灯泡的额定功率，实验电路如图所示．步骤如下：
①闭合开关，调节滑动变阻器滑片，使电流表示数为________A时，灯泡正常发光 ；
②断开开关，保持__________不变，将电流表改接在灯泡所在支路中，再闭合开关，读出电流表示数I;
③小灯泡额定功率的表达式为P额＝_________．
第3题图甲
0.25
滑片位置
2.5 V×I
变式测电功率
类型 2
缺电压表

## Slide 11
例4、小明同学测量标有“2.5 V”的小灯泡的额定功率时，发现电压表损坏了，老师给了他一个阻值为R0的电阻和一个单刀双掷开关．他重新设计了如图乙所示的电路，也测出了小灯泡的额定功率，正确连接电路后，接下来的实验步骤是：
①闭合开关S，S1与a相接，调节滑片P，使
电流表示数为________；
②___________________________________，
记下电流表的示数I2；
③小灯泡额定功率的表达式P额＝__________________
(用已知量和测量量的符号表示)
第3题图乙
保持滑片位置不变，闭合开关S，S1与b相接
变式测电功率
类型 2
缺电压表

## Slide 12
小明同学发现器材箱中有一个小灯泡只标识2.5V的额定电压，想测得其额定电功率，你有办法吗？

## Slide 13
课堂小结
达标检测
小强同学用两只电流表和一个5Ω的定值电阻R,连接了如图所示的电路。同样测出了额定电压2.5V小灯泡的额定功率。具体操作是：
闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电流表A2的示数为 A，使小灯泡正常发光，此时电流表A1的示数如图所示。则小灯泡的额定电功率 W
河南（2012）
0.5
1

## Slide 14
河南（2019）
如图所示，已知定值电阻R0、电源电压U恒为8V、所用电压表量程为“0-15V”小灯泡U额=2.5V，依据下图求其额定电功率，请完善步骤。
5.5V

## Slide 15
类型1：缺电流表
类型2：缺电压表
变式测电功率
课堂小结

## Slide 16
谢谢聆听