## Slide 1
第十五章 电流和电路 第5节 串、并联电路中电流的规律
人教版 九年级 物理 上册

## Slide 2
河流的干流分
成两个支流,那么水
流就分成了两个部
分,而这两个支流流
过的水量和干流流
过的水量是一样的。
河流中有水流,电路中有电流,那么,串联电路和并联电路中的电流分别有什么规律呢?

## Slide 3
1. 会正确使用电流表；理解串联电路各处电流关系和并联电路的干路和支路电流间的关系。
2. 在实验探究中，培养提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验，进行实验与收集数据、分析论证、交流与合作的探究能力。

## Slide 4
串联电路中各点的电流相等。
1. 提出问题：
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
2. 猜想或假设：
串联电路中只有一股电流依次流经各元件。
I1
I3
L1
L2
S
I2
C
B
A
知识点 1
串联电路的电流规律
探究串联电路中各处电流的关系
依据

## Slide 5
3.设计实验：
②选择规格不同的两个小灯泡按
电路图连接电路；
③分别把电流表接入图中A、B、
C三处，并分别测出A、B、C三点
的电流IA 、IB、IC；
④把实验结果填写在下面的实验记录中；
①设计实验电路图。
C
B
A
⑤更换不同规格的小灯泡，进行多次实验。

## Slide 6
点击图片，模拟探究串联电路电流规律
注意事项
连接电路前开关应断开，闭合开关前要检查电路的连接情况，并进行试触，以确保不损坏电流表。

## Slide 7
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据表格
实验结论
串联电路中，电流处处相等。
表达式：I1=I2=I3＝……

## Slide 8
例 如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，得知IA＝0.2 A，则IB＝_______，IC＝_______。
0.2 A
0.2 A
A
B
C
L1
L2

## Slide 9
例 图甲是探究串联电路中的电流关系的电路图，开关闭合后电流表A1的示数如图乙，那么电流表A2的示数应是_______A。
0.3
连接中考
甲
乙

## Slide 10
并联电路中干路电流等于各支路电流之和。
1.提出问题：
并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
2. 猜想或假设：
电流有两条以上路径，电流出现分与合，分合前后，大小不变。
I
L1
L2
L1
A
B
C
I1
I2
I
D
知识点 2
并联电路的电流规律
探究并联电路中各处电流的关系
依据

## Slide 11
3. 设计实验：
①设计实验电路图；
②按电路图连接电路；
③分别把电流表接入图中A、B、C三处，并分别测出A、B、C三点的电流IA 、IB、IC；
④把实验结果填写在下面的实验记录中；
⑤更换不同规格的小灯泡，进行多次实验。
C
B
A

## Slide 12
点击图片，模拟探究并联电路电流规律

## Slide 13
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据表格
实验结论
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
表达式：I=I1+I2+……

## Slide 14
例 如图所示电路，闭合开关后，两盏灯都发光，比较a、b、c、d四处电流的大小，其中一定错误的是（ ）
  A．Ib=Ic
  B．Ic＜Ia
  C．Ia=Id
  D．Ib＞Id
D
a
b
d
c

## Slide 15
例 如图所示是一种LED手电筒，它用两节干电池做电源，由6个LED并联组成，每只LED的额定电流为15mA，则这种LED手
电筒正常工作时的总电流为________mA=________A。
90
0.09

## Slide 16
1. 在一个电路中有两个用电器，用电流表测量时，如发现通过每个电器的电流不相同,则这两个用电器的连接一定是______；如发现通过每个用电器的电流相同，则这两个用电器的连接_________________________。
可能是串联、也可能是并联
并联
基础巩固题

## Slide 17
2.如图所示电路图，电流表A1的示数为0.9 A，A3的示数为0.4 A，则通过L1的电流是 ______，通过L2的电流是______，通过
干路的电流是______。
0.4 A
0.9 A
0.5 A
L1
L2
A1
A3
A2
基础巩固题

## Slide 18
3.如图所示，已知A1的示数是0.8A， A2的示数是1.5A，则通过灯L1的电流是_________A，灯L2的电流是________A。
0.7
0.8
A2
A1
L2
L1
S

## Slide 19
4.如图所示，电流表A1、A2和A3的示数分别为1.2A、0.8A和0.3A，那么 通过灯L1的电流是_______A, L2的电流是_______A, L3的电流是________A。
0.4
0.5
0.3
A1
A2
A3
L3
L1
L2

## Slide 20
5. 有L1和L2两只灯泡串联在电路中，闭合开关后发现L1很亮，L2很暗，那么 （ ）
A.L1中电流较大
B.L2中电流较大
C.L1和L2中的电流一样大
D.由于灯的亮度不同故无法比较电流的大小
C

## Slide 21
1. 在一次实验中，某位同学按照图（甲）所示的电路正确连接。闭合开关S后，他发现两块电流表指针的偏转角度相同，都如图（乙）所示。则通过灯泡L1和L2的电流分别为 （ ）
A．0.16A，0.8A
B．0.64A，0.8A
C．0.64A，0.16A
D．0.16A，0.64A
D
能力提升题

## Slide 22
2.在下图所示的电路中，电流表A1的示数为1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
解：干路中总电流为
I=1.2A;
通过L2的电流为
I2=0.5A，
所以通过L1的电流
I1=I-I2=1.2A-0.5A=0.7A。
L2
L1
A2
A1

## Slide 23
I＝I1＝I2
干路电流等于各支路电流之和
 | 串联电路 | 并联电路
电流规律 |  | 
表达式 |  | 
电流处处相等
I＝I1＋I2

## Slide 24
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 25
七彩课堂 伴你成长