## Slide 1: 第十九章 生活用电 第1节 家庭电路
人教版 物理 九年级 下册

## Slide 2
家庭生活离不开电。那么，家庭电路是由哪些电路元件组成的？它们是如何连接的？如何用电更安全呢？

## Slide 3
1. 认识家庭电路的组成及各部分电路元件的作用；会正确使用验电笔区分火线和零线；了解插座接地的作用和漏电保护器作用。
2. 能正确连接家庭电路中灯泡、插座等元件；能正确选择家庭电路中各元件的规格。

## Slide 4
家庭电路
进户线
电能表
总开关
保险装置
用电器
导线
测量电能
控制电路
保护电路
插座
知识点 1
家庭电路的组成
点击图片播放视频

## Slide 5
电能表
总开关
保险盒
零线
火线
接地线
只接在火线上
接在灯泡与火线之间
左零右火
家庭电路的组成

## Slide 6
电源线
电源线
静触头一定要在上边，切不可倒装。
（1）闸刀开关的作用：
控制整个家庭电路的通断，
便于更换电器或维修设备。
（2）闸刀开关安装时应该怎样放置？
（3）闸刀开关必须连接在电能表和熔丝之间！
×
静触头
动触头
闸刀开关（总开关）

## Slide 7
空气开关
现在新建居民楼中电路的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表后，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。
熔丝：
电路中电流过大时，熔丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
插入式保险盒
空气开关：
利用了电流的热效应
保险装置

## Slide 8
用来接可移动的用电器，并联在电路中。
(1)分类：两孔插座和三孔插座。
(2)插座的连接。
零线
火线
地线
两孔插座：“左零右火”，让带有双脚插头的用电器使用。
三孔插座：“左零右火上接地”，让带有三脚插头的用电器使用。
插座及其连接

## Slide 9
接零线
接火线
防止金属螺旋套带电
安全扣
螺旋套
金属片
灯座
灯泡的连接

## Slide 10
火线
零线
大地
0 V
220 V
220 V
进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称火线，另一条叫做零线。
零线在入户前已经与大地相连。
知识点 2
火线和零线

## Slide 11
试电笔
点击图片播放视频
试电笔的使用

## Slide 12
试电笔
（1）作用：辨别火线和零线。
（2）构造：
阻值很大，使用试电笔时尽管电流通过人体，也不会造成伤害。
氖管
电阻
笔尖金属体
笔尾金属体
弹簧
当试电笔两端电压达到一定值时，氖气会导电。电流从一个电极流到另一个电极时氖气会发出红光。

## Slide 13
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
错误
手不接触笔尾金属体，笔尖金属体触火线时，氖管也不会发光。
绝对不能用手接触笔尖金属体。否则，会引起触电。
（3）试电笔的使用：

## Slide 14
插头上标着E的导线和用电器的金属外壳相连，插头上相应的导线和室外的大地相连。万一用电器的外壳与电源火线之间的绝缘部分损坏，使外壳带电，电流就会流入大地，不致于对人造成伤害。
否则，电流会通过人体流入大地，发生触电事故。
知识点 3
三线插头和漏电保护器

## Slide 15
在新建的楼房里，控制插座的总开关上大多还装有漏电保护器。正常情况下，用电器通过火线、零线和供电系统中的电源构成闭合电路，不应该有电流直接流入大地。
如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地
（电路中流经火线和零线的电流不相等）
，这时，总开关上的“漏电保护器”会迅速切断电流，对人体起到保护作用。
漏电保护器

## Slide 16
空气开关和漏电保护器在电路中分别起什么作用？这样安装有什么好处？
空气开关：当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路。
漏电保护器：当电路中出现漏电时，漏电保护器自动断开，切断电路。

## Slide 17
点击图片播放视频
家庭电路故障判断

## Slide 18
如图是小明家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光。若电路中只有一处故障，则 （ ）
A．电热水壶所在电路的 b、c间断路
B．插座的接地线断路
C．电路的 c、d间导线断路
D．电路的 a、b间导线断路
C

## Slide 19
1.（2018•阜新）下列有关家庭电路的说法正确的是（ ）
A．空气开关“跳闸”后，立即重新合上
B．选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座
C．家庭电路中各个用电器应该是并联的
D．控制用电器的开关要连接在零线和用电器之间
C
连接中考
火线

## Slide 20
2.（2018•长春）【多选】如图所示的家庭电路中，连接错误的元件是（ ）
A．开关
B．两孔插座
C．电灯
D．三孔插座
BC
连接中考
左孔应接零线，右孔应接火线
螺旋套接零线

## Slide 21
3.（2018•株洲）图为试电笔的结构及使用方法。下列说法正确的是（ ）
A．试电笔可以判断物体是带正电还是带负电
B．若氖管发光，说明人体成为了电流的通路
C．笔尖、电阻和氖管是导体，外壳、弹簧和笔卡是绝缘体
D．在两种使用试电笔的方法中，甲是正确的，乙是错误的
B
连接中考
手要接触笔尾金属卡（块）
辨别火线和零线
是导体
√
×
×
×

## Slide 22
连接中考
4.（2019•广东）如图为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是（ ）
A．插座短路
B．进户的火线断路
C．进户的零线断路
D．电灯的灯丝断路
两孔均与火线相通
电路中无短路
断路处
C

## Slide 23
1. 一种试电笔的构造如图所示，下列关于它的作用和使用描述正确的是（ ）
A．试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电
B．试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电
C．使用时手指不能碰到金属笔卡
D．使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电
氖管
电阻
笔尖金属体
笔尾金属体
弹簧
B
基础巩固题

## Slide 24
2. 家里一盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分別测试电路中的a、b、c、d四点（如图），只有测a点时氖管发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（ ）
A．进户零线断路
B．灯泡L断路
C．开关S接触不良
D．导线ad断路
b
c
d
a
S
零线
火线
C
基础巩固题

## Slide 25
3. 小明买来新的三孔插座，在更换插座时，他发现自己家的老式楼房里没有安装地线。小明认为，零线在户外就已经和大地相连，把图中A孔与B点连接起来，就可以将A孔接地了。如果按小明的说法连接，当C点出现断路时，将带有金属外壳的用电器接入插座后，带来的安全隐患是（ ）
A．用电器开关闭合时，外壳会带电，人接触外壳易触电
B．用电器开关闭合时，会短路，造成电流过大，引起火灾
C．无论用电器开关是否闭合，外壳
都会带电，人接触外壳易触电
D．用电器外壳无法接地，当用电器
绝缘部分破损或潮湿时，外壳才
带电，人接触外壳易触电
A
基础巩固题

## Slide 26
4. 小明将电水壶插头连接在如图的三孔插座上，电水壶正常工作，同时电水壶金属外壳与__________相连，此时将台灯连接在
图中两孔插座上，闭合开关后灯不亮，
原因是__________________________，
之后，小明成功地排除了故障。
台灯所在的支路断路
大地
基础巩固题

## Slide 27
5. 请按安全用电的原则，将如图所示家庭电路中各电器元件正确连入电路中。
基础巩固题

## Slide 28
投影仪灯泡功率很大，所以需要风扇散热，使用后，应先关闭灯泡L，再关闭风扇M；请用笔画线表示导线，在图中把电路连接完整，要求实现：先断开开关S1，灯泡熄灭，风扇继续转动，再断开开关S2，风扇才停止转动；若只闭合开关S1，灯泡不亮。
能力提升题

## Slide 29
组成
进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、插座、开关、导线等
零线的对地电压为零；火线的对地电压为220V
火线零线
家庭电路
作用：将用电器的金属外壳与大地相连
判别工具
漏电保护器
试电笔
结构
使用方法
判断方法
三线插头和漏电保护器
三线插头
接在总开关上

## Slide 30
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 31
七彩课堂 伴你成长