## Slide 1: 第十六章 电压 电阻
第1节 电压
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
1. 初步认识电压，知道电压的作用及电源是提供电压的装置；
2. 知道电压的单位及其换算关系，记住干电池及家庭电路电压值；
学习目标
3. 认识电压表，了解电压表的用途与符号，会正确使用电压表测量电压。
知识讲解
新课引入
随堂练习
课堂小结
拓展延伸
布置作业
重难点
重点

## Slide 3
知识讲解
新课引入
随堂练习
课堂小结
拓展延伸
布置作业
水果可以点亮发光二极管
灯泡能持续发光，
是因为有电荷不断地流过灯泡；
电吹风能持续吹风，
是因为有电荷不断地流过电吹风；
提示： 不能把电池的两端
用导线直接连在一起。
水果为发光二极管提供了电压
电源为小灯泡提供了电压

## Slide 4
知识讲解
新课引入
随堂练习
课堂小结
拓展延伸
布置作业
灯泡能持续发光，
是因为有电荷不断地流过灯泡；
电吹风能持续吹风，
是因为有电荷不断地流过电吹风；
同一个小灯泡，接 2 节干电池时比接 1 节干电池亮
提示： 不能把电池的两端
用导线直接连在一起。
这是因为用2节干电池时，通过灯泡的电流较大
电源提供的电压较大

## Slide 5
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压
1．电源给用电器两端提供电压，通常用字母 U 表示。
2．基本单位：
伏特（V）
常用单位：
千伏（kV）、毫伏（mV）
单位换算：
kV
V
mV
103
103
1.5 V

## Slide 6
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
一节新干电池：
1.5 V
维持人体生物电流的电压：
约10-3 V
你知道它们的电压有多大吗？
铅蓄电池：
2 V
电子手表用氧化银电池：
1.5 V

## Slide 7
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
家庭电路：
220 V
手机电池：
3.7 V
你知道它们的电压有多大吗？
无轨电车电源：
550～600 V
闪电时云层间电压：
约106V

## Slide 8
量程 | 分度值
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
L1
L2
S
“负”接线柱
“正”接线柱
I
正进负出
0.5 V
0.1 V
I
0 ～ 15 V
0 ～ 3 V
认识电压表

## Slide 9
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
L1
L2
S
认识电压表
阅读说明书学习它的使用方法
教材57页
并联
正进负出
合适量程
试触

## Slide 10
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的使用——1.使用前调零
调零螺母

## Slide 11
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的使用——2.使用时
电压表在电路中相当于断路
和被测用电器并联
1

## Slide 12
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的使用——2.使用时
让电流从“＋”接线柱流进，从“－”接线柱流出
2
正负接线柱接反，指针反偏，无法读数，容易损坏电压表

## Slide 13
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的使用——2.使用时
让电流从“＋”线柱流进，从“－”接线柱流出
2
盐水电池
正极

## Slide 14
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的使用——2.使用时
选择适当量程
3
被测电压较小，指针偏转角度过小，读数不够精确，应改用更小量程
被测电压超过电压表的最大量程，无法读数，可能损坏电压表，应改用更大量程

## Slide 15
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的使用——注意事项
可以直接连到电源的两极，此时测量电源两端电压

## Slide 16
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
电压的测量
电压表的读数
量程 | 分度值
0 ～ 3 V | 0.1 V
0 ～ 15 V | 0.5 V
1V

## Slide 17
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
请读数
2V
12.5V
Notes: 本页设置了触发，点击每个图片出现对应的答案

## Slide 18
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
用电压表测量电压
测量电源两端的电压
1
测量开关两端的电压
2
测量灯泡两端的电压
3
Notes: 本页设置了触发，点击每个图片出现对应的答案

## Slide 19
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
用电压表测量电压
测量电源两端的电压
1
3V
Notes: 本页设置了触发，点击每个图片出现对应的答案

## Slide 20
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
用电压表测量电压
测量开关两端的电压
2
0V
Notes: 本页设置了触发，点击每个图片出现对应的答案

## Slide 21
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
用电压表测量电压
测量灯泡两端的电压
3
3V
Notes: 本页设置了触发，点击每个图片出现对应的答案

## Slide 22
知识讲解
随堂练习
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
用电压表测量电压
测量电源两端的电压
1
测量开关两端的电压
2
测量灯泡两端的电压
3
在只有一个用电器的电路中，
用电器两端的电压与电源两端的电压相等。
3V
3V
0V
Notes: 本页设置了触发，点击每个图片出现对应的答案

## Slide 23
随堂练习
知识讲解
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
判断电压表的测量对象
L1

## Slide 24
随堂练习
知识讲解
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
判断电压表的测量对象
L1 和 L2

## Slide 25
随堂练习
知识讲解
课堂小结
新课引入
拓展延伸
布置作业
判断电压表的测量对象
L2
L1 和 L2

## Slide 26
课堂小结
知识讲解
随堂练习
新课引入
拓展延伸
布置作业
电源提供电压，符号U，单位伏特（V）
单位换算：
1kV =103V
1V =103mV
电压
电压表
电压
1.使用前调零
2.使用时与被测对象并联，正进负出，选择合适量程，可以直接接在电源两端

## Slide 27
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
干电池的串并联
2节新干电池串联提供3V的电压，2节新干电池并联提供1.5V的电压，一般串联使用干电池。

## Slide 28
布置作业
知识讲解
随堂练习
新课引入
拓展延伸
课堂小结
作业：
月 日