## Slide 1: 第十八章 电功率
第1节 电能 电功

## Slide 2
1. 了解电能和我们的生活关系，知道电能的单位。
2. 会读家用电能表，会通过电能表计算家庭电费，有节约用电的意识。
4. 通过实例理解电流做功的多少跟电流大小、电压高低和通电时间有关，能利用电功公式进行相关计算。
学习目标
3. 从能的转化角度认识电能，能结合生活实例分析电能转化是通过电流做功实现的。
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
难点
重点
重点

## Slide 3
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
飞驰的轿车具有动能
轿车的动能是内能转化而来的
电扇扇叶转动时具有机械能
扇叶转动时的机械能来自电能

## Slide 4
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电能
1.电能的来源
火电厂
化学能转化为电能
三峡水电站
水能转化为电能
秦山核电站
核能转化为电能

## Slide 5
地热发电
内能转化为电能
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
风力发电
风能转化为电能
太阳能发电
太阳能转化为电能
干电池
锂电池
蓄电池
大多数电池是把化学能转化为电能

## Slide 6
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
2.电能的利用
电能转化为内能
电能转化为机械能
电风扇
电灯
电能转化为光能和内能
电饭煲

## Slide 7
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电脑、电视机
电能已成为应用最广泛和最方便的能量。而且为了保护生态环境，国家大力推行煤改电和油改电政策。
电能转化为光能和声能
电烤箱
电能转化为内能
石英钟
电能转化为机械能

## Slide 8
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
3．电能的单位
电能的国际单位：焦耳（J）
生活中的电能单位：千瓦时，符号是 kW·h, 俗称“度”
他们之间的换算关系是：1kW·h=1×103W ×3600s=3.6 ×106J

## Slide 9
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电能的计量
（1）电能表：用来测量用电器在一段时间内消耗电能的仪表
1.认识电能表
IC卡式电能表
电子式电能表
机械式电能表

## Slide 10
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
（2）电能表上参数的含义
“10A (40A) ”表示这个电能表的标定电流为10A，额定最大电流为40A。电能表工作时电流不应超过额定最大电流。
“220V”表示该电能表在220 V的电路中使用。
50Hz: 电能表在50赫兹的交流电路中使用。
3000revs/（kW·h）: 接在这个电能表上的用电器，每消耗1kW·h的电能，电能表上的转盘转过3000转。

## Slide 11
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
（3）电能表的读数
本周用电：
  823.3kW·h-781.5kW·h=41.8kW·h
①最后一位红框里表示小数位。
某电能表在一周内的示数变化为：
②读数方法：
机械式电能表

## Slide 12
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
2. 1 kW · h电的作用
充电100次左右
播放10h左右
运行15h左右
运行15h左右
打扫房间5次左右
行驶80公里

## Slide 13
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
功的计算
电功
1．电功：电流通过用电器所做的功。
电流做了多少功，就消耗了多少电能。
2．单位：
焦耳（J）
影响电流做功的因素有哪些呢?

## Slide 14
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
3.探究影响电流做功的因素
（1）探究电功跟电压的关系
保持电流和通电时间不变，改变电压。
把甲乙两个 规格的灯泡串联，保证 相等，闭合开关，观察两个电灯的 和两个电压表的示数。
不同
电流
亮度
实验结论：在电流、通电时间相同的情况下，电压越大，电流做的功越多。

## Slide 15
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
（2）探究电功跟电流的关系
保持电压和通电时间不变，改变电流。
把甲乙两个 规格的灯泡并联，保证 相等，闭合开关，观察两个电灯的 和两个电流表的示数。
不同
电压
亮度
结论：在电压、通电时间相同的情况下，电流越大，电流做的功越多。

## Slide 16
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
同一个灯泡，工作时间越长，消耗电能越多，电流做功越多。
（3）探究电功跟时间的关系
结论：在电压、电流相同的情况下，通电时间越长，电流做的功越多。
根据实际，不难想出：

## Slide 17
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电流所做的功跟电流的大小、电压的高低和通电时间的长短成正比。
即：电功等于电压、电流和通电时间的乘积。
（4）公式：
①电路的同一性:W、U、I、t 四个物理量必须是同一个导体上的四个物理量
②单位的统一性:W、U、I、t 的单位必须分别是J、V、A、s，
1J＝1V×1A×1s
W = UIt

## Slide 18
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
下列关于能量的转化说法中正确的是（ ）
A．洗衣机工作时是将机械能转化为电能
B．电水壶工作时是将内能转化为电能
C．电风扇工作时是将电能转化为机械能
D．电烤箱工作时是将化学能转化为内能
C
D.电烤箱工作时，电能转化为内能
解析
A.洗衣机工作时，电能转化为机械能
B.电水壶工作时，电能转化为内能
C.电风扇工作时，电能转化为机械能

## Slide 19
随堂练习
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
解析
将一台电风扇接入200V的电路中，若通过电风扇的电流为0.2A，那么它工作1h消耗的电能为多少焦？合多少度？
t=1h=3600s
电风扇工作1h消耗的电能为：
W=UIt=200V×0.2A×3600s=1.44×105J=0.04（度）

## Slide 20
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
与众不同的发电方式

## Slide 21
电能表的读数
电能表的参数
电能表
电能
电功
课堂小结
知识讲解
随堂练习
新课引入
拓展延伸
布置作业
电能
电功
单位：J ; kW⋅h
换算：1kW·h=1度=3.6 ×106J
电流所做的功
大小：W=UIt

## Slide 22
布置作业
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
拓展延伸
作业：
月 日

## Slide 23
再见