## Slide 1
第2节 电功率
第十八章 电功率

## Slide 2
1. 能说出电功率的物理意义、定义和单位，能利用电功率的公式进行相关计算。
2. 能结合实际，说出用电器铭牌上额定电压、额定功率所表示的含义，并能区别额定电压与实际电压、额定功率与实际功率。
4. 会利用电流表和电压表测量用电器的电功率。
学习目标
3. 能说出“千瓦时”的来历，知道“千瓦时” 与“焦耳”之间的换算关系。
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
重点
难点

## Slide 3
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业

## Slide 4
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业

## Slide 5
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电功率
1.物理意义:表示电流做功快慢的物理量。
2. 单位:瓦特(W)、千瓦（kW)、毫瓦（mW）
1kW=103 W 1W=103 mW

## Slide 6
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
3.用电器的电功率
天河一号巨型计算机 4.04×106W
家用空调约1000W
吸尘器约800W
电吹风机约500W

## Slide 7
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
3.用电器的电功率
手电筒约0.5W
计算器约0.5mW
台式计算机约200W
电子表约0.01mW
液晶电视机约100W
排风扇约20W

## Slide 8
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
4. 电功率等于电功与时间之比。
5. 公式：
又因为W=UIt，
则
J
P=
W
t
s
W
P =UI
A
W
V

## Slide 9
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
功的计算
千瓦时的来历
1kW·h=3.6×106J
s
J
W
1 J = 1 W∙s
W = Pt
h
kW ∙h
kW
1kW·h= 1kW×1h
千瓦和千瓦时是两个不同的物理量的单位，不能混淆

## Slide 10
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
功的计算
额定电压 额定功率

## Slide 11
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
额定电压U额：用电器正常工作时的电压。
额定功率P额：用电器在额定电压下工作时的功率。
36V 正常发光
24V 发光暗淡
40V 发光强烈
实际电压U实：在实际使用电器时，加在用电器上的电压，有时略高于或略低于额定电压。
实际功率P实：用电器在实际电压下工作时的功率。

## Slide 12
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
36V 正常发光
24V 发光暗淡
40V 发光强烈
功率与电压的关系 |  | 
U实＝U额 | P实＝P额 | 用电器正常工作
U实＜U额 | P实＜P额 | 用电器不能正常工作
U实＞U额 | P实＞P额 | 用电器容易损坏

## Slide 13
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
普通照明灯
“220”表示此灯的额定电压是220V
“40”表示此灯的额定功率为40W
PZ是普通照明灯泡中“普”和“照”的汉语拼音的第一个字母，表示灯泡的型号。

## Slide 14
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
2、实验器材：
电功率的测量
1、原理：
P=UI
电流表
电压表

## Slide 15
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电功率的计算
公式：
P=
W
t
P =UI
推导公式：
P =UI
I=
U
R

## Slide 16
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
某电视机的电功率是150W（图18.2-2），每天使用3h，一个月用电多少千瓦时？（按30天计算）
由 变形，得W=Pt
P =
W
t
一个月内消耗的电能是
W=Pt=0.15kW×90h=13.5kW·h
解: P=150W=0.15kW
t=3h×30=90h
答:电视机一个月用电13.5kW·h。

## Slide 17
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
解析
一位电视记者在讲到某工厂上半年共节电5000kW·h 的时候，手举一只理发用电吹风说：“我这只电吹风是500瓦的，也就是0.5千瓦，这个厂节省的电力可以开动10000个这样的电吹风.”这位记者错在哪里？
“5000kW·h”是节约的电能，而不是供电的电功率5000kW。

## Slide 18
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
解析
一种彩色灯泡的额定电压是36V,要接在220V的电路中,要串联多少个这种灯泡才行?
由
n=
220V
36V
=6.1（个）
可知，串联7个小灯泡才不会
使得灯泡两端的电压超过额定电压。

## Slide 19
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
解析
一个“220V 800W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻有多大？假如电路中的电压降低到200V，电阻丝的电阻不变，这时电炉实际的电功率有多大？
实际电压为200V时，实际功率为:
P额=
U2
R
R=
U2
P额
=
=60.5Ω
(220V)2
800W
P实=
U2
R
=661W
=
(200V)2
60.5Ω
实
解：由 得 ，
正常工作的电阻 ，

## Slide 20
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
某电子式电能表表盘上标有“3200r/(kW·h)”字样，将某用电器单独接在该电能表上正常工作30min，电能表指示灯闪烁了320次，该用电器在上述时间内消耗的电能为________kW·h，此时该用电器的电功率为________W。
解析
W=320×
3200
1
kW·h=0.1kW·h
t= 30min=0.5h
0.1kW·h
W
P=
t
0.5h
=
=0.2kW=200W
0.1
200

## Slide 21
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
现在科学发达，日新月异。除在生活上用来照明的普通电灯外，还有霓虹灯，弧光灯、无影灯等，更奇妙的半导体灯和原子能灯也已问世。科学家们还正在研究制造“人造小太阳灯”，将来用不着制造灯泡，只要在地面放出电磁射线，把高空里的氮气和氧气烧着，就能发出一团非常明亮的光，照亮好几个大城市和周围的村庄。
照明工具

## Slide 22
额定电压和额定功率
课堂小结
知识讲解
随堂练习
新课引入
拓展延伸
布置作业
电功率
物理意义：电流做功的快慢
测量原理：P=UI
单位：W kW
公式：
P =UI

## Slide 23
布置作业
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
拓展延伸
作业：
月 日

## Slide 24
再见