## Slide 1
焦耳定律
第十八章 第４节
郑东新区豫兴中学 盛修福

## Slide 2
《学习目标》
（1）通过列举生活中的用电器通电后都有热现象产生的实例，能准确概述出电流的热效应。
（3）通过自主学习焦耳定律的有关内容，会应用焦耳定律公式进行计算。
（2）通过活动体验，猜想电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关，会设计实验并进行探究。

## Slide 3
演示实验：电阻丝通电后能否点燃火柴？
这种现象说明了什么？

## Slide 4
一、 电流的热效应
电流通过导体时电能转化成内能，这种现象叫做电流的热效应。
电热水壶
电烤箱
电热扇

## Slide 5
练习：如图所示的常见电器中，不是利用电流热效应工作的是（ ）；
B
A.电炉
B.电动机
C.电饭煲
D.电熨斗

## Slide 6
器材：自制电热手套
体验电热
体验一：请尝试分别戴上两只手套，通电一段时间后感受一下两只手套的发热情况是否一样？
体验二：尝试增大通过两只手套中电流，感受一下手套的发热情况有什么变化？
15Ω
10Ω

## Slide 7
结合体验活动猜想
电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关？
可能跟
电流大小 I
电阻大小 R
通电时间 t
（控制变量法）
电热Q

## Slide 8
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系；
设计实验
1、探究电热Q与R的关系：
2、探究电热Q与I的关系：
5Ω
10Ω
10Ω
10Ω
综合实验电路图：
5Ω
10Ω
10Ω
10Ω

## Slide 9
实验装置
通过加热容器中的空气，空气受热膨胀使U形管中液面的高度发生改变。
两个烧瓶中装有质量相等、初温相同的煤油，然后加热，通过观察温度计示数的变化来比较电流产生热量的多少。

## Slide 10
进行试验
1、实验操作注意：
①按照电路图连接电路，滑动变阻器要“一上一下”接入电路，为了缩短实验时间可将滑动变阻器的阻值调小一点；把测温纸紧贴在定值电阻上。
②接通电源2min~3min后再关闭电源，记录观察到的实验现象并总结得出实验结论；
③请各小组成员分工合作，保证实验高效、快速的完成；
10Ω
10Ω
5Ω
实验电路图：
（干路）
（支路）

## Slide 11
结论2：在电阻和通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。
结论1：在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。
结论3：在电流和电阻相同的情况下，通电时间越长，电阻产生的热量越多。

## Slide 12
焦耳（James Prescott Joule， 1818—1889），英国物理学家，一生致力于实验研究。用近 40 年的时间做了 400 多次实验，研究热与功的关系，根据所测电流通过电阻放出的热量，提出焦耳定律。
焦 耳

## Slide 13
焦耳定律
1、内容：
2、公式：
3、意义：
4、单位：
电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
Q = I2 R t
热量
电流
电阻
通电时间
J
A
Ω
s
二、

## Slide 14
Q = I2Rt
=(2A)2×10 W×300 s
= 12000J
一根电阻丝接在 20 V的电源两端，通过它的电流为2A，求它在 5 min内共产生多少热量？
解:
例题1：
I = = = 10 Ω
U
R
20 V
2A

## Slide 15
某电炉正常工作时通过它的电流4A，通电10s产生的热量是8×103J，那么这个电炉的电阻是多少？
例题2：
由 Q = I2Rt 变形得：
R = = =50 W
解:

## Slide 16
三、电热的利用和防止电热带来的危害
生活中电热的利用：
电热器的优点: 清洁卫生，没有环境污染，热效率高，还可以方便地控制和调节温度。

## Slide 17
三、电热的利用和防止电热带来的危害
防止电热带来的危害

## Slide 18
小结
本节课中你学到了什么？
一、电流的热效应
定义：电流通过导体时，电能转化成内能，这种现象叫做电流的热效应。
二、焦耳定律
表述：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体电阻成正比，跟通电时间成正比。
公式：Q = I 2 R t
三、电热的利用和防止
1．利用：电暖气、电烤箱、电熨斗。
2．防止：隔热涂层、散热扇。

## Slide 19
思考：电熨斗通电一段时间后变得发烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热，这是因为什么？
这是因为导线的电阻要远小于电熨斗电热丝的电阻。

## Slide 20
一、电流的热效应
定义：电流通过导体时，电能转化成内能，这种现象叫做电流的热效应。
二、焦耳定律
表述：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体电阻成正比，跟通电时间成正比。
公式：Q = I 2 R t
三、电热的利用和防止
1．利用：电暖气、电烤箱、电熨斗。
2．防止：隔热涂层、散热扇。
小结

## Slide 21
三、电热与电功的关系
1、像电阻丝、电炉这种，通电时它把消耗的电能全部转化为电热，我们称之为纯电阻电路。即：
Q = W = UIt ，U=IR
就得到Q = I 2 R t
如：电暖器，电饭锅，电熨斗等。
2、但像电风扇这种，它工作时把消耗的电能主要转化为电机的机械能，我们称之为非纯电阻电路。此时：
W(=UIt) ＞ Q(=I²Rt )

## Slide 23
实验1：研究电热与通电时间关系
次数 | 通电时间t | 电流I | 电阻R | T示数

## Slide 24
像电阻丝这种，电流通过它时将消耗的电能全部转化为电热。即：
Q = W = UIt ，U=IR
就得到Q = I 2 R t
如：电暖器，电饭锅，电炉子等。
纯电阻电路

## Slide 25
（1）消耗的电能：W = UIt
=220V×3A×3600 s
= 2.376×106J
（2）产生的热量：Q = I2Rt
=(3A)2×10 W×3600 s
= 3.24×105J
有一电风扇其内电阻为10Ω，其正常工作的电压为220V，工作时的电流是3A，求其正常工作一小时消耗了多少电能和产生了多少热量？
解:
例题2

## Slide 26
像电风扇这种，它把消耗的电能主要转化为电机的机械能，只有少部分电能转化为电热。此时
非纯电阻电路
W(=UIt) ＞ Q(=I²Rt )
此时欧姆定律也不再适用；

## Slide 27
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系
设计实验
1、探究电热Q与t的关系：
2、探究电热Q与R的关系：
3、探究电热Q与I的关系：
t不同
不同

## Slide 28
进行试验
1、实验操作注意：
①先关闭电源，按照电路图连接电路，滑动变阻器要“一上一下”接入电路，并将滑片都移至小于处；把测温纸紧贴在定值电阻上。
②请各小组成员分工合作，保证实验高效、快速的完成；
2、接通电源2min~3min后再关闭电源，根据观察到的实验现象总结得出实验结论；
10Ω
10Ω
5Ω
实验电路图：

## Slide 29
别总看电视,得先完成作业
作业太难！
你为何没有做完作业
妈妈是怎样知道的？
你有类似的经历吗，这个故事对你有什么启示？
想想看!
她摸了摸电视机的的散热窗，发现那儿还热着呢！

## Slide 30
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系；
设计实验
1、探究电热Q与R的关系：
2、探究电热Q与I的关系：
10Ω
10Ω
15Ω
5Ω
3、思考：实验中我们应观察比较的是什么？

## Slide 31
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系；
设计实验
1、探究电热Q与R的关系：
2、探究电热Q与I的关系：
10Ω
10Ω
5Ω
10Ω
5Ω
10Ω
10Ω
10Ω
3、实验中我们应观察比较的是什么？

## Slide 32
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系；
设计实验
1、探究电热Q与R的关系：
2、探究电热Q与I的关系：
5Ω
10Ω
10Ω
10Ω
综合实验电路图：

## Slide 33
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系；
设计实验
1、探究电热Q与R的关系：
5Ω
10Ω
10Ω
10Ω

## Slide 34
10Ω
10Ω
5Ω
实验：探究电热Q与I 、 R、t的关系；
电路图：