## Slide 2
问题1.电能表两次示数的不同反映了什么？
反映了电流做功多少的不同
问题2.转盘转动快慢不同反映了什么？
反映了电流做功快慢的不同

## Slide 3: 电 功 率
北京市第六十六中
徐 川

## Slide 4
电压：2.5v
电流: 0.3A

## Slide 5
灯泡 240W
电吹风机 1560W

## Slide 6
家用电器的电功率
空调 约 1500W 微波炉 约1200W
电炉子 约 1000W 电热水器 约 1000W
热吹风机 约 1200W 电熨斗 约 800W
电脑 约 260W 洗衣机 约 200W
抽油烟机 约200 W 电冰箱 约 150 W
电视机 约120 W 电风扇 约 65 W
节能灯 约20W 手电筒 约 1W
计算器 约0.5mW 电子表 约0.01mW

## Slide 7
家用电器的电功率
空调 约 1500W 微波炉 约 1200W
电炉子 约 1000W 电热水器 约 1000W
热吹风机 约 1200W 电熨斗 约 800W
电脑 约 260W 洗衣机 约 200W
抽油烟机 约200 W 电冰箱 约 150 W
电视机 约120 W 电风扇 约 65 W
节能灯 约20W 手电筒 约 1W
计算器 约0.5mW 电子表 约0.01mW

## Slide 8
家用电器的电功率
空调 约 1500W 微波炉 约 1200W
电炉子 约 1000W 电热水器 约 1000W
热吹风机 约 1200W 电熨斗 约 800W
电脑 约 260W 洗衣机 约 200W
抽油烟机 约200 W 电冰箱 约 150 W
电视机 约120 W 电风扇 约 65 W
节能灯 约20W 手电筒 约 1W
计算器 约0.5mW 电子表 约0.01mW

## Slide 11
U/V | I/A | P/W | 小灯泡的工作情况
P
S
L

## Slide 12
型号：HP8212
频率：50HZ
电压：220V
功率：1600W

## Slide 13
1.能区分电功率与上节课学习的电功吗？
这节课你学到了什么？

## Slide 14
物理量 | 电功 | 电功率
物理意义 |  | 
公式 |  | 
单位 |  | 
测量方法 |  | 
联系 |  | 
W=UIt由此可以看出，电流做功多少跟电压、电流和通电时间三个因素有关，是由它们三者的乘积决定的
焦耳（J） 千瓦·时（kW·h)
瓦特（W） 千瓦（kW）
利用公式P=W/t可得出W=Pt
描述电流做功多少的物理量
描述电流做功快慢的物理量
P=UI它表明电功率跟电压、电
流两个因素有关，其大小由它
们的乘积决定
用电能表直接测量
测量 用伏安法间接测量，然后利用
公式P=UI求出电功率
定义
消耗电能的多少
单位时间内所消耗的电能

## Slide 15
1.能区分电功率与上节课学习的电功吗？
2.通过学习电功率，为了节约电能你在生活
实际中应怎样做？
这节课你学到了什么？

## Slide 16
作业：
1.完成学案
2.请调查家里和学校浪费电的现象
3.百度下列图标，了解其物理意义