## Slide 1
第十八章 电功率

## Slide 2
第2节 电功率
导学设计
常考归纳
第十八章 电功率
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第2节 电功率
学点1 电功率
实验：分别把一只24 W的节能灯和一只500 W的电吹风机接入家庭电路示教板，分别数出在1 min内电能表转盘转了多少转。
问题1：在1 min内，把谁接入电路时电能表转盘转过的圈数多？为什么会出现这种现象？
[答案] 把500 W的电吹风机接入电路时电能表转盘转过的圈数多；这说明电吹风机消耗电能快。

## Slide 4
第2节 电功率
问题2：你知道24 W、500 W的物理意义吗？
[答案] 24 W、500 W是这两种用电器的额定功率。

## Slide 5
第2节 电功率
学点2 “千瓦时”的来历
问题1：家庭电路中计量电能的单位是什么？它的学名是什么？
[答案] 度 千瓦时
问题2：1度电的物理意义是什么？
[答案] 1度电即1 kW·h的电能，1 kW·h是功率为1 kW的用电器正常工作1 h所消耗的电能。

## Slide 6
第2节 电功率
学点3 额定功率、电功率的测量
探究：影响白炽灯亮度的因素有哪些。
实验1：如图18－2－3所示是两个普通白炽灯的铭牌，让它们同时在220 V的电压下工作，比较其亮度。
图18－2－3

## Slide 7
第2节 电功率
实验2：如图18－2－4所示，将其中一个灯泡接在调压器两端，在调节电压的同时观察灯泡亮度的变化。
图18－2－4

## Slide 8
第2节 电功率
问题1：图中所示的两个白炽灯有哪些相同点和不同点？
[答案] 这两个白炽灯的额定电压相等，而额定功率不等。
问题2：灯泡正常发光时的亮度取决于什么因素？
[答案] 额定功率。
问题3：灯泡实际消耗的功率跟什么因素有关？
[答案] 灯泡实际消耗的功率跟它两端的电压有关。

## Slide 9
第2节 电功率
常考归纳
类型一 电功率的理解
典例1 下列关于电功和电功率的说法中，正确的是（ ）
A．电流做功越多，电功率越大
B．电功率越大，电流做功越快
C．电流做功时间越短，电功率越大
D．电流做同样的功，用的时间越长，电功率越大
B

## Slide 10
第2节 电功率
[误区警示]比较电功率的大小时，必须从电功和时间两个方面考虑，切不可仅由一个因素来比较电功率的大小。

## Slide 11
第2节 电功率
类型二 电功率的估测
典例2 如图18-2-7所示的几种用电器，它们的额定功率最接近1000 W的是（ ）
D

## Slide 12
第2节 电功率
类型三 电功率的计算
典例3 福州闽江两岸灯光夜景改造工程完工，使江滨夜景更加美丽，又节能环保。其中有一座大桥换上了约3000盏新型LED灯，灯的功率由原来的28 W变成了13 W，若这些夜景灯每天工作3 h，则一个月（按30天计算）可节省电能______kW·h，节省下的电能可使额定功率为1000 W的电热水壶正常工作______h。
4050
4050

## Slide 13
第2节 电功率
类型四 串、并联电路电功率的计算
典例4 一只“12 V 6 W”的小灯泡，如果接在36 V的电源上，为使其正常发光，需串联一个______Ω的电阻，该电阻的功率是______ W。
48
12

## Slide 14
第2节 电功率

## Slide 15
第2节 电功率
类型五 根据I-U图像计算电功率
典例5 [眉山中考] 如图18-2-9甲所示是某同学探究电流与电压关系的电路图，开关S闭合后，将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端，电流表和电压表的示数变化关系如图乙所示，则由图像可知（ ）
A． 电阻R0两端电压与通过R0的电流成正比
B． R0的阻值是10 Ω
C． 滑动变阻器R的最大阻值为25 Ω
D． 该电路最小功率为0.05 W
C

## Slide 16
第2节 电功率
[名师讲评] I－U图像题是初中电学的常见题型。解答此类题的关键是理解电路的特点，能灵活应用欧姆定律、电功率的计算公式，能从图像中得出相关的信息，特别是根据图像上、下两个端点对应的电流值和电压值确定电路的连接情况。

## Slide 17
第2节 电功率
课堂小结
电流做功快慢
电功率
大小：电功与时间之比
公式：P=W/t,P=UI
单位：瓦（W）、千瓦（kW）
实际电压实际功率
额定电压额定功率
电阻

## Slide 18
第2节 电功率
课堂反馈A
1.在物理学中，用电功率表示电流做功的________，其大小等于________与________的比值，电功率的单位是________。电功率大表示用电器消耗电能________，电功率小表示用电器消耗电能________。
快慢
电功
时间
瓦特(W)
快
慢

## Slide 19
第2节 电功率
2．下列说法中正确的是( )
A．电流做功越多，电功率就越大
B．电流做功时间越长，电功率就越大
C．电流做功越快，电功率就越大
D．电功率越大的用电器做的功一定越多
C

## Slide 20
第2节 电功率
3．某吸尘器的电功率是0.8 kW，合________W，表示的物理意义是__________________________________________。
4．两个灯泡的电功率分别为50 W和25 W，它们都消耗100 J的电能，50 W的灯泡用的时间为________，25 W的灯泡用的时间为________。即消耗相同的电能，功率大的灯泡所用时间________(选填“长”或“短”)，功率小的灯泡所用时间______(选填“长”或“短”)，所以说电功率是表示电流做功________的物理量。
800
在1 s内该吸尘器做功800 J
2 s
4 s
短
长
快慢

## Slide 21
第2节 电功率
5．某用电器在25 h内消耗的电能为1 kW·h，则该用电器的电功率为__________kW，合________W。
6．如图2－1所示，手电筒中的电流为0.5 A，电源为两节新干电池，则该手电筒小灯泡的功率为________。
图2－1
0.04
40
1.5 W

## Slide 22
第2节 电功率
7．如图2－2所示电路，电源电压为3 V，闭合开关，电阻R两端的电压为1 V，电路中的电流为0.2 A。求：
(1)电阻R的电功率。
(2)灯泡L的电功率。
(3)电路中的总功率。
图2－2
[答案] (1)0.2 W (2)0.4 W (3)0.6 W

## Slide 23
第2节 电功率
课堂反馈B
1.一只标有“36 V 40 W”字样的灯泡，其额定电压为________V，额定功率为________W，正常工作时灯泡的电阻为________Ω。将灯泡接入某电路时，测得灯泡两端电压是18 V，则此时灯泡的实际功率是________W。将灯泡接入另一电路时，测得通过灯泡的电流为1 A，则灯泡两端的实际电压是________V，实际功率是________W。(忽略温度对灯丝电阻的影响)
36
40
32.4
10
32.4
32.4

## Slide 24
第2节 电功率
2．决定灯泡的亮暗程度的是( )
A．通过灯丝的电流 B．灯泡自身电阻的大小
C．灯泡的额定功率 D．灯泡的实际功率
3．现有甲、乙两盏电灯，分别标有“220 V 36 W”和“36 V 36 W”字样，如果它们都能正常发光，则( )
A．甲灯亮 B．乙灯亮 C．一样亮 D．无法确定
D
C

## Slide 25
第2节 电功率
4．一只标有“12 V 6 W”字样的灯泡接入电路中，测得通过它的电流是0.4 A，则灯泡的实际功率( )
A．等于6 W B．小于6 W C．大于6 W D．无法判断
B

## Slide 26
第2节 电功率
5.如图2－3所示为一只“6 V 1.5 W”小灯泡的电流随电压变化的关系图象，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12 V的电源两端，则此时每只灯泡的电阻为________Ω，实际功率为________W。
图2－3
0.8
20

## Slide 27
第2节 电功率
6．某灯泡标有“220 V 40 W”字样，该灯泡正常发光时，问：
(1)通过灯丝的电流是多大？(结果保留两位小数)
(2)灯丝的电阻是多少？
(3)如果通过灯泡的电流为0.1 A，此灯泡的电功率为多少？灯泡还能正常发光吗？(忽略温度对灯丝电阻的影响)
[答案] (1)0.18 A (2)1210 Ω (3)12.1 W 不能