## Slide 1: 第十二章 简单机械

## Slide 2: 第1节 杠杆

## Slide 3
知识点一
知识点二
知识点三
知识点一 杠杆
1.杠杆:在力的作用下能绕着固定点O转动的硬棒就是杠杆。
2.杠杆的五个要素(如图)
(1)支点:杠杆绕着转动的固定点,通常用O表示。
(2)动力:为达到目的而使杠杆转动的力,通常用F1表示。
(3)阻力:阻碍杠杆转动的力,通常用F2表示。
(4)动力臂:从支点到动力作用线的距离叫动力臂,通常用l1表示。
(5)阻力臂:从支点到阻力作用线的距离叫阻力臂,通常用l2表示。

## Slide 4
知识点一
知识点二
知识点三
拓展归纳(1)一根硬棒能成为杠杆,不仅要有力的作用,而且必须能绕某固定点转动,缺少任何一个条件,硬棒就不能成为杠杆,例如酒瓶起子在没有使用时,就不能称为杠杆。
(2)动力和阻力是相对的,不论是动力还是阻力,受力物体都是杠杆,作用于杠杆的物体都是施力物体。
3.力臂的关键性概念
(1)支点到力的作用线的垂直距离,千万不能理解为支点到力的作用点的长度。
(2)力臂不一定在杠杆上。
(3)力的作用线通过支点时,力臂为0,力对杠杆不会产生影响。
(4)力臂三要素:长度标注(如大括号,箭头等)、字母、垂直符号。

## Slide 5
知识点一
知识点二
知识点三
例1 (2017·江苏徐州中考)如图所示,用绳子将电线杆竖起,请画出此时拉力F的力臂l。
解析:力臂是支点到力的作用线的垂直距离。本题中支点为电线杆与地面的接触点,从支点向力的作用线F作垂线,支点到垂足的距离就是力臂l。
答案:如图所示

## Slide 6
知识点一
知识点二
知识点三
知识点二 杠杆的平衡条件
探究目的:通过实验了解杠杆的平衡条件。
实验器材:杠杆、钩码一套、弹簧测力计、细线、刻度尺。
实验步骤:
(1)调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡。

## Slide 7
知识点一
知识点二
知识点三
(2)在杠杆的左右两端分别用细线依次悬挂个数不同的钩码(每一个钩码50 g=0.05 kg,重力约为0.5 N),(假设左端砝码的重力产生的拉力为阻力F2,右端钩码的重力产生的拉力为动力F1)先固定F1大小和动力臂l1的大小,再选择适当的阻力F2,然后移动阻力作用点,改变阻力臂l2大小,直至杠杆再次在水平位置平衡,分别记录下此时动力F1、动力臂l1、阻力F2和阻力臂l2的数值,并将实验数据记录在表格中。

## Slide 8
知识点一
知识点二
知识点三
(3)改变动力F1和动力臂l1的大小,相应调节阻力F2和阻力臂l2,再做几次实验,将实验数据记录在表格中。
实验结论:杠杆平衡的条件为
动力×动力臂=阻力×阻力臂,
公式表示:F1l1=F2l2。
注意:应用平衡条件进行计算时,单位要统一,即力的单位统一,力臂的单位统一。

## Slide 9
知识点一
知识点二
知识点三
拓展归纳探究杠杆平衡条件的注意事项
(1)实验前要调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡,目的是让杠杆的重力方向通过支点,以消除杠杆的重力对平衡的影响。实验中要调节钩码的位置,使杠杆再次在水平位置平衡,目的是使力臂刚好等于悬点与支点的距离,便于直接读出力臂。
(2)平衡螺母的调节方向:杠杆哪端高,就向哪端调节(不论哪端螺母都一样)。
(3)实验过程中在调节钩码位置使杠杆平衡时,平衡螺母就不能再调节了。
(4)为了得到一个普遍的规律,避免偶然性,要进行多次实验。

## Slide 10
知识点一
知识点二
知识点三
例2 在探究杠杆的平衡条件实验中:
(1)图甲中,为使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向 侧调节。
(2)图乙中,杠杆恰好处于水平平衡状态,若在A处下方再挂一个钩码,则B处所挂钩码须向右移动 格,可使杠杆在水平位置再次平衡。

## Slide 11
知识点一
知识点二
知识点三
(3)杠杆处于图甲所示位置时,小李同学就在杠杆上挂钩码进行实验,小明认为这样操作会对实验产生以下影响:
①可能不便于测量力臂或出现力臂测量错误
②无法得出杠杆平衡条件
你认为正确的是 。
解析:(1)杠杆的右端上翘,所以平衡螺母向上翘的右端移动。
(2)设一个钩码为G,一格的长度为l;根据杠杆的平衡条件得4G×2l=2G×nl,解得n=4,故应将B处所挂钩码向右移动1格。
(3)杠杆处于图甲所示位置时,杠杆不在水平位置平衡,不便于测量力臂,不便于得出杠杆的平衡条件,但可以得出杠杆的平衡条件。故①正确。
答案:(1)右 (2)1 (3)①

## Slide 12
知识点一
知识点二
知识点三
知识点三 生活中的杠杆
判断杠杆的种类,可结合生活经验,根据杠杆的动力臂和阻力臂大小关系,若动力臂大于阻力臂,则是省力杠杆;若动力臂小于阻力臂,则是费力杠杆;若动力臂等于阻力臂,则是等臂杠杆。

## Slide 13
知识点一
知识点二
知识点三
拓展归纳生活中需要使用怎样的杠杆,要根据工作目的来确定。若克服的阻力较大,徒手不能完成时,往往需要用省力杠杆,如用钳子剪断铁丝、用起子开瓶盖、用核桃夹夹开核桃等;若克服的阻力较小,为了使工作快捷,需要用费力杠杆达到省距离的目的,如用镊子夹取棉球、用钓鱼竿钓鱼、用船桨划龙舟等。

## Slide 14
知识点一
知识点二
知识点三
例3 (2017·北京中考)如图所示的工具中,在使用时属于费力杠杆的是( )

## Slide 15
知识点一
知识点二
知识点三
解析:羊角锤、核桃夹子、撬棒在使用时,动力臂大于阻力臂,属于省力杠杆,故A、B、C错误;食品夹子在使用时,动力臂小于阻力臂,属于费力杠杆,故D正确。
答案:D

## Slide 16
考点一
考点二
考点三
考点一 杠杆上最小的力的画法
例1 下图是一轻质杠杆,O是支点,为了使杠杆在此位置平衡,请画出在A点所施加的最小动力F及其力臂l。
解析:根据杠杆的平衡条件,动力臂越长越省力,由支点到力的作用点的距离是最长的力臂,此时对应的动力最小。连接OA,则OA是最长的力臂,作OA的垂线,物体对杠杆的力使杠杆向逆时针方向转动,所以F应使其向顺时针方向转动。
答案:如图所示

## Slide 17
考点一
考点二
考点三

## Slide 18
考点一
考点二
考点三
考点二 杠杆平衡的判定
例2 (2016·四川凉山州中考)如图所示,杠杆处于平衡状态,如果将物体A和B同时向靠近支点的方向移动相同的距离,下列判断正确的是( )
A.杠杆仍能平衡
B.杠杆不能平衡,左端下沉
C.杠杆不能平衡,右端下沉
D.无法判断

## Slide 19
考点一
考点二
考点三
答案:C

## Slide 20
考点一
考点二
考点三

## Slide 21
考点一
考点二
考点三
考点三 杠杆平衡条件的计算
例3 在图中轻质均匀硬杆长1 m,能绕支点O转动,B端用细绳竖直悬于C点,有一所受重力为200 N的物块挂在A点,OA长0.3 m,求:
(1)此时细绳对硬杆的拉力大小。
(2)若细绳能承受的最大拉力为150 N,移动重物到某一位置,细绳恰好断裂,求重物悬挂点到支点O的距离。

## Slide 22
考点一
考点二
考点三
(2)设重物悬挂点到支点O的距离为l时,细绳恰好断裂,
根据杠杆的平衡条件:
答案:(1)60 N (2)0.75 m

## Slide 23
动手动脑学物理P80
1.左边和右边两把剪刀是省力的,中间的一把剪刀是费力的。剪断铁片应该使用最左边的剪刀,因为它的动力臂与阻力臂的比值最大,最省力,同时它制作结实,使用较大力时不致损坏。剪纸时应使用中间的剪刀,因为它的动力臂小于阻力臂,费力但省距离。修剪树枝时应使用最右边的剪刀,因为它的动力臂大于阻力臂,省力。
2.答案:如图所示

## Slide 24
3.指甲剪在使用过程中有三个杠杆,其中以O点为支点的有两个,分别是DCO和DEO,指甲对刀口上下两边的阻力为两个杠杆的阻力,B点和E点对两杠杆的力为动力。由力臂的概念可判断,这两个杠杆的动力臂均小于阻力臂,属于费力杠杆;而杠杆CBA中人的用力为动力,作用在A点,轴对C向下的力为阻力,支点为B,由力臂的概念可判断,此杠杆的动力臂大于阻力臂,属于省力杠杆。