## Slide 1
中物理
第六章 第2节
教科版 物理（初中）
电功率
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
电流做功的过程就是电能转化为其他形式的能的过程，电流做了多少焦耳的功，就有多少电能转化为其它形式的能。
1.电流做功过程的实质是什么？
2.电灯在亮的过程中，电能转化为什么能？
把电能转化光能和内能
复习：

## Slide 3
在正常发光的情况下，100W的电灯泡和40W的电灯泡哪个亮？
当然是100W的电灯泡亮了
“100W”“是什么意思？
问题：
哪个电灯泡更亮？

## Slide 4
电灯的规格 | 电灯消耗电能情况
100W | 甲1秒消耗电能100焦
40W | 乙1秒消耗电能40焦
亮度
更亮
稍暗
分析：
在相等的时间里，100W的电灯泡消耗测得电能多，转化成的内能和光能多，所以比40W的电灯泡亮。
电流做功，也就是用电器消耗电能，有快慢之分。
和用功率表示力做功快慢一样，用电功率表示消耗电能的快慢。

## Slide 5
2
课堂活动
一、认识电功率
1.物理意义：表示电流做功的快慢。
2.定义：单位时间里完成的电功叫做电功率。
4.公式：
3. 符号 ：
P
5.国际单位：
1W=1J/s
瓦特，简称瓦，符号是W.
常用单位： 1 kW ； 1 kW = 103 W；

## Slide 6
常见家用电器的电功率
空调
微波炉
电炉
电热水器
吸尘器
电吹风机
电熨斗
洗衣机
约 1 000 W
约 1 000 W
约 1 000 W
约 1 000 W
约 800 W
约 500 W
约 500 W
约 500 W
电视机
电子计算机
抽油烟机
电冰箱
电扇
白炽灯
计算器
电子表
约 200 W
约 200 W
约 140 W
约 100 W
约 100 W
约 30 W
约 0.5 mW
约 0.01 mW

## Slide 7
电功和电功率的区别与联系
 | 电功 | 电功率
定义 | 电流所做的功 | 单位时间内所做的功
物理意义 | 描述用电器消耗电能的多少 | 描述用电器消耗电能的快慢
实质 | 电能转化为其他形式能的过程 | 电流通过导体或用电器时，每秒消耗电能的多少。
单位 | 焦耳（J），千瓦时（kW·h) | 瓦特（W）； 千瓦（kW)
计算公式 | W=UIt | P=UI
测量方法 | 用电能表直接测量 | 用伏安法间接测量
联系 | W=Pt | 

## Slide 8
讨论交流 消耗了多少电能
根据电视机的铭牌，你能算出看两个小时要消耗的电能吗？
P=
W
t
解:据 可得：
W=P.t=140W×2×3600S=1.008×106J
=0.28KW·h

## Slide 9
二、电功率的大小
提出问题：电功率的大小跟什么 因素有关？
猜想：可能与电压有关； 可能与电流有关。
1.实验探究：电功率跟电流、电压的关系
怎样探究电功率、电压、电流的关系呢？
可通过电灯泡的亮度判断电功率的大小，保持电流（或电压）相等、测量灯泡的电压（或电流）

## Slide 10
实验方法：
（1）转化法：比较电功率的大小转化为灯泡亮度的比较
（2）控制变量法：
① 电流一定，探究电功率和电压的关系
②电压一定，探究电功率和电流的关系
实验器材：
2.5V、3.8V小灯泡各一只 ； 电压表、电流表各一只 ；电池3节；开关一个；导线若干

## Slide 11
探究1 ：电功率跟电压的关系
实验步骤：将小灯泡L1“2.5V 0.3A”和L2“3.8V 0.3A” 串联起来，按图连接电路。闭合开关观察亮度，记录电压表的示数。
电路图
V
V
S
E
L1
L2
把2只灯泡串联在电路中，通过两灯的电流相等。

## Slide 12
灯泡 | 电流 I/A | 电压U/V | 发光情况 | 电功率
“2.5V,0.3A” | 0.3 | 1.8 | 较暗 | 小
“3.8V,0.3A” | 0.3 | 2.7 | 较亮 | 大
实验结论：通过用电器的电流相同时，用电器上的电压越大，电功率越大。
实验数据

## Slide 13
探究2 ：电功率跟电流的关系
电路图：
实验步骤：将小灯泡L1“2.5V 0.3A”和L2“3.8V 0.3A” 并联起来，按图连接电路。闭合开关观察亮度，记录电压表的示数。
把2只灯泡并联，两灯两端的电压相等。
E
S
L1
L2
A
A

## Slide 14
实验结论：用电器的两端的电压相同时，通过用电器的电流越大，电功率越大。
实验数据
灯泡 | 电压 U/V | 电流I/A | 发光情况 | 电功率
“2.5V,0.3A” | 1.5 | 0.3 | 较亮 | 大
“3.8V,0.3A” | 1.5 | 0.2 | 较暗 | 小

## Slide 15
2.综合探究一、二，并根据进一步的实验可得：
电功率等于电压与电流的乘积。
公式表示：P=UI（适用于任何用电器）
电流在某段电路上所做的功，跟这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比，即W＝_______。
UIt
P=I2R（纯电阻用电器）
P=U2/R（纯电阻用电器）
（1）由U=IR得：
（2）由I=U/R得：
3.在欧姆定律适用的纯电阻电路中：

## Slide 16
例题1 标有“220V100 W”字样的灯泡，在正常工作时，通过它的电流是多少？正常工作的电阻是多少?
解：灯泡正常工作的电压U=220V，电功率P=100W。由P=UI得：
正常工作的电流：
正常工作的电阻：

## Slide 17
例题2 教室里并联着10盏规是“220V 40 W”日光灯，这些灯全部正常发光时，总电流等于多少？
解：根据P=UI 每只日光灯工作的电流：
10只灯的总电流I=10I1=10×0.182A=1.82A
“220V 40W”

## Slide 18
讨论交流 电流过大的原因
1.接入电路的用电器越多，总功率就越大，根据 电压U一定时，通过的电流越大，可能超过电路的容许负载，容易引起火灾。
2.电流过大的第二个原因是：短路。由于线路老化或操作不当造成短路。短路时电阻很小，根据 ，电流很大.
电路超负载

## Slide 19
利用电能表测电功率
小明家的电能表的表盘上标有“3000R/KWh”字样，现只让一台29英寸彩电工作，发现180s内转盘转了15R，则此电视机的功率为多大？
解：
W=
3000R/KWh
15R
KWh
=
200
1
P=
t
W
200
=
1
×3.6 ×106J
180S
=100W
答：此电视机的功率为100W

## Slide 20
3
课堂小结
本堂重点：理解电功率的概念。
本堂难点：探究影响电功率大小的因素。计算电功率的大小。

## Slide 21
典例分析
3
考点一：电功率的简单计算
【典型例题1】
(2019扬州市)如图所示的电路，电源电压恒为3V，闭合开关 S，电流表 A1 示数为 0.5A，A2 示数为 0.3A，则电阻 R1 是______ Ω，通过电阻 R2 的电流是_______ A，电阻 R1 的电功率是_______ W，在 5min 内整个电路消耗的电能是______ J。
10
0.2
0.9
450

## Slide 22
（2019 四川省凉山州）当某导体两端的电压是6V时，通过的电流是0.3A，当该导体两端的电压减小到3V时，通过它的电流为 A，此时该导体消耗的电功率为
W。
【迁移训练1】
0.15
0.45

## Slide 23
考点二：电功率的测量
【典型例题2】
(2019 黑龙江七台河市)如图为某同学家电能表的表盘，现在他要用该电能表测量家里电饭煲的实际功率，让该电饭煲单独工作30min，消耗的电能是0.5kW•h，则电能表转盘转 圈，这段时间电饭煲消耗的实际功率是 W。
1000
1500

## Slide 24
（2019 辽宁抚顺市）如图所示是小明家的电能表，他家同时使用的用电器总功率不能超过 W．小明让一个用电器单独工作15min，这段时间内电能表转盘刚好转了120转，则该用电器的实际功率为 W，电能表示数将变为 。
【迁移训练2】
4400
800
2019.8kW•h