## Slide 1
中物理
第六章 第4节
教科版 物理（初中）
灯泡的电功率
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
观察 思考
家中电灯、电视机、洗衣机、电冰箱、计算机等电器上，它们都有一个标有电压和功率的铭牌，它表示什么意义呢？
比如，一白炽灯泡上标有“220-100”表示什么意思？
表示灯泡正常工作的电压是220V，电功率是1000W。
如果灯泡两端的电压为200V，灯泡的电功率还是100W吗？

## Slide 3
2
课堂活动
实验探究：比较小灯泡的亮度
一、额定功率
取一个标有“2.5 V 的电灯泡。把它接在电路中。利用滑动变阻器改变它两端的电压，（分别为1.5 V、2.5V、3 V），观察并比较它们的亮度。
电路图
实物图

## Slide 4
实验现象：在电压为 1.5 V 时，灯泡发光稍暗；在电压为 2.5 V 时，灯泡正常发光；在电压为3V时，灯泡强烈发光。
U=2.5V
U=1.5V
U=3V
同时记录电压表和电流表的示数，计算出小灯泡在不同电压下的电功率。

## Slide 5
用电器的电功率随着它两端电压的改变而改变。我们说一个用电器的电功率是多大时，一定要指明电压。
实验次数 | 灯两端电压U/V | 通过灯的电流I/A | 灯的发光情况 | 灯的电功率P/W
1 | 1.5 | 0.28 | 稍暗 | 0.42
2 | 2.5 | 0.36 | 亮 | 0.9
3 | 3 | 0.38 | 很亮 | 1.14
实验结论：小灯泡的电功率，随着它两端电压的改变而改变。
实验记录

## Slide 6
1.额定电压(U额) :用电器正常工作时的电压。
我国家庭电路电压为 220V,所以照明电路中用电器额定电压都为220V。
2.额定功率(P额) :用电器额定电压下工作的功率。
用电器在实际工作时的电压，往往和额外电压不相等.
3. 实际电压(U实):实际加在用电器两端的电压。
4. 实际功率(P实):用电器在实际电压下的功率
一个用电器额定功率只有一个，实际功率可以有无数个

## Slide 7
5. 常见用电器的额定功率

## Slide 8
1. 灯泡的亮度是什么决定的?
2.一个小灯泡,铭牌上只有额定电压2.5V，没有电功率，你能想办法测量小灯泡的电功率吗?怎样测量?
想想 议议

## Slide 9
测量小灯泡在不同电压下的的电功率
1.实验目的：
【测量要求】（1）使小灯泡两端的电压等于额定电压，观察小灯泡的 亮度，测量它的电功率，这是它的额定功率。
（2）. 使小灯泡两端的电压低于额定电压（额定电压的0.8倍），观察小灯泡 的亮度，测量它实际的电功率。
（3）. 使小灯泡两端的电压高于额定电压（额定电压的1.2倍），观察小 灯泡的亮度，测量它实际的电功率。
二、测量小灯泡额定功率

## Slide 10
选择哪一种方法进行实验呢？
P =
W
t
P =UI
？
我觉得利用P=U.I在实验室操作起来方便。
我觉得类似于“伏安法”测小灯泡的电阻一样来测电功率。
很好。我们就用“伏安法”来测量小灯泡的电功率。

## Slide 11
2.实验原理：P=UI
用_______表测出小灯泡两端的电压；用_______表测出通过小灯泡的电流，就可以根据公式P=____求出小灯泡的电功率。这种测量方法叫做 。
电压
UI
电流
伏安法
3.实验电路图：
A
V
（1）改变灯泡两端的电压，以便测量小灯泡在不同电压下的实际功率。
滑动变阻器的作用：
（2）限制电流，保护电路。

## Slide 12
4.实验器材：额定电压为2.5V的小灯泡一个，电压表，开关，滑动变阻器，电流表，电源，导线若干．
规格 器材 | 2.5V 0.3A | 3.8V 0.3A
电源 | 3V（三节电池） | 4.5V（三节以上电池）
电压表 | 0~3V | 0~15V
电流表 | 0~0.6A | 0~0.6A
滑动变阻器 | 允许通过的最大电流大于灯泡的额定电流； 最大电阻与灯丝电阻差不多大，以使调节效果明显。 | 
器材规格的选择：

## Slide 13
5.实验步骤：
（1）将电压表和电流表指针调零，断开开关，按照电路图连接电路，将滑动变阻器滑片放在阻值最大处。
（2）闭合开关，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数依次为2 V、2.5 V和3 V，依次记下电压表示数U和对应的电流表示数I，分别将U、I 记录在表格中；
（3）观察并比较三次小灯泡的发光情况，将现象记录在表格中。
（4）整理好实验器材．

## Slide 14
连接实物图
注意事项
1.电流表、电压表、变阻器的接线柱要正确。
2.变阻器的滑片移动要有规律(使灯泡两端的电压渐渐变小或增大),记录的电压 和电流值要一一对应。
3.灯泡两端的电压不能超过额定电压太多,否则会将灯泡烧坏。

## Slide 15
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 发光情况 | 电功率P/W
1 | 2 | 0.28 | 较暗 | 
2 | 2.5 | 0.30 | 正常 | 
3 | 3 | 0.34 | 很亮 | 
小灯泡的额定电压是_______V。
2.5
6.数据记录
0.56
0.75
1.02
(1).在不同的实际功率下,灯泡的亮度一样吗?
(2).你认为小灯泡的亮暗是由什么决定的？
7.分析论证

## Slide 16
U实 = U额 | P实 =P额 | 灯正常发光
U实＜U额 | P实 ＜ P额 | 灯比正常发光暗
U实＞U额 | P实 ＞P额 | 灯比正常发光亮， 灯有可能被烧毁
8.实验结论
（1）.灯泡的实际电功率随两端的电压增大而增大.
（3）.实际功率和额定功率的关系：
（2）.灯泡的亮度起决于灯泡的实际电功率

## Slide 17
常见故障 | 原因分析
闭合开关，电灯不亮，电压表、电流表无示数 | (1)电路断路， (2)电源不提供电压。
闭合开关，电灯不亮，电流表无示数，电压表明显偏转。 | (1)灯泡断路， (2)电流表、电压表位置接反。
电流表、电压表的指针偏转角度很小 | (1)电流表、电压表的量程选择过大； (2)电源电压过低。
电路连接正确，调不到额定电压 | 电源电压过低
电灯变量时，电压表的示数变小 | 电压表接在了滑动变阻器两端
9.故障分析

## Slide 18
10.伏安法测小灯泡的电阻和测电功率的比较
（1）相同点
① .实验电路相同
②.实验器材相同
③.测量的物理量相同
④. 滑动变阻器的作用相同
（2）不同点
① .实验目的不同
②.实验原理不同
③.电压表量程的选择不同。
④. 对数据处理不同。

## Slide 19
【例题】手电筒的小灯泡上标有“2.5 V 0.3A”，将 小灯泡接在2.0 V的电路中，实际的电功率是多大？ 接在3.0 V的电路中，实际的电功率是多大？（假 设小灯泡的电阻不变）
分析：解答此类题时一定要注意，小灯泡的电阻是不变的，因此要先根据额定电压和额定功率求出小灯泡的电阻，然后再求实际功率。

## Slide 20
小灯泡电阻：
灯泡在2.0V的电路中，实际电流：
P1=U1I1=2.0V×0.24A=0.48W
灯泡接在3.0V的电路中时，
P2=U2I2=3.0V×0.36A≈1.1W
因为小灯泡的额定功率是：P=UI= 2.5V×0.3A = 0.75W。
显然，P1＜P，所以接2.0V电压时小灯泡发光暗淡；
P2>P,所以接3.0V电压时小灯泡强烈发光。这与第2节的实验结果是一致的。
【解】：

## Slide 21
3
课堂小结
本堂重点：1．对实际功率和额定功率的理解
2．会利用伏安法测定小灯泡的额定功率
本堂难点：电流表、电压表及滑动变阻器的正确使用

## Slide 22
典例分析
4
考点一：滑动变阻器的作用
【典型例题1】
（2019 江苏省宿迁）如图所示，电源电压6V保持不变，定值电阻R1标有“10Ω0.5A”字样：滑动变阻器R2标有“20Ω 1A”字样，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，闭合开关S，下列做法能够保证电路安全的是（ ）
D

## Slide 23
【迁移训练1】
(2019 山东菏泽市)如图所示电路（电源电压保持不变），闭合开关S，当滑动变阻器的滑片向右端移动时，下列说法正确的是（ ）
A．电压表示数不变，电流表示数变大
B．电压表示数变大，电流表示数变小
C．电压表示数变小，电流表示数变小
D．电压表示数变大，电阻R1的电功率变大
D

## Slide 24
考点二：故障判断和实验数据的处理
【典型例题2】
（2019 四川凉山州）某实验小组做“测量小灯泡电功率”的实验，电路如图甲所示，已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。
（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于 （选填“A”或“B”）端，目的是 。
A
保护电路

## Slide 25
（2）实验中，闭合开关，发现电压表指针反偏，其
原因是 。
（3）排除电路故障后，闭合开关，移动滑片P到某位置时，电压表的示数为2.2V，若想测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向 （选填“A”或“B”）端移动；当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，为 A，则小灯泡的额定功率为 W。
电压表正负接线柱接反了
B
0.32
0.8

## Slide 26
【迁移训练2】
（2019江苏淮安市）.如图所示，在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2. 5V，电阻约为10Ω。
（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整。

## Slide 27
（2）连接电路时，开关应处于________状态
（3）实验中无论怎么移动滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是 __________（写出一种即可）
（1）答图：
断开
小灯泡断路

## Slide 28
（4）排除故障后，移动滑片P到某位置，电压表示数如图乙所示，示数为________V；要测量小灯 泡的额定功率，应将滑片P ________（选填“A”或“B”）端移动，使电压表示数为________ V，
（5）移动滑片P，记录多组对应的电压表和电流表的示数，绘制成I-U图像。根据图内所给的信息.计算出小灯泡的额定功率是________W.
2.2
B
2.5
0.5