## Slide 1
中物理
第十八章 第二节
同步精品课堂
科学探究：
怎样产生感应电流

## Slide 2
学习目标
1.通过实验知道导体在磁场中产生感应电流的条件；
2.知道电磁感应现象及在生活中的应用；
3.了解感应电流方向的影响因素；
4.知道发电机的原理。
1
课堂导入

## Slide 3
2
课堂活动
1
电磁感应现象
法拉第（Michael Faraday，
1791—1867），英国物理学家、化学家。
在1821—1831年间，法拉第进行了多次实验，发现了电磁感应现象。

## Slide 4: 电磁感应现象
实验探究：导体在磁场中产生电流的条件
实验器材：蹄形导体、磁铁、灵敏电流计、开关
实验电路：

## Slide 5: 电磁感应现象
实验过程：如图所示，把导线的两端分别连接在灵敏电流表的两个接线柱上，组成一个闭合电路。使导线在磁场中静止或向各个方向运动，进行各种尝试，找到能使电路中产生电流的操作，并将实验现象记录在下面的表格中。
实验现象：
 | 导体在磁场中运动情况 | 感应电流
电路闭合 | 静止 | 无
 | 沿着磁感线运动 | 无
 | 与磁感线垂直或斜向运动 | 有
电路断开 | 与磁感线垂直或斜向运动 | 无

## Slide 6: 电磁感应现象
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流。这种现象叫做电磁感应，产生的电流叫做感应电流。
产生感应电流的条件：
(1)闭合电路。
(2)部分导体做切割磁感线运动。
定义

## Slide 7: 电磁感应现象
探究：感应电流的方向与哪些因素有关
当磁感线方向不变时，感应电流的方向与导体运动方向有关，导体运动方向改变，感应电流方向也要发生改变。

## Slide 8: 电磁感应现象
当导体运动方向不变时，感应电流的方向与磁场方向有关，磁场方向改变，感应电流方向也要发生改变。

## Slide 9: 电磁感应现象
1. 导体中感应电流的方向跟导体运动方向和磁
场方向有关。
2. 在电磁感应现象中，机械能转化为电能。

## Slide 10: 动圈式话筒
思考：当你唱卡拉OK时，要用到话筒（麦克风），你知道动圈式话筒的原理吗？
如图所示是动圈式话筒的结构示意图，它是将声信号转换成电信号的装置，它主要由永久磁体、线圈和膜片组成，它是利用电磁感应现象的原理制成的。

## Slide 11: 动圈式话筒
动圈式话筒的工作原理：
当对着话筒说话或唱歌时，声音使膜片振动，与膜片相连的线圈也跟着一起振动，线圈在磁场中切割磁感线产生感应电流，这样就将声信号转换成电信号。

## Slide 12: 发电机
（1）观察手摇发电机的构造；
（2）观察发电机对小灯泡亮度的影响。
1.发电机发出的电流的大小和方向是变化的。
小灯泡发光说明电路中有了电流。线圈转得越快，小灯泡越亮，说明感应电流越大。

## Slide 13: 发电机
（3）检验手摇发电机电流方向的变化。
二极管交替发光，说明产生的电流方向不停在改变。

## Slide 14: 发电机
观察手摇发电机的模型，了解它的构造

## Slide 15: 发电机
（1）发电机的构造:
发电机由转子和定子两部分组成。
大型发电机一般采用磁极旋转的方式来发电。
大型发电机安装转子
2.发电机工作原理

## Slide 16: 发电机
交流发电机的原理
不切割磁感线，不产生感应电流

## Slide 17: 发电机
切割磁感线，产生感应电流

## Slide 18: 发电机
不切割磁感线，不产生感应电流

## Slide 19: 发电机
切割磁感线，产生感应电流

## Slide 20: 发电机
1
4
2
3
交流电的产生

## Slide 21: 发电机
交流发电机发出的电流大小和方向是不断变
化的叫交流电。
我国生产的交流电，频率为50HZ(即1s内线圈转动
50圈)，周期为0.02s；电流方向改变100次。
定义

## Slide 22
04
典例分析
【例1】
如图，是探究“什么情况下磁可以生电”的实验装置，下列情况可以产生电流的是( )
A．导体棒不动，让磁体上下移动
B．磁体不动，让导体棒沿ab方向前后运动
C．磁体不动，让导体棒绕a端在水平面内转动
D．让导体棒和磁体以相同速度一起向左移动
C

## Slide 23
04
典例分析
【例2】下列关于电话的说法中，正确的是( )
A．甲的听筒和甲的话筒、乙的听筒和乙的话筒 分别串联在两个电路中
B．甲的听筒和乙的话筒串联在一个电路中，乙 的听筒和甲的话筒串联在另一个电路中
C．话筒将机械能转化为电能，听筒将电能转化为机械能
D．话筒将电能转化为机械能，听筒将机械能转化为电能
B、C

## Slide 24
04
典例分析
【例3】如图所示的是直流发电机的工作原理图，关于直流发电机，下列说法中正确的是( )
A．直流发电机线圈内产生的是交流电， 供给外部电路
的是直流电
B．直流发电机线圈内产生的是直流电，供给外部电路
的也是直流电
C．它是利用通电线圈在磁场中受到力的作用而转动的原理工作的
D．图中的E、F称为换向器，它的作用是改变线 圈中的电流方向
A

## Slide 25
3
课堂小结

## Slide 26
3
课堂小结
1. 电磁感应：
(1)定义：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感
线运动时，导体中就会产生电流的现象。
(2)磁生电的条件：①电路是闭合的；
②一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。
(3)感应电流方向的影响因素：导体切割磁感线运动的
方向和磁场方向。

## Slide 27
3
课堂小结
(4)感应电流大小的影响因素：导体切割磁感线运动的
速度、磁场的强弱、切割磁感线运动的导体的有效
长度和线圈的匝数。
2. 发电机
(1)原理：电磁感应。
(2)结构：定子和转子。
(3)能的转化：机械能转化为电能。