## Slide 1
中物理
第一章 第1节
人教版初中物理
长度和时间的测量
（八年级上）

## Slide 2
1
课堂导入
耳听为虚，眼见一定为实吗？
比一比
两条线段一样长吗？
红色和蓝色的线段，哪段长？
测量的必要性：说明我们的视觉并不总是可靠的，为了更准确地认识周围的世界，把握事物的特点，要对物体的某些情况进行定量的描述,必须用仪器来测量。

## Slide 3
测量需要有统一的标准
探究
活动：同学们用自己的大拇指指尖和中指指尖的距离（叫一拃）测量课桌的长度，然后比较一下拃数是否相同?为什么同样长的课桌得出的拃数却不相同呢？
结论：用 “拃”作为测量课桌长度的标准,因为每个同学的 “拃” 的长度不一样，所以得到桌子的长度也不一样。
因此，要进行测量就要有统一的测量标准——单位
1960年，国际上通过了一套统一的测量标准，叫国际单位制。

## Slide 4
2
课堂活动
一、长度的单位
1．国际单位：基本单位是米 符号：m
1983 年国际计量大会做出规定：光在真空中 s 内所经路程的长度定义为 1 m。
1
299 792 458
小资料

## Slide 5
2.常用单位还有:千米(km)、分米(dm)、厘米 (cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。同米的关系是：
1 km = 1 000 m = 103 m
1 dm = 0.1 m = 10-1 m
1 cm = 0.01 m = 10-2 m
1 mm = 0.001 m = 10-3 m
1 μm = 0.000 001 m = 10-6 m
1 nm = 0.000 000 001 m = 10-9 m

## Slide 6
二、长度的测量
1．刻度尺是测量长度的基本工具。
常用的刻度尺

## Slide 7
比较精确的长度测量工具
使用刻度尺看似简单，但是使用规范却很重要。
如何正确使用刻度尺呢？

## Slide 8
2．正确使用刻度尺
刻度尺的正确使用归纳为六个字：选 、认、放、看 、读 、记
选择量程和分度值合适的刻度尺。
在实际的测量中,并不是分度值越小越好, 先根据实际情况确定需要达到的精确程度,再选择满足测量要求的刻度尺。
（1）会选：

## Slide 9
使用前，认清刻度尺的单位、零刻度线、量程、分度值。
（2）会认：
①零刻度线位置：起始刻度线。如果零刻度线已经磨损，可以选用一个完好的整刻度线开始测量。②量程：测量的范围。它决定着一次能测出的最大值。③分度值：相邻两刻度线之间的长度。它是测量精确程度的决定因素。
这把刻度尺的量程是 ；分度值是 。
0---8cm
1mm

## Slide 10
（3）会放：
放刻度尺 ：①放正：刻度尺要与物体被测边缘平行。
②紧贴：刻度尺有刻度线的一侧要紧贴被测物。
③对齐：零刻度线或整刻度线与被测物体的边缘对齐。
没放正×
有刻度线的一侧没紧贴物体×
√

## Slide 11
（4）会看：
读数时，视线与刻度尺尺面垂直。
×
×
√

## Slide 12
（5）会读：
读数时，要估读到分度值的下一位.只能估读一位。
甲图中：分度值是 ；木块长度 厘米。
2.35
1mm
乙图中：分度值是 ；木块长度 厘米。
甲：
乙：
3.5
1cm
丙：
丙图中：被测物体的末端恰好在某刻度线上。估计值是 ，物体的长度是 厘米。
0.00cm
1.10

## Slide 13
记录的测量结果应由准确数值、估读数值和单位组成。
（6）会记
分度值是： ,单位为 ，准确值为： ，估读值为： ,此物体长度为： 。
2.7cm
2.7.8cm
mm
0.0 8mm
cm
测量值=准确数值（由分度值决定）+估读数值（仅有一位）+单位

## Slide 14
使用刻度尺测量长度
实验
测量物理课本的长度和宽度，并数据记录在表格中。
测量对象 | 长 度 | 宽 度
课 本 | 25.98cm | 18.42cm
作业本 | 20.12 cm | 18.15cm
使用刻度尺的分度值是mm

## Slide 15
想想议议
生活中，我们常常采用一些粗略的方法来测量长度。人体的哪些部位可以作为“尺”用来估测长度？
“一柞”(约15cm)、“一步”(约60cm)、“一庹”（约1.60m，成人两臂左右平伸时两手之间的距离），可以利用这些“尺”估测长度。

## Slide 16
3.长度测量的特殊方法
（1）累积法：把数个相同的微小物体放在一起测量，再将测量结果除以被测量的个数就得到一个微小物体的长度．
测量细金属丝的直径：
①把铜丝紧密绕在铅笔上；
②数出缠绕在铅笔杆上的圈数n；
③用刻度尺量出n圈铜丝圈的长度L；④铜丝的直径d=；
测物理课本一张纸的厚度
①选取100张纸作为一个整体；
②测出100张纸的总厚度L；
③用总厚度L除以纸的张数100,从而得出一张纸的厚度 h＝

## Slide 17
（2）化曲为直法
②测出北京至广州两地间的铁路线的长度
用无弹性的棉线与曲线完全重合，作好两端的记号，拉直测出棉线长度l。即为曲线的长度。
①测量一段曲线的长度
用棉线与地图上两地间铁路线完全重合,测出棉线AB的长度,根据地图的比例尺求出铁路线的长度。

## Slide 18
借助于一些简单的辅助器材把不可直接测量的长度“平移”到刻度尺上，从而可直接测出该长度。
（3）化暗为明：
如：测硬币、球、圆柱的直径、圆锥的高等不明显的长度，可借助于直尺三角板，转化为明显得长度来测量, 相切的两刻度线之间的长度.

## Slide 19
三、时间的测量
1. 国际单位：基本单位是秒（s）
常用单位：小时（h）、分（min）等
1min＝60s
1h＝60min
1h=3600s
它们之间的换算关系是：
你知道人类从古至今有哪些计量时间的方法?（视频）
2.计时工具
问题讨论
（1）古代：日晷、沙漏、滴漏、燃香、脉搏等

## Slide 20
一炷香的时间
日晷
沙漏
铜壶滴漏
（2）现代：机械钟表、石英钟、电子表等
石英钟
电子停表
机械停表
电子手表

## Slide 21
在运动场和实验室经常用停表。
铯原子钟精确度非常高，每百万年只有1s的误差。1967年国际计量大会规定，铯133原子振动9192631770次所需的时间定义为1s。
小资料
更精确的计时仪器---铯原子钟。

## Slide 22
3．机械停表的使用
（1）量程和分度值：机械停表的外圈（大表盘）以秒为单位，内圈（小表盘）以分为单位，不同停表量程和分度值会不同，量程以小圈为准。如图中小表盘转一圈量程为60 min，外圈分度值为0.2 s。

## Slide 23
（2）读数：在读数时,先读出小表盘上指针所通过的分钟数(按整数读);再观察小表盘上的指针有没有超过两数字之间的半分钟刻度线,若不超过,则大表盘按照0~30s读数,若超过,则大表盘按照31~60s读数。左图读数是5分钟37.5秒。换成秒是：337.5秒

## Slide 24
实验
用停表测量时间
（2）用停表测量你脉搏跳动10次 所用的时间是 s；1min内你的脉搏跳动的次数是 次.
（1）机械停表的使用：
①第一次按下按钮时,表针开始走动；
②第二次按下按钮时,表针停止走动,即可读数；③第三次按下按钮时,表针回零。
8
75

## Slide 25
四、误差
想想议议
用分度值不同的刻度尺测量同一个物体的长度。比较测量结果发现什么？
乙：分度值：1mm；测量结果： 2.76cm；准确值：2.7cm；估读值：0.06cm。
乙
甲：分度值：1cm；测量结果：2.8cm；
准确值：2cm；估读值：0.8_cm。
甲
两个测量值是否都是正确的？为什么有差别？
问题

## Slide 26
（2）真实值：任何一个物理量都有它的客观大小，这个客观值称为真实值。
（1）测量值：用测量仪器测量出的值。
甲、乙两个测量值都正确，但都和物体长度的真实值有差别。
1.误差:测量值和真实值之间的差异。
2.误差的来源：
(１)测量工具； (２)测量方法；
(３)环境影响； (4 )测量者的因素。

## Slide 27
3. 减小误差的办法：
（1）多次测量取平均值；
（2）使用精密的测量工具；
（3）改进测量方法；
4. 误差不是错误：
错误是由于不遵守测量仪器的使用规则，或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的。错误是可以避免的。误差是客观存在的，不可避免的，不可能消除,只能尽量的减小。

## Slide 28
3
课堂小结
本堂重点：会用刻度尺测量长度。
本堂难点：(1)读数时的估读；(2)机械停表的读数。

## Slide 29
4
典例分析
考点一：长度的单位和测量
【典型例题1】
（2020 贵州黔南州）1.小明测量自己用的铅笔长度时，记录下6.25，但漏写了单位，这个单位应是（ ）
A. mm B. cm C. m D. km
B

## Slide 30
【迁移训练1】
（2020黑龙江省龙东地区）如图所示，木块的长度 cm：
5.25

## Slide 31
考点二：时间的测量
【典型例题2】
（ 2020 新疆维吾尔自治区）下列测量时间的工具中，为北斗卫星导航系统提供精确测时的是（ ）
A．日晷
B．沙漏
C．电子手表
D．铯原子钟
D

## Slide 32
【迁移训练2】
(2019 广东) 图中停表的读数是________s。
335