## Slide 1
沪粤版九年级物理
同步课堂
15.1 电能与电功

## Slide 2
1
课堂导入
观察思考
我们的生活当中处处离不开电，电动车，点灯，电视都是利用电来工作的机械和电器。

## Slide 3
思考
日常生活中的家用电器是如何工作的？
讨论
家用电器当中的电能是如何转化的？

## Slide 4
课堂活动
2
一、电能与电功
观察与思考
电流通过电灯时,灯丝灼热发光,电能转化为内能和光能。
电吹风利用电流做功，把电能转化为机械能和内能。

## Slide 5
洗衣机利用电能,把衣物洗净，电能转化为机械能。
电热水瓶，利用电能把水烧开，电能转化为内能。

## Slide 6
1.以上用电器工作时，能是怎样转化的？
答：把电能转化为其他形式的能。
2.做功的实质是什么？
答：做功的实质是实现能的转化（能的转化是靠做功来实现的），能转化的过程就是做功。

## Slide 7
电功：电流所做的功。
表示：W
实质：电流做功的过程实际上就是电能转化为其他形式能的过程，电流做了多少功就有多少电能转化为其他形式的能。也就是消耗了多少电能就获得了多少其他形式的能。
电流做功与哪些因素有关呢？

## Slide 8
归纳于小结
科学家通过大量研究发现：
1.电功的公式
W=U I t
电功（焦）
电压（伏）
电流（安）
通电时间（秒）
2.电功的单位：焦耳（焦）——J，千瓦时——kW·h
3.电流做了多少功，也就消耗了多少电能。
1kw·h=3.6×106J

## Slide 9
二、用电能表测量电功
观察与思考
电能表：用来测量用电器消耗电能的仪表（俗称电度表）。

## Slide 10
想一想，下面电能表的表头数据是什么意思？
5（15）A
1200r/（kW·h）
220V
50Hz

## Slide 11
本月用电量=月末的数字-月初的数字：
561.6kW·h-478.2kW·h=83.4kW·h
电能表读数
478.2 kW·h
561.6 kW·h
电功的感性认识
普通手电筒的小灯泡每秒消耗的电能约为1J；
1只40W的白织灯，每秒消耗的电能约为40J；
电力机车行驶1min，消耗的电能约为 3×108J。

## Slide 12
220V —— 电能表工作电压为220V。
5（15）A ——电能表通过5A左右电流时，测量最准确；
在保证电能表测量准确的情况下，电能表允许通过的最大电流为15A。
50Hz——电能表在50 Hz的电路中使用。
1200r／（kW·h）——每消耗1 kW·h的电能，电能表转盘转过1200转。
归纳于小结

## Slide 13
小明家2015年1月底与2月底电能表的示数如图所示，请计算：小明家2月份消耗多少电能？若1kW·h电费为0.6元，应付多少电费？
W=W2-W1=3394.5kW·h-3287.5kW·h=107kW·h。
需要付的电费：0.60元×107kW·h=64.2元。
相关计算

## Slide 14
3
课堂小结
本堂重点：电功的单位，电能的转化，电能表的使用。
本堂难点：电能表的使用及相关计算。

## Slide 15
典例分析
考点一：电能的转化
4
如图所示的家用电器中主要是将电能转化为内能的是（ ）
A

## Slide 16
【迁移训练1】
用电器是将电能转化为其他形式能的器件，下列用电器中，利用电能转化为机械能的是（ ）
A．电熨斗 B．电灯 C．洗衣机 D．电视机
C

## Slide 17
考点二：电功的计算
【典型例题2】
一个额定电压为12V的小型电动机正常工作时，测得通过电动机的电流是0.5A，工作10min，电流做功为 J。
【答案】3600

## Slide 18
【迁移训练2】
把两段阻值相等的电热丝串联后接在电源上，在时间t内电流做功W1若把这两段电热丝并联后接在同一电源上，在时间t内电流做功为W2，则W1与W2之比是（ ）
A．4：1 B．2：1
C．1：4 D．1：2
C