## Slide 1
1.1 长度和时间的测量
人教版初中物理八上

## Slide 2
教学目标
1.知道长度测量是最基本的测量之一，认识长度测量的基
本工具——刻度尺.
2.知道长度的单位及其单位间的换算关系.
3.能根据日常生活经验估测物体的长度，会用刻度尺正确
测量物体的长度.

## Slide 3
国际单位制中，长度的基本单位是米，符号是 m。
常用的长度单位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等。
km
m
dm
cm
mm
nm
um
10
10
10
知识点一
长度的单位及估测

## Slide 5
单位换算方法：
数字不变，单位换算
96m=96×1m=96×106μm=9.6×107μm
96m= μm
45μm= m
45μm=45×10-6m=4.5×10-5m
典例赏析

## Slide 6
（1）15μm= m；
（2）100mm= m；
（3）200nm= m

## Slide 7
长度的估测
问题1：请目测一下黑板的长度。
问题2：人们正常走路一步的距离大约为0.5m，以此为长度标准，估测教室的长度。

## Slide 9
1.中学生小宇的身高为（ ）
A.175mm B.175cm C.175m D.175km
2.以下长度的估测中最接近3m的是（ ）
A.教室的高度 B.课桌的高度
C.物理课本的宽度 D.中学生的身高
3.对一些常见物品长度估测，其中与实际相符是（ ）
A.圆珠笔的长度约15cm B.拇指甲的宽度约5cm
C.教室门框的高度约500mm D.课桌的高度约1500mm
典例赏析

## Slide 10
活动二 观察下图刻度尺的外形回答下列问题：
（1）它的零刻度线在哪里，是否磨损？
（2）它的量程是多少？
（3）它的分度值是多少？
知识点二
刻度尺的正确使用

## Slide 11
（1）刻度尺的零刻度线如果磨损，要从一个清晰的整
数刻度线量起。
（2）量程指的是它的最小与最大可测量的范围，例如
表示为0-13cm，不能表示为13cm。
（3）分度值指的是相邻两刻度线之间的长度，学生刻
度尺分度值为1mm，它决定了测量的精确程度。

## Slide 12
在实际的测量中,并不是分度尺越小越好,测量时应先根据实际情况确定需要达到的程度,再选择满足测量要求的刻度尺。
（一）会选

## Slide 13
零刻度线或某一数值刻度线对齐待测物的起始端或整刻度端，使刻度尺有刻度的边紧贴待测物体，与所测长度平行，不能倾斜。
对于较厚的刻度尺，应使刻度线贴近被测物体
（二）会放

## Slide 14
读数时，视线与刻度尺尺面垂直。
（三）会看
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
×
√

## Slide 15
除读出分度值以上的准确值外，还要估读出分度值的下一位数值
（四）会读
分度值： 1mm 分度值： 1mm
准确值： 1.1cm 准确值： 1.5cm
最终读数： 1.16cm 最终读数：1.52cm

## Slide 16
除读出分度值以上的准确值外，还要估读出分度值的下一位数值
分度值： 1mm 分度值： 1mm
准确值： 1.3cm 准确值： 1.7cm
最终读数：1.30cm 最终读数：1.70cm

## Slide 17
除读出分度值以上的准确值外，还要估读出分度值的下一位数值
分度值： 1mm 分度值：1mm
准确值： 1.0cm 准确值：2.0cm
最终读数：1.00cm 最终读数：2.00cm

## Slide 18
除读出分度值以上的准确值外，还要估读出分度值的下一位数值
分度值： 1cm 分度值： 1cm
准确值： 15cm 准确值： 14cm
最终读数：15.5cm 最终读数：14.0cm

## Slide 19
读数方法：
分度值小于1cm时：
① 对短线加1个“0”；
② 对长线加2个“0”；
③对空直接估读1位。
分度值为1cm或1dm时：
①对短线或长线加1个“0”；
②对空直接估读一位。

## Slide 20
记录的测量结果应由准确值、估读值和单位组成。
（六）会记
２.７８cm

## Slide 21
刻度尺的正确使用：
选。选择量程和分度值合适的刻度尺；
放。刻度尺的“0”刻度线要与被测物体的一端 对齐 ，
且尺面要 平行紧贴 被测物体，不能歪斜；厚刻度
尺有刻度的面要 紧贴 被测物体；
读。读数时视线与刻度尺尺面 垂直 ，计数时要估读到
分度值 的下一位，“0”刻度线磨损的刻度尺要从
另外一个整刻度线作为起始刻度测起，测量结果等
于末尾刻度值减去起始刻度值。
记。测量结果由 数值 和 单位 组成。

## Slide 22
典例赏析

## Slide 24
CCVV
CCVV

## Slide 25
6.小明用刻度尺测物体的长度，如图所示，他所用的刻度
的分度值是 ， 物体的长度是 。

## Slide 26
长度测量的特殊方法
1.累积法
如果我们测量的物体很小或很薄、很细.如物理课本的一张纸的厚度、漆包线的直径.而测量的工具也只有刻度尺，那么又如何测出它们的厚度和直径呢？

## Slide 27
测量漆包线的直径
n圈
L

## Slide 28
注意事项
①与课本内的纸厚度不一样的不能测进去。（如课本的封皮、彩图纸）。
②张数最好凑成容易计算的数量。
③每页都要压紧。

## Slide 29
长度测量的特殊方法
2. 三角尺刻度尺配合法
像一枚1元硬币的直径，圆柱体的直径、圆锥体的高等又如何测量呢？

## Slide 30
夹紧
对齐（一端与刻度尺上有刻度线的位置对齐）
垂直（垂直于刻度尺）

## Slide 31
3.化曲为直法
地图上标示的公路、铁路线是弯弯曲曲的，谁能想个办法测出北京至广州两地间的铁路线的长度？
A
B

## Slide 32
（2）让一条棉线与曲线重合，在棉线上标出曲线的起点和终点，然后把棉线展直，用刻度尺量出它的长度，就是这条曲线的长度。要注意起点、终点，展直时不能用力拉伸。
A
B

## Slide 33
测较长的曲线，例如运动场的跑道.
4.滚轮法

## Slide 34
知识点三
时间的测量工具

## Slide 35
国际单位制，基本单位是秒（s）
比秒大的单位：分（min） 、时（h）
比秒小的单位：毫秒（ms）、微秒（μs）、
换算关系：
1h = 60min=3600s
1s = 103ms= 106μs
时间的单位及换算

## Slide 37
停表读数方法 大盘是秒钟盘，每圈代表30s，分度值为0.1s；小盘是分钟盘，每圈代表15分钟，分度值为0.5分钟，当小盘上的分针指在半分钟刻度线之前，那么小盘对应读数范围是0-29.9s，若小盘上的分针指在半分钟刻度线之后，那么小盘对应读数范围是30-59.9s。最终读数等于小盘整分钟数+大盘秒钟数。

## Slide 39
1、定义： 测量值和真实值之间的差异就叫误差。
2、误差的来源：
(１)测量方法限制；
(２)仪器本身不准确；
(３)环境影响；
(4 )人的因素。
3．减小误差的办法：
A．多次测量取平均值
B．改进测量方法
C．选用精度高的测量工具
知识点四
误差和错误

## Slide 40
4.误差与错误的区别
错误是由于不遵守测量仪器的使用规则，或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的.错误是不应该发生的，是可以避免的.
注意：误差是客观存在的，不可避免的，不可能消除，只能尽量的减小。

## Slide 41
例题：五位同学用同种规格的刻度尺对同一物体进行了长度的测量，记录的数据如下：12.34cm、12.36cm、12.63cm、12.35cm、12.343cm，根据记录的结果，求：
为了减小误差，通过计算说明该物体的长度应记为多少厘米？

## Slide 42
1.关于错误和误差，下列说法正确的是（ ）
A.误差的产生与测量工具有关
B.测量时多估读几位数字就可以减小误差
C.多次测量求平均值可以消除误差
D.随着科学的发展，人们将能安全消除误差
典例赏析

## Slide 43
单位
测量工具
测量方法
长度与时间的测量
时间的测量
长度的测量
单位
测量工具
课堂小结