## Slide 1
第十五章 欧姆定律
第1节 探究电流与电压、电阻的关系实验

## Slide 2
目
录
实验突破
1
山西6年真题精讲练
2
实验1
实验2

## Slide 3
实验突破
实验视频见超值配赠
探究电流与电压的关系
实验
1
命题点 【设计与进行实验】
1. 实物图、电路图的连接及改错[2019.32(1)第(1)空] 2. 电路连接注意事项：连接前开关要________，滑片移至_________处，滑动变阻器“____________”接入电路，闭合开关前，应先进行________，同时观察仪器工作是否正常[2019.32(1)第二空]
断开
阻值最大
一上一下
试触

## Slide 4
3. 电流表、电压表的使用及读数[2019.32(3)第一空] 4. 滑动变阻器的作用(保护电路；______________________) 5. 控制变量法的应用(保持电阻的________不变，移动滑片，改变电阻两端的______) 【分析数据和现象，总结结论】 6. 电路故障分析[2019.32(2)] 7. 根据实验数据绘制图像(先确定点的坐标，然后将各点用平滑曲线连接) 8. 根据实验数据或图像总结实验结论 9. 实验中多次测量的目的(保证实验结论的正确性，得到普遍规律)
10. 实验数据处理和分析
改变电阻两端的电压
阻值
电压

## Slide 5
(1)根据数据计算定值电阻阻值：任取一组数据利用 计算 (2)计算电压表示数：根据 U＝IR计算 【交流与反思】
11. 实验中不能用小灯泡代替定值电阻进行探究的原因
(__________________________________ ) 12. 实验改进 (1)若电压表示数不能降低到某一数值：可通过减小电源电压、串联一个电阻或换用阻值更大的滑动变阻器等 (2)若滑动变阻器损坏：改变电源电压进行多次测量 实验结论：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成______．
小灯泡灯丝的阻值随温度的变化而变化
正比

## Slide 6
例 1 (2018临沂改编)在“探究电流与电压的关系”实验中： (1)请用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整，要求滑片P向B端滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大(连线时导线不允许交叉)； (2)正确连接好电路后，闭合开关发现电
压表示数为2.8 V，电流表无示数，滑动
滑片P两表示数均无变化，则故障原因
是________________；
一题练透一实验
例题1图
电阻R断路

## Slide 7
(3)小明排除故障后，移动滑片P到某一位置时电流表示数如图乙所示，此时通过电阻的电流为____A．若要增大电阻两端的电压，应将滑片P向____(选填“A”或“B”)端移动； (4)实验中测得多组数据，绘制出电阻R
的I－U图像如图丙所示．由图像可得电
流与电压的关系是：_________________
___________________________________；
本实验所用电阻的阻值为______Ω.
(5)另一组的同学利用同样的方法画出电流与电压的关系图像，发现两个图像的倾斜程度不一样，原因是______________________．
丙
例1题图
0.12
A
电阻一定时，通过导体的电流与其两端的电压成正比
5
定值电阻的阻值不同

## Slide 8
补充设问
(6)实验操作过程中，发现滑动变阻器损坏，且没有滑动变阻器进行替换，于是去掉损坏的滑动变阻器，添加一个变阻箱，设计的改进电路如图丁所示(电源仍为2节新干电池)．请你分析小明设计的改进电路能否完成本实验？
________(选填“能”或“不能”)，若能完成，请写出实验
方案，若不能，请说明原因：__________________________________________________
___________________________________________________．
能
通过改变电阻箱的阻值可以改变通过定值电阻R的电流，通过串联电路电压关系可以计算出定值电阻R两端的电压
丁

## Slide 9
(7)同桌小丽进行实验时所选取的滑动变阻器规格与小明选用的不同，实验时发现无论如何移动滑片，都无法使电压表示数为0.5 V，原因是____________________________ ，为了解决这个问题，可以采取的方法是_____________________________________________________________________ .(写出一种即可)
滑动变阻器的最大阻值过小
减小电源电压(或串联一个电阻或换用最大阻值更大的滑动变阻器)

## Slide 10
实验视频见超值配赠
探究电流与电压的关系(2019.32)
实验
2
命题点 注：与实验1相同命题点不再重复出现． 【设计与进行实验】
1. 滑动变阻器的作用(保护电路；______________________) 2. 控制变量法的应用(保持定值电阻两端的________不变，
改变定值电阻的________)
保持电阻两端的电压不变
电压
阻值

## Slide 11
3. 更换电阻后滑片移动方向的判断 (1)更换大电阻(控制电阻两端电压不变，应将滑动变阻器滑片向阻值增大的方向移动)[2019.32(3)第二、三空] (2)更换小电阻(控制电阻两端电压不变，应将滑动变阻器滑片向阻值减小的方向移动) 【分析数据和现象，总结结论】 4. 判断错误数据并解释 5. 计算电压表示数：根据 U＝IR计算

## Slide 12
【交流与反思】
6. 滑动变阻器规格的选取 7. 更换阻值大的定值电阻后，电压表示数不能调节到所需要的值(电源电压过大或___________________)；更换阻值较小的定值电阻后，实验无法进行的原因 (电流表所选的量程小了) 8. 实验电阻不能选用过大的原因分析 实验结论：在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成______ .
滑动变阻器阻值过小
反比

## Slide 13
例 2 (2019滨州改编)某实验小组用如图甲所示电路进行“探究电流与电阻的关系”实验． (1)请将图甲连接完整，要求滑动变
阻器滑片向右移动时电阻变大． (2)闭合开关前，滑动变阻器滑片P
应该位于______端(选填“A”或“B”)．
一题练透一实验
例2题图
B

## Slide 14
(3)闭合开关后，同学们发现，无论怎样调节滑动变阻器的滑片，电流表始终没有示数，电压表示数接近电源电压，原因可能是________________． (4)排除故障后，先将5 Ω定值电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为某一定值，此时电流表的示数如图乙所示，为____A.
定值电阻R断路
0.4

## Slide 15
(5)接下来断开开关，取下5 Ω的定值电阻，换成10 Ω的定值电阻，闭合开关，应向________(选填“A”或“B”)端移动滑片，直至电压表示数为________V时，读出电流表的示数．再更换20 Ω定值电阻继续实验，实验数据记录在表格中．由实验数据可知：当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成________．
实验次数 | 1 | 2 | 3
R/Ω | 5 | 10 | 20
I/A |  | 0.2 | 0.1
B
2
反比

## Slide 16
补充设问
(6)若实验小组在本实验中选用的滑动变阻器标有“20 Ω 1 A”，则实验中可以使用的定值电阻阻值最大是________Ω.
(7)实验小组将收集到的数据进行处理，画出了I与 R的关系曲线图，不能直观地判断I与 R的定量关系，于是对图像中的坐标进行了巧妙变换，从而直观判断出了I与R的关系．你认为的改进方法是____________． (8)实验中不小心将电压表并联在了滑动变阻器两端，他________(选填“能”或“不能”)得到电流与电阻的正确关系 ，原因是________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
40
能
由于电源电压不变，更换定值电阻后调节滑动变阻器的滑片使电压表示数不变，即可控制定值电阻两端电压不变
作出I- 图像

## Slide 17
(9)实验中需要不断更换电阻，操作比较麻烦，请你写出一条改进措施_________________________ (10)小华自己重新做了一次实验，描绘出来实验图像如图丙所示，图中阴影部分“面积”表示的物理量是______．进一步研究
发现由图线上的任一点和坐标轴围成的矩形
“面积”大小都相等，由此可以
得出的实验结论是_____________________
_____________________________________．
例2题图丙
用电阻箱代替定值电阻
电压
当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比

## Slide 18
山西6年真题精讲练
第1题图
命题点
探究电流与电压、电阻的关系(2019.32)
1. (2019山西32题7分)在“探究电流与电阻的关系”实验中： (1)如图甲所示，请你用笔画线代替导线，将图中
电路连接完整(请勿更改原有导线，导线不得交叉)，
要求：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中
的电流变大．连接电路时，开关必须________．
断开

## Slide 19
(2)闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因可能是____________． (3)实验过程中，将5 Ω的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，
则电流表示数为________A．将5 Ω的电阻
更换为10 Ω的电阻，闭合开关，应将滑动
变阻器的滑片P向________(选填“左”或“右”)
端移动，使电压表示数为________V.
电阻R处断路
0.3
右
1.5

## Slide 20
第2题图
拓展训练
2. (2017岳阳改编)小明利用如图实验装置探究“电流跟电压的关系”，电源电压恒为3 V，电阻R阻值为5 Ω，滑动变阻器标有“20 Ω 1 A”字样． (1)请用笔画线代替导线将图中实物电路连接完整； (2)解决问题后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片，
小明得到五组数据(如下表)：
实验组次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5
电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5

## Slide 21
①获得第3组实验数据后，要想得到第4组数据，应将滑片P向变阻器_____(选填“A”或“B”)端移动； ②分析论证时，同组小丽通过计算，认为表中有一组数据可能是错误的，请指出她认为错误数据的组次及原因：__________________________________ ③排除错误数据后，分析可得：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成____比
(3)实验中滑动变阻器的作用除了保护电路外，其作用还有________________________．
A
1；电路中最小电流不可能小于0.12 A
正
改变定值电阻两端的电压

## Slide 22
(4)在实验过程中，小明和同组的大梦各自提出了自己改变电阻两端电压值的探究思路． 小明认为：可以通过改变串联电池的个数，来改变定值电阻两端的电压值； 大梦认为：可以通过改变滑动变阻器连入电路中电阻的大小，来调节定值电阻两端的电压值．请你对这两个探究思路进行评估．

## Slide 23
(4)如表所示(合理即可)
 | 小明设计的实验 | 大梦设计的实验
从电路评估 | 电路简单，但需要改变电池的个数，操作不方便 | 电路不需要拆装，操作简便
从保护电路方面评估 | 电压成倍数变化，容易烧坏电源或电流表 | 有滑动变阻器，能起到保护电路的作用
从实验数据评估 | 不能选取任意数据，结论存在特殊性 | 可以选取任一数据，结论具有普遍性