## Slide 1
第十五章 欧姆定律
第2节 欧姆定律的理解及相关计算

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
山西6年真题精讲练
2

## Slide 3
面对面“过”考点
考点梳理
1．德国物理学家________首先进行大量实验研究并进一步归纳得出了欧姆定律． 2. 内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成______，跟导体的电阻成_______． 3. 公式：________
欧姆
正比
反比
U表示导体两端的电压，单位是V
I表示通过导体的电流，单位是A
R表示导体的电阻，单位是Ω
欧姆定律(6年4考)
考点

## Slide 4
适时总结
2. 解题注意事项 (1)同一性、同时性：U、I、R是对应同一导体或电路且为同一时刻的值； (2)统一性：U、I、R单位要统一，分别为V、A、Ω
U=IR（求电压）
1.欧姆定律的计算

## Slide 5
山西6年真题精讲练
欧姆定律及其变形公式的应用(6年4考)
命题点
1
拓展训练
1. 有两个分别标有“5 Ω 1 A”和“10 Ω 0.6 A”的定值电阻，将它们串联起来使用，电源电压最多为________V，若将它们并联时干路电流最大是________A.
9
1.5

## Slide 6
第2题图
2. (2019广安)如图所示电路中，电源电压恒为6 V，闭合开关时，电压表的示数为4 V，则灯L2两端电压为________V，灯L1、L2的阻值之比为________． 3. 如图所示的电路中，电源电压恒为6 V，R1、R2为定值电阻，R1＝10 Ω.甲、乙均为电压表时，闭合S1、S2，两表示数之比
U甲∶U乙＝1∶3.甲、乙均为电流表时，仅闭合S1，甲、乙电流表示数I甲、I乙分别为________________．
第3题图
2
2∶1
0.9 A、0.6 A

## Slide 7
U－I图像分析及相关计算
命题点
2
拓展训练
4. 如图是电阻甲和乙的U－I图像．小明对图像信息
做出的判断，正确的是( )
A. 当甲两端电压为0.5 V时，通过它的电流为0.3 A
B. 当乙两端电压为2.5 V时，其电阻值为10 Ω
C. 将甲和乙串联，若电流为0.3 A，则它们两端的电压为2 V
D. 将甲和乙并联，若电压为1 V，则它们的干路电流为0.4 A
第4题图
Flash动画见超值配赠
C

## Slide 8
第5题图
5. (2018广东省卷)如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，下列说法不正确的是( ) A. 电源电压是9 V B. 定值电阻R的阻值是6 Ω C. 滑动变阻器的阻值范围是0～18 Ω D. 若定值电阻R出现接触不良时，电流表
示数为0，电压表示数为9 V
C

## Slide 9
第6题图
6. (2019丹东)如图所示是电阻R和灯泡L的I－U图像，若电阻R和灯泡L串联接在某一电源上时，电路中的电流为0.6 A，则电源电压为________V；若将电阻R和灯泡L并联接在电压为6 V的电源上，此时灯L的电阻为________Ω，干路电流为________A.
9
7.5
1.4

## Slide 10
7. 小明在实验室做测量小灯泡正常发光时电阻的实验，实验电路图如图所示， 在多次做实验的过程中小明遇到以下问题，请你帮他一起分析、解决． (1)开关试触时，发现小灯泡不亮，电流表无示数，
电压表的示数接近电源电压，其故障原因可能
是________________________________________
____________________． (2)闭合开关后，小灯泡发光，电流表无示数，电压表
有示数，产生这一现象的原因是__________________.
拓展训练
第7题图
命题点
3
电路故障分析(6年5考， 均在实验与探究题中考查)
小灯泡处断路(或小灯泡的灯丝断路、小灯泡与底座接触不良等)
电流表短路

## Slide 11
(3)闭合开关后，小灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数，产生这一现象的原因是________________________. (4)闭合开关，过了一段时间，小灯泡突然变亮，电流表、电压表示数均增大，则产生的故障可能是__________________． (5)闭合开关，过了一段时间，小灯泡突然熄灭， 电流表示数增大，电压表示数几乎为0，则产生的故障可能是________________． (6)闭合开关，过了一段时间，小灯泡突然熄灭，电流表、电压表示数均变为0，则产生的故障可能是_________________________________________________
__________．
小灯泡短路(或电压表短路)
滑动变阻器短路
小灯泡短路
滑动变阻器断路(电压表所并联电路之外的电路任何位置断路均可)

## Slide 12
(7)闭合开关，小灯泡发光，当滑片移动到某一位置时，小灯泡突然熄灭，此时电流表示数为零，电压表的示数大于小灯泡的额定电压，电路中出现的故障可能是______________________． (8)小明在连接电路时，不小心将电压表和电流表位置互换，请你想象一下，闭合开关后， 将会有什么结果：_______________________________
____________________________.
小灯泡断路(灯丝断了)
小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数且接近于电源电压

## Slide 13
(9)小明闭合开关后发现小灯泡很暗，几乎不亮，电流表、电压表示数很小，调节滑动变阻器滑片的位置，发现两电表示数均不变，则原因可能是______________________________________. (10)闭合开关后小灯泡发光很亮，移动滑动变阻器的滑片，电流表和电压表的示数均不变．产生原因是____________________________________．
滑动变阻器下边两接线柱接入电路
滑动变阻器接入的是上面两个接线柱