## Slide 1
第十五章 欧姆定律
第3节 测电阻实验

## Slide 2
目
录
实验突破
1
山西6年真题精讲练
2

## Slide 3
实验突破
实验视频见超值配赠
实验
测电阻的阻值(6年2考)
命题点
1. 实验原理：R＝ [2018.32(1)] 2. 滑动变阻器的作用(____________；改变被测电阻两端的电压) 3. 实物图的连接(注意电表量程的选择及滑动变阻器要“一上一下”接入电路)[2018.32(2)，2015.38(1)]
保护电路

## Slide 4
4. 连接电路时的注意事项(连接电路时开关要______，闭合开关前滑动变阻器滑片要移至__________) 5. 电流表、电压表的使用和读数 6. 多次测量的目的(测量定值电阻的阻值时，多次测量并求取平均值，是为了________________；测量小灯泡电阻时，多次测量是为了_________________________________________) 7. 电表异常的原因判断 8. 电路故障分析[2018.32(4)]
断开
最大阻值处
减小实验误差
探究小灯泡的电阻随灯丝温度变化的规律

## Slide 5
【分析数据和现象】
9. 电阻的计算 10. 设计实验数据记录表格[2018.32(3)，2015.38(3)] 11. 实验数据或图像的分析 【交流与反思】 12. 特殊方法测电阻(实验方案设计) 13. 实验评估、方案拓展[2015.38(4)] 14. 实验改进电路图的设计[2018.32(5)] 15. 特殊方法测电阻[2018.32(5)]

## Slide 6
特殊法测电阻
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电流表 | 使定值电阻(或最大阻值已知的滑动变阻器或电阻箱)与待测电阻串联，利用串联电路中电流处处相等的特点来确定通过待测电阻的电流 |  | 如左图所示，(1)将电压表接在a、b两点间，测得R0两端的电压为U0；(2)将电压表改接在a′、b′两点间，测得Rx两端的电压为Ux；Ix＝I0＝ ， 所以待测电阻表达式：Rx＝________
 |  |  | 如左图所示，(1)闭合开关S、S1，电压表示数为U；(2)再断开开关S1，此时电压表示数为U0；则Rx两端电压为Ux＝U－U0，通过Rx的电流为Ix＝I0＝ ， 所以待测电阻表达式：Rx＝________

## Slide 7
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电流表 | 使定值电阻(或最大阻值已知的滑动变阻器或电阻箱)与待测电阻串联，利用串联电路中电流处处相等的特点来确定通过待测电阻的电流 |  | 如左图所示，(1)将滑动变阻器的滑片移至最左端时，电压表示数为U；(2)_______________________________，读出电压表示数为Ux，所以待测电阻表达式：Rx＝________
 |  |  | 如左图所示，(1)只闭合开关S和S1，记下电压表的示数U0；(2)只闭合开关S和S2，调节电阻箱R1的阻值，使电压表的示数仍为U0；待测电阻表达式： Rx＝R1
将滑动变阻器的滑片移至最右端时

## Slide 8
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电压表 | 使定值电阻与待测电阻并联，利用并联电路中各支路两端电压相等的特点来确定待测电阻两端的电压 |  | 如左图所示，(1)闭合开关S，用电流表测出通过R0的电流I0；(2)断开开关S，把电流表改接在Rx所在支路中，使电流表与Rx串联，闭合开关S，测出通过Rx的电流Ix；U＝I0R0，所以Rx的表达式：Rx＝________
 |  |  | 如左图所示，(1)只闭合开关S、S1，记录电流表的示数为I0；(2)只闭合开关S和S2，记录此时电流表的示数为Ix；U＝I0R0，所以Rx的表达式：Rx＝________

## Slide 9
例 1 (2019重庆B卷改编)小明同学在“伏安法测电阻”的实验中： (1)在连接电路时，开关S应处于________的状态，滑动变阻器的滑片P应放在电阻最________的位置．
(2)他仔细检查电路，发现有一根导线
连接错误，请你在图甲中错误的导线
上画“×”，并用笔画线代替导线画
出正确的一根连接导线．
一题练透一实验
例题1图
断开
大
×

## Slide 10
(3)正确连接电路后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，当电压表的示数为2 V时，观察到电流表示数如图乙所示，他记下数据并算出电阻R的阻值为______Ω.
(4)同组小斌同学继续向_____ (选填“A”或“B”)端移动滑片P，适当增大电阻R两端的电压，并进行了多次测量计算电阻的平均值从而减小实验误差．
10
A

## Slide 11
补充设问
例1题图丙
(5)电压表阻值很大，但也有电流通过，则所测定值电阻的阻值________(选填“偏大”或“偏小”)． (6)另一组的小红同学用相同的器材进行实验，并根据记录的实验数据绘制了如图丙所示的U－I图像，发现与小明绘制的U－I图像不同，你认为其原因可能是小红__________________________________．
偏小
将电压表并联在了滑动变阻器两端

## Slide 12
(7)实验中不用电压表，利用图丁所示电路，也能测出定值电阻的阻值(滑动变阻器最大阻值为R0)．请将实验步骤补充完整． ①闭合开关，滑片移至最左端，电流表示数为I1；
②________________，电流表示数为I2； ③电阻Rx＝________(用已知量和测量量表示)． (8)实验中不用电流表，添加一个阻值为R0的定值电路利用如图戊
所示电路，也能测出定值电阻的阻值．请将实验步骤补充完整． ①闭合开关S、S1，断开开关S2，电压表示数为U1； ②___________________________，电压表示数为U2； ③电阻Rx＝________(用已知量和测量量表示)．
戊
丁
滑片移至最右端
闭合开关S、S2，断开开关S1

## Slide 13
一题练透一实验
例2题图
例 2 小张同学在做“测量小灯泡电阻”的实验中，所用器材如下：两节新干电池，标有2.5 V相同规格灯泡若干，两个滑动变阻器R1“10 Ω 1 A”、R2“20 Ω 2 A”，开关、导线若干． (1)请你根据图甲，用笔画线代替导线，将图乙中的电路图连接完整(要求：滑动变阻器滑片P向右移动时灯泡变亮，且导线不交叉)．

## Slide 14
(2)闭合开关前，应将滑片P置于________(选填“A”或“B”)端；闭合开关，移动滑片P，依次测得 6 组数据，如表所示．其中第 2 次实验时电流表表盘如图丙，此时电路中的电流为________A. (3)第4次实验时灯泡电阻值为________Ω.
由表中数据可知，小张选用的滑动变阻器应是________(选填“R1”或“R2”).
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电压 U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8
电流 I/A | 0.16 |  | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29
A
0.2
8
R2

## Slide 15
(4)小张将这6组数据算得的电阻值取平均值作为小灯泡的电阻，这种数据处理方式是________(选填“合理”或“不合理”)的．
(5)小芳在实验中将电压表接在了小灯泡和电流表的两端，若考虑电流表内阻，则所测小灯泡电阻相比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)． (6)在某次测量中，调节滑动变阻器滑片到某一位置，电压表示数为2.2 V，要测小灯泡正常发光时的电阻，应将滑片适当地向________(选填“A”或“B”)端移动，同时眼睛应观察________示数．
补充设问
不合理
偏大
B
电压表

## Slide 16
(7)分析表中实验数据，发现随着电压增大，小灯泡电阻________(选填“变大”或“变小”)，原因是_____________________________． (8)查阅有关资料后得知，电压表工作时，其内部有微弱电流通过．据此分析，所测量的小灯泡正常发光时的电阻________(选填“偏大”或“偏小”)． (9)实验中不用电流表，添加一个阻值为R0的定值电阻，利用图丁所示电路也能测出额定电压为U额的小灯泡正常发光时的电阻．请将实验步骤补充完整
①闭合 S、S1，移动滑动变阻器滑片， 使电压表的示数为U额；
②断开S1，闭合 S2，保持滑片的位置不动，读出电压表的示数
为U1；
③小灯泡正常发光的电阻RL＝_________(用已知量和测量量表示)．
例2题图丁
变大
灯丝电阻随温度的升高而增大
偏小

## Slide 17
山西6年真题精讲练
1. (2018山西32题8分)小亮同学用伏安法测量一个定值电阻Rx的阻值．实验器材有：待测定值电阻Rx(约10 Ω)、电压表、电流表、滑动变阻器(20 Ω 1 A)、开关、电源(电压恒定)各一个，导线若干． (1)该实验的原理是________． (2)如图甲所示，是小亮连接的部分电路，
请你用笔画线代替导线，在图中将电路连
接完整．要求：当滑动变阻器的滑片P向
右移动时，电路中的电流变大．
甲
第1题图

## Slide 18
(3)请你为实验需要测量和计算的物理量，设计一个实验数据记录表格
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻Rx/Ω | 电阻平均值Rx/Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
如下表所示

## Slide 19
(4)闭合开关后，发现电压表的示数约为电源电压，调节滑动变阻器滑片，电压表示数无明显变化，电流表示数为零，造成该故障的可能原因是__________________． (5)排除故障，通过实验测出了两组数据后，电压表突然坏了．请你利用现有器材，帮助他设计电路，再测一次该定值电阻的阻值，并在图乙虚线框内画出你设计的电路图．
电阻Rx处断路
乙

## Slide 20
第2题图
2. (2015山西38题6分)在“测量定值电阻阻值”的实验中： (1)如图是小明连接的部分实物图，请你用笔画线代替导线，帮助小明将图中的实物连接完整． (2)同桌小红连接电路，刚连接完最后一根导线，电压表、
电流表都有示数，出现这种现象的原因是________________________________________
连接电路时开关没有断开

## Slide 21
(3)请你为实验需要测量和计算的物理量，画一个实验数据记录表格
(4)利用该实验电路还可以进行的实验有___________________________
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻平均值 /Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
如下表所示
探究电流与电压的关系

## Slide 22
3. 物理兴趣小组在做“测量小灯泡的电阻”实验时，准备了以下器材：小灯泡(额定电压为2.5 V)、电流表(0～0.6 A 0～3 A)、电压表(0～3 V 0～15 V)、开关、两节干电池、滑动变阻器、导线若干．甲图为该小组连接的实物图． (1)请指出实物图连接的两处错误． ①______________________________； ②______________________________
__________________________________．
拓展训练
甲
第3题图
电流表的正负接线柱接反了
滑动变阻器没有选择“一上一下”
两个接线柱

## Slide 23
(2)正确连接电路后，闭合开关，当滑动变阻器的滑片置于某位置时，电流表和电压表的示数如图乙所示，电流表示数为________A，则小灯泡电阻为______Ω(计算结果保留一位小数)． (3)改变滑动变阻器滑片的位置，记录下不同时刻的电压值和电流值，并计算出小灯泡在不同电压下的电阻值，数据处理表格如下所示，其中有一处是不恰当的，这一处是____________，原因是_________________________________________________
___________.
实验次数 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω | 平均电阻/Ω
1 | 1.0 | 0.17 | 5.9 | 7.7
2 | 1.4 | 0.18 | 7.8 | 
3 | 1.8 | 0.22 | 8.2 | 
4 | 2.0 | 0.23 | 8.7 | 
0.24
9.6
平均电阻
小灯泡的电阻受温度影响，温度越高，电阻越大，不能求平均值
乙

## Slide 24
(4)该小组又利用这个电路测量小灯泡的额定功率，应调节滑动变阻器滑片使电压表示数为________V，若此时电流表示数为0.25 A，则小灯泡的额定功率为________W
2.5
0.625

## Slide 25
4. 在测量阻值约为5 Ω的定值电阻Rx的实验中，小明和小亮用图甲所示的器材进行实验． (1)用笔画线代替导线完成实物电路连接，要
求滑动变阻器的滑片向右滑动时连入电路的
电阻变小． (2)小明把最后一根导线连接完毕后，看到电
压表和电流表立即都有较大示数，他在实验
操作中的两处错误是__________________________和________________________________________．
第4题图
连接电路时开关没有断开
没有把滑动变阻器的滑片置于最大阻值处

## Slide 26
(3)改正错误后，小明改变Rx两端的电压和电流，两次测得的电阻值分别为R1＝5.1 Ω，R2＝5.3 Ω.第三次测量时，电流表的示数
为0.5 A，电压表的示数如图乙所示，则R3＝______Ω，
实验测得电阻阻值应为Rx＝_____Ω. (4)在某次实验时，电压表出现了故障不能使用，小亮用原有的电流表、滑动变阻器，增添了一个定值电阻R0和一个单刀双掷开关，设计了如图丙所示的电路．测量时，闭合S1，将S2拨到1，电流表的示数为I1；将S2拨到2，电流表的示数为I2，小亮说待测电阻 .小明认真分析电路后发现小亮的设计不合理，原因是__________________________________________
__________________________________________________
5.2
5.2
由于滑动变阻器串联在电路中，S2由1拨到2时，电阻两端的电压发生变化

## Slide 27
(5)小明在实验时闭合开关后发现电压表和电流表的示数都很大，移动滑片时，电压表和电流表的示数不变，该电路故障可能是____________________________________ (6)实验中小明所测三组电阻值不完全相同，其原因是______________，要多次测量并取平均值，其目的是为了______________．
滑动变阻器上端两个接线柱接入电路
测量存在误差
减小实验误差