## Slide 1
第14讲 欧姆定律
命题点3 测量电阻实验

## Slide 2
目
录
江西6年真题“面对面”
2
实验突破
1
实验一
实验二

## Slide 3
实验突破
测定值电阻和小灯泡电阻的共有命题点：
实验原理：________ [2017.24【实验原理】]
电流表、电压表的使用与读数
(1)电流表、电压表的使用
①电流表与被测元件串联，电压表与被测元件并联
②电流均为“＋”进“－”出
命 题 点 1
命 题 点 2

## Slide 4
③被测电流或电压不能超过电流表或电压表选择的量程，闭合开关前，应先进行________，同时观察电表工作是否正常 (2)电流表、电压表的读数
①看清楚所选量程及分度值
②电表示数＝大格示数＋小格数×分度值
试触
(1)根据要求补连实物图 (2)实物图错误接线的判断及改正 (3)根据电路图连接实物图 (4)根据实物图画电路图
(5)在电路图中补充电表[2014.21(2)]
画电路图或连接实物图
命 题 点 3

## Slide 5
(1)作用：①保护电路；②改变定值电阻或小灯泡两端的电压 (2)连接：滑动变阻器应按照“一上一下”的原则接入电路
(1)连接电路时、拆除电路前开关应________ (2)闭合开关前，应先进行________，同时观察电表工作是否正常 (3)闭合开关前，电表指针不在零刻度时要________ (4)闭合开关前，滑动变阻器滑片移至_______________
断开
试触
调零
阻值最大处
滑动变阻器的作用及连接
命 题 点 4
实验前注意事项
命 题 点 5

## Slide 6
(1)闭合开关，电表指针反向偏转[2017.24【实验步骤】(2)]
① 原因：电表正负接线柱接反
② 改正的操作：断开开关，将电表正负接线柱的导线对调 (2)闭合开关，电表指针偏转较小，移动滑片指针偏转仍很小
① 原因：电表接入的量程太大
② 改正的操作：断开开关，改接小量程 (3)闭合开关，电表指针偏转幅度超过最大刻度线
① 原因：电表接入的量程太小(或滑动变阻器接入电路的阻值过小)
② 改正的操作：断开开关，改接大量程(或移动滑动变阻器的滑片增大其接入电路的阻值)
闭合开关后电表指针异常偏转的原因及改进
命 题 点 6

## Slide 7
测量定值电阻的阻值[2017.24，2014.21(2)]
实验
一
实验视频见超值配赠
命题点 【设计与进行实验】 1. 实验装置图

## Slide 8
2. 滑动变阻器规格的选取要求 (1)电路中的最大电流Imax小于或等于滑动变阻器允许通过的最大电流 (2)当电压表的示数最小时，滑动变阻器两端电压最大为U源－URmin，此时滑动变阻器接入电路的阻值R滑＝ R，因此滑动变阻器的最大阻值大于或等于R滑 3. 电路故障分析 4. 多次测量的目的及操作 (1)目的：多次测量求平均值，减小实验误差 (2)操作：测量一组实验数据后，应移动滑片，多测几组数据

## Slide 9
5. 实验表格设计及数据记录[2014.21(2)]
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻平均值R/Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
【分析数据，总结结论】 6. 电阻的计算[2017.24【实验步骤】(4)第1空] 7. 根据数据绘制U－I图像(先描点，然后用光滑曲线连接) 8. 找出错误数据及分析原因

## Slide 10
(1)电表量程判断错误导致读数错误 (2)数据呈现出“电流随电压的增大而减小”或“电压与电流不成正比” ( 电压表接在了____________两端) (3)判断哪一组数据不是实验所测(①找出最小电流，根据R滑＝ 计算出滑动变阻器的最大阻值，与实验所提供的滑动变阻器比较；
②找出最小电流，根据U＝IminR计算出定值电阻两端的最小电压，与表格数据比较) 9. 根据实验数据总结结论(电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比)[2017.24【实验步骤】(4)第2空]
滑动变阻器

## Slide 11
【交流与反思】
10. 实验的评估 (1)求电阻平均值方法的评估(不能根据求出的电压、电流的平均值计算电阻，应计算出每次的电阻，然后求电阻的平均值，即 ) (2)对只测一组实验数据得出结论进行评估(这样测出的电阻不可靠，应多次测量求平均值)[2017.24【实验步骤】(3)] 11. 滑动变阻器滑片移动至绝缘筒上时，此时电路处于断路状态，则电流表的示数为零[2017.24【实验步骤】(5)] 12. 换用小灯泡后，测得的小灯泡的灯丝阻值变化的原因(灯丝电阻随温度的变化而变化) 13. 实验中若考虑电压表内阻，则所测电阻的阻值偏小

## Slide 12
14. 特殊方法测电阻 (1)缺电流表 A. 挑选一个标有“1 A R0”字样的滑动变阻器进行实验 实验电路图：
实验步骤：①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片至最左端，读出电压表的示数为U1；
②调节滑动变阻器的滑片至最右端，读出电压表的示数为U2； 待测电阻表达式：Rx＝________．

## Slide 13
B. 用已知阻值为R0的定值电阻进行实验 实验电路图：
实验步骤：①闭合开关S、S1，断开开关S2，读出电压表的示数为U1；
②闭合开关S、S2，断开开关S1，读出电压表的示数为U2； 待测电阻表达式：Rx＝ ________．

## Slide 14
(2)缺电压表 A. 挑选一个标有“1 A R0”字样的滑动变阻器进行实验 实验电路图：
实验步骤：①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P至a端，读出电流表的示数为I1；
②调节滑动变阻器的滑片P至b端，读出电流表的示数为I2； 待测电阻表达式：Rx＝ ________．

## Slide 15
B. 用已知阻值为R0的定值电阻进行实验 实验电路图：
实验步骤：闭合开关，电流表 的示数为I1，电流表 的示数为I2； 待测电阻表达式：Rx＝ ________．

## Slide 16
一题练透一实验
例1 小明同学用图甲中的器材测量定值电阻Rx的阻值，电源为两节新干电池，滑动变阻器的最大阻值为20 Ω.
【制定计划与设计实验】 (1)图甲是小明未完成的电路图，
请用笔画线代替导线将电路连接完整．
(2)连接电路时，开关应处于________状态．
闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到最_______(选填“左”或“右”)端．
例1题图
断开
右

## Slide 17
(3)电路中滑动变阻器除对电路有保护作用外，另一个作用是_______________________________． 【进行实验】 (4)连接好电路，闭合开关，发现电流表和电压表都有较小的示数，且无论怎么移动滑动变阻器的滑片，电流表和电压表的示数都不变，造成这一现象的原因可能是_____(选填字母) A. 定值电阻断路 B. 定值电阻短路 C. 滑动变阻器短路 D. 滑动变阻器接了下面两个接线柱
改变定值电阻两端的电压
D

## Slide 18
(5)排除故障后，调节滑动变阻器滑片时，当向右移动滑片时，观察发现电压表示数________(选填“变大” “变小”或“不变”)． (6)移动滑片，当电压表示数为2.5 V时，电流表示数如图乙所示，小明得出定值电阻Rx的阻值为_______Ω. 【实验分析】你认为这个实验结果可靠吗？________，理由是__________________________________________________．
为了使得出的结果更准确，他接下来应该___________________________________________________．
变小
5
不可靠
只进行一次实验，可能存在较大误差
移动滑片，多测几组电流与电压值，求出电阻的平均值

## Slide 19
补充设问
(1)实验中若考虑电压表内阻，则所测电阻的阻值________(选填“偏大”或“偏小”)． (2)小明将电阻Rx换成小灯泡，继续测量小灯泡的电阻，发现几次实验测得的小灯泡的电阻相差较大，原因可能是______________________________． (3)同桌小丽在做该实验时，完成电路连接后，闭合开关，发现电压表的指针反向偏转，请指出造成该现象的原因是______________________，则接下来的实验操作是：先__________，然后___________________________________．
偏小
灯丝电阻随温度的升高而增大
电压表正负接线柱接反
断开开关
将电压表正负接线柱上的导线对调

## Slide 20
(4)小丽将测得的数据记录在下表中，老师看了小丽的数据后，发现有一组数据不是本实验中测得的，它是第________(填实验序号)组，你判断的依据是______________________________________________________________________________________.
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4
电压U/V | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5
电流I/A | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5
1
当电流为0.1 A时，滑动变阻器接入电路中的电阻为 25 Ω，超过滑动变阻器的最大阻值20 Ω

## Slide 21
(5)排除错误的数据后，小丽根据上表求出电压的平均值和电流的平均值，再运用欧姆定律求出电阻的平均值，你认为这种方法______________(选填“可行”或“不可行”)，理由是：_______________________________________
_________________________________________． (6)由小丽的实验表格数据可知，该定值电阻的阻值为________Ω.根据表中数据可得结论：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成________．
不可行
运用欧姆定律时，公式中的I、U、R必须是同一时刻、同一导体所对应的数值
5
正比

## Slide 22
(7)小红在做该实验时，由于自己的疏忽，做完实验后才发现，她把测量的电流值都写在了草稿纸上而忘记填入记录表格中(如图丙)，请你帮助小丽根据草稿纸中的数据，算出电阻的阻值为________Ω(结果保留一位小数)．
例题图丙
实验次数 | 1 | 2 | 3
电压U/V | 1.2 | 2.5 | 3.2
电流I/A |  |  | 
6.2

## Slide 23
(8)完成实验后，小明还想测量一段电炉丝的电阻R电炉丝，可是在连接电路时，发现电流表和滑动变阻器都已损坏．于是小明就利用刚才已测得的定值电阻R0，重新设计并连接了如图丁所示的电路，其中电源电压未知且恒定不变，请把下列实验步骤补充完整：
①只闭合开关S、S1，
________________________________；
②______________________________
____________________；
③电阻R电炉丝的表达式，R电炉丝＝
________(运用已知量和测量量表示)．
例1题图丁
读出电压表的示数为U1
再闭合开关S2，读出电压表的示数为U2

## Slide 24
测量小灯泡的电阻(近6年未考)
实验
二
命题点 【设计与进行实验】 1. 实验装置图
实验视频见超值配赠

## Slide 25
2. 滑动变阻器规格的选取要求 (1)灯泡的额定电流I额小于或等于滑动变阻器的额定电流 (2)灯泡正常发光时，滑动变阻器两端电压为U源－U额，电路中的电流为I额，此时滑动变阻器接入电路的阻值R滑＝ ，因此滑动变阻器的最大阻值大于或等于R滑 3. 电路故障分析 4. 动态电路分析 5. 调节小灯泡正常发光的操作(正确连接电路后，移动滑片使灯泡两端电压为____________)
额定电压

## Slide 26
6. 为了达到灯泡所需电压或根据记录的实验数据，判断滑片的移动方向(根据串联分压原理可知要使灯泡两端分压变大，滑动变阻器接入电路的阻值应变________) 7. 实验表格设计及数据记录(注意：物理量包含电压、电流；至少3组数据) 【分析数据，总结结论】 8. 计算电阻 9. 根据数据绘制U－I图像(先描点，然后用光滑曲线连接) 10. 根据数据或图像分析灯丝电阻存在明显差异的原因(灯丝电阻受________影响)
小
温度

## Slide 27
【交流与反思】 11. 计算小灯泡的额定功率 12. 求灯泡电阻平均值不合理的原因(灯丝电阻_______________) 13. 用该实验装置图能不能探究电流与电压的关系(不能，因为不能控制灯泡____________) 14. 特殊方法测量小灯泡的电阻
受温度影响
阻值不变

## Slide 28
一题练透一实验
例2 小明和同学们分别用“伏安法”测小灯泡电阻，已知小灯泡的额定电压为2.5V. 【制定计划与设计实验】 (1)请根据实物电路图甲
在右边的虚线框中画在相
应的电路图．
例2题图甲

## Slide 29
(2)闭合开关前电压表指针如图乙所示，在使用它测量前应进行的操作是________________．
例2题图
【实验步骤】 (1)闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表有明显示数，电压表示数为零．若故障只出现在小灯泡和滑动变阻器中的一处，则出现的故障是______________．
对电压表调零
小灯泡短路

## Slide 30
(2)排除故障后，当滑动变阻器滑片移到某一位置时，
电压表示数如图丙所示，此时小灯泡两端电压为_____V，
要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑动变阻器的
滑片向_____(选填“左”或“右”)端移动直至电压表
示数为______V. 【实验数据】小明移动滑动变阻器的滑片，
记录了多组小灯泡两端电压和对应的电流值，
根据这些数据在坐标图上绘制出如图丁所示的
I－U图像，分析图像可知：小灯泡正常发光时的
电阻为________Ω，小灯泡的额定电功率是________W.
2.1
右
2.5
12.5
0.5
例2题图丁

## Slide 31
【评估交流】由图像可知：通过小灯泡的电流与其两端的电压________(选填“成”或“不成”)正比 ，这是因为灯丝的电阻随温度升高而________．
不成
增大
补充设问
(1)若小明同学在做实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了．闭合开关，则________表的指针有明显偏转，________表的指针没有偏转．(均选填“电压”或“电流”) (2)若电路连接正确、电路元件均正常使用，实验中无论怎么样移动滑片，电压表示数始终小于灯泡的额定电压，原因可能是______________，需要采取的相应措施是________________________________________．
电压
电流
电源电压太低
更换新电池或者增加电池节数

## Slide 32
(3)小红换用不同规格的小灯泡，进行实验并记录数据如下表，小红确定平均电阻就是小灯泡的电阻，你认为这种做法合理吗？________(选填“合理”或“不合理”)，你的理由是_________________________________.
实验次数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 平均电阻(Ω)
1 | 1.0 | 0.17 | 5.9 | 7.3
2 | 1.4 | 0.18 | 7.8 | 
3 | 1.8 | 0.22 | 8.2 | 
不合理
小灯泡的电阻随温度的改变而改变

## Slide 33
(4)小华用电压恒为6 V的电源、标有“3.8 V”的小灯泡进行该实验(小灯泡的电阻约为12 Ω)，在提供的滑动变阻器中，分别有规格为A(5 Ω 2 A)、B(20 Ω 1 A)、C(100 Ω 0.1 A)3个滑动变阻器，则小华进行实验时应选择滑动变阻器________(选填“A”“B”或“C”)． (5)小明继续用该电路来探究“电流与电阻的关系”．他分别把阻值5 Ω、10 Ω、20 Ω的定值电阻接入原小灯泡的位置，通过实验数据，他发现通过导体的电流跟电阻不成反比，其原因可能是_______________________________．
B
没有控制定值电阻两端的电压不变

## Slide 34
(6)若实验中电压表发生故障，但有已知阻值的定值电阻R0，下列电路不能测出小灯泡电阻的是 ________. (填序号)
C

## Slide 35
江西6年真题“面对面”
1. (2017江西24题7分)【实验名称】用电流表和电压表测电阻 【实验器材】电压恒为3 V的电源，电压表、电流表、标有“20 Ω 2 A”字样的滑动变阻器，待测电阻Rx、开关、导线若干．
第1题图

## Slide 36
【实验原理】________ 【实验步骤】 (1)小明按如图甲所示的电路图连接电路； (2)闭合开关，发现电流表示数如图乙所示，则下一步的实验操作是：先____________；然后_________________________________________； (3)小明测出待测电阻的阻值后，向老师汇报，老师指出他实验设计中存在着不足，其不足是_________________________________．
断开开关
将电流表正、负接线柱上的导线对调
只测量一组数据，实验误差会较大

## Slide 37
(4)改进后，小明继续实验并将数据记录在下表中，分析数据可知待测电阻的阻值为________Ω；还可以初步得出：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成________． 数据表格：
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A
l | 2.4 | 0.24
2 | 2.0 | 0.20
3 | 1.5 | 0.15
(5)实验过程中，若小明将滑片P移到了如图丙所示位置，闭合开关，此时电流表的示数为________．
10
正比
0 A

## Slide 38
拓展训练
2. 【实验名称】测量定值电阻的阻值． 【实验器材】干电池3节，电流表、电压表各1个，开关2个，滑动变阻器1只，待测电阻2个，导线若干．
【进行实验与收集证据】 (1)小伟连接的电路如图甲，闭合开关后，
发现________(选填“电流表”或“电压表”)无示数，
经他仔细检查后发现电路中有一根导线连接错误，
请在图中连接错误的那根导线上画“×”，
并画出正确的连线．
甲
×
电压表

## Slide 39
(2)实验中滑动变阻器的作用除了保护电路，还有___________________的作用．
(3)正确连接电路，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表的示数为1.6 V时，电流表的示数如图乙，则电路中的电流为________A，R＝________Ω. 【实验拓展】实验时某小组同学利用一个电流表
和一个最大阻值为R0的滑动变阻器完成对另一
未知电阻Rx的测量，如图丙是他们设计的实验电路．
请将实验步骤填写完整．
①断开开关S1、S2，将滑动变阻器的滑片P移到阻值
最大处，观察到电流表无示数；
改变电阻两端的电压
0.32
5
乙

## Slide 40
②_____________________________________，
读取电流表的示数为I1；
③再闭合开关S2，读取电流表的示数为I2(I2＞I1)则电阻Rx＝________(用所给物理量符号表示)．
保持滑片P位置不动，闭合开关S1
丙