## Slide 1
目
录
河南6年真题、备用卷精讲练
1
实验突破
2
实验1
实验2
第14章 欧姆定律
第1节 探究电流与电压、电阻的关系

## Slide 2
河南6年真题、备用卷精讲练
探究电流与电阻的关系(2017.19，2014.20)
命题点
1
1. (2017河南19题8分)在“探究电流与电阻的关系”的实验中，小强选用了4 Ω、8 Ω、10 Ω、20 Ω四个定值电阻，电源电压恒为3 V. (1)请按图甲所示的电路图，将实物图乙连接完整．
第1题图

## Slide 3
(2)闭合开关试触时，发现电流表无示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成这一现象的原因可能是______________． (3)排除电路故障后，闭合开关，移动滑片，当选用4 Ω的电阻时，电流表示数如图丙所示，记为________A；以后每更换一个阻值更大的电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向________(选填“A”或“B”)端移动，使电压表的示数______________，同时记下对应的电流值．
定值电阻断路
0.5
B
保持2 V不变

## Slide 4
(4)根据实验数据，小强做出了如图丁所示的I－R图像，由于此图线为曲线，小强认为不便直观判断I与R的定量关系，于是对图像中的坐标进行了巧妙变换，从而直观判断出了I与R的关系．你认为小强的改进方法是：__________________.
作出I－ 图像

## Slide 5
2. (2014河南20题9分)在探究“电流与电阻的关系”的实验中．所选定值电阻的阻值分别为R1＝5 Ω，R2＝10 Ω，R3＝20 Ω，滑动变阻器的规格为“15 Ω 1 A”． (1)请在图甲中的虚线框内画出滑动变阻器的电路符号，并用笔画线代替导线，将图乙所示的实物电路连接完整．
第2题图

## Slide 6
(2)连好电路后，按下列步骤进行实验： ①将R1接入电路，调节滑动变阻器，使电压表的示数为1.5 V，记下I1. ②用R2替换R1接入电路，接下来的操作是：______________________________ ________________________________________． ③用R3替换R2接入电路，当滑动变阻器接入电路的阻值最大时，电压表的示数也大于1.5 V，实验无法进行下去．请写出一种解决问题的方法使实验继续进行下去．_______________________________________________________． (3)本实验的结论是：__________________________________________________ __________.
调节滑动变阻器，使电压表的示数
为1.5 V，记下此时电流表的示数I2
换用最大阻值至少为20 Ω的滑动变阻器进行实验
当导体两端的电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻
成反比

## Slide 7
探究电流与电压的关系(6年未考)
命题点
2
3. (2017备用卷19题8分)小明在“探究电流与电压的关系”的实验中，所用电源电压恒为3 V.
第3题图甲
(1)用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整． (2)闭合开关试触时，发现电流表有示数，电压表没有示数，产生此故障的原因可能是________________________________．
定值电阻短路(或电压表断路)

## Slide 8
(3)排除故障后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表示数为1.0 V时，电流表示数如图乙所示，记录的电流值为________A；继续调节滑片P，记录多组电压、电流值．根据实验数据，你如何判断出电流与电压成正比？请说出一种方法：____________________________________________________________________________________________________________________________________.
0.1
算出每次U与I的比值，若为一定值，则说明二者成正比(或者作出电流随电压变化的图像，如果图像是一条过原点的直线，说明电流与电压成正比)

## Slide 9
(4)实验结束后，小明还想知道所用滑动变阻器的最大阻值是否与铭牌标注一致，于是设计了如图丙所示的电路，请你将他的实验步骤补充完整，并将所测物理量用字母表示，已知定值电阻的阻值为R0. ①闭合开关将滑动变阻器滑片P移到最右端b，记录此时电流表的示数为I1； ②_____________________________________________________________________； ③滑动变阻器的最大阻值Rm＝______．(用测出的物理量和已知量的字母表示)
将滑动变阻器滑片P移到最左端a，记录此时电流表的示数为I2

## Slide 10
实验突破
探究电流与电阻的关系(2017.19， 2014.20)
实验
1
命题点
实验视频见超值配赠
【设计与进行实验】 1. 画电路图及实物图的连接或改错[2017.19(1)，2014.20(1)]

## Slide 11
2. 电路连接注意事项 (1)开关要断开； (2)电流表串联在电路中，选择合适的量程，电流“正进负出”； (3)电压表并联在电路中，根据电源电压选择合适的量程，电流“正进负出”； (4)滑动变阻器按“一上一下”的原则接入电路；闭合开关前，滑片移到阻值最大处 3. 滑动变阻器的作用：①保护电路；②控制定值电阻两端的电压相同 4. 控制变量法的应用：控制定值电阻两端的电压不变，改变定值电阻的阻值，观察电流表示数的变化[2017.19(3)第3空，2014.20(2)②] 5. 电流表、电压表的使用与读数[2017.19(3)第1空]

## Slide 12
6. 滑动变阻器规格选取： (1)滑动变阻器的最大电流需大于测量过程中的最大电流； (2)滑动变阻器的最大阻值选取：
7. 电路中可选定值电阻最大阻值的确定：根据R＝ 确定 8. 电路故障分析[2017.19(2)]

## Slide 13
9. 调节滑动变阻器不能使电压表达到指定示数的原因：滑动变阻器的最大阻值过小[2014.20③第2空] 10. 多次测量的目的和方法： (1)目的：使实验结论具有普遍性； (2)方法：更换不同的电阻，调节滑动变阻器滑片，保持定值电阻两端电压不变，测出多组数据 11. 更换大阻值定值电阻后，滑片移动方向的判断：移动方向应使滑动变阻器接入电路中的阻值变大，保证电压表的示数始终不变[2017.19(3)第2空] 12. 实验数据表格设计：含电流、电阻项且要有单位，至少需要记录3次数据

## Slide 14
【分析数据，总结结论】 13. 表格数据分析： (1)根据表格数据描绘I－R图像：先根据数据画点，然后将各点用光滑曲线连接； (2)根据表格数据或图像总结实验结论：电流与电阻的乘积是定值，图像为反比例函数图像，说明电压不变时，电流与电阻成反比[2014.20(3)]； (3)根据表格数据或图像计算电压值：任取一组正确的数据，利用U＝IR计算； (4)判断错误的数据并分析原因： ①分析各组电阻和电流乘积是否相同，乘积不同的一组数据即为错误数据； ②根据滑动变阻器的规格，利用 ＝ 分析判断是不是实际实验得出的数据

## Slide 15
【交流与反思】 14. 实验评估及改进： (1)电压表示数不能降低到某一数值：原因是滑动变阻器最大阻值过小，改进方法是减小电源电压、串联一个电阻或换用最大阻值更大的滑动变阻器等[2014.20(2)③]； (2)作出的I－R曲线无法直观判断定量关系：绘制I－ 图像[2017.19(4)] 15. 利用此实验装置还能完成的实验：测量定值电阻的阻值 实验结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比．[2014.20(3)]

## Slide 16
一题练透一实验
例 1 (2019滨州改编)某实验小组用图甲所示电路进行“探究电流与电阻的关系”实验．
例1题图
(1)请将图甲连接完整，要求滑动变阻器滑片向右移动时接入电路的电阻变大． (2)闭合开关前，滑动变阻器滑片P应该位于______端(选填“A”或“B”)．
B

## Slide 17
(3)闭合开关后，同学们发现，无论怎样调节滑动变阻器的滑片，电流表始终没有示数，电压表示数接近电源电压，原因可能是________________________． (4)排除故障后，先将5 Ω定值电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为某一定值，此时电流表的示数如图乙所示，为______A. (5)接下来断开开关，取下5 Ω的定值电阻，换成10 Ω的定值电阻，闭合开关，应向________(选填“A”或“B”)端移动滑片，直至电压表示数为________V时，读出电流表的示数．再更换20 Ω定值电阻继续实验，实验数据记录在表格中．由实验数据可知：当导体两端的电压一定时，
通过导体的电流与导体的电阻成______.
实验次数 | 1 | 2 | 3
R/Ω | 5 | 10 | 20
I/A |  | 0.2 | 0.1
定值电阻R断路
0.4
B
2
反比

## Slide 18
拓展设问
(6)若实验小组在本实验中选用的滑动变阻器标有“20 Ω 1 A”，则实验中可以使用的定值电阻阻值最大是________Ω. (7)实验小组的同学在分析I－R图像时，
将I－R图像进行适当的变换，得到了
如图所示的图像，请你分析同组同学
这一做法的好处是_________________
_________________________________.
拓展设问题图
40
可以直观地得到电压
一定时电流与电阻成反比的结论

## Slide 19
(8)本实验多次测量是为了____________(选填“减小误差”或“得出普遍规律”)． (9)换用电压为6 V的电源，仍选用“20 Ω 1 A”的滑动变阻器并增加几个定值电阻进行探究，数据记录如表所示，老师指出其中一组数据是拼凑的，你认为是第________组(选填实验序号).
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4
电阻/Ω | 10 | 15 | 20 | 25
电流/A | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.12
得出普遍规律
4

## Slide 20
(10)在不更换滑动变阻器的情况下，可以采取________的措施(选填字母符号)，完成这组拼凑数据所对应的实验测量． A. 降低定值电阻两端电压 B. 降低电源电压 C. 选用更大阻值的定值电阻
B

## Slide 21
探究电流与电压的关系(6年未考)
实验
2
命题点
实验视频见超值配赠
注：除以下命题点外，其他与实验1类同 【设计与进行实验】 1. 滑动变阻器的作用：①保护电路；②改变定值电阻两端的电压 2. 控制变量法的应用：控制定值电阻阻值不变，移动滑片，改变定值电阻两端的电压，观察电流表示数

## Slide 22
3. 滑动变阻器规格选取： (1)滑动变阻器允许通过的最大电流需大于测量过程中的最大电流； (2)滑动变阻器的最大阻值选取：
4. 多次测量的方法：保持定值电阻阻值不变，移动滑片，改变定值电阻两端的电压进行多次测量

## Slide 23
【分析数据，总结结论】 5. 表格数据分析： (1)根据表格数据或图像总结实验结论：每次电压与电流的比值是定值，图像为过原点的一条直线，说明电阻不变时，电流与电压成正比； (2)根据表格数据或图像计算电阻值：任取一组正确的数据，利用R＝ 计算； (3)判断错误的数据并分析原因： ①分析比较各组数据电压与电流的比值是否相同，找出不同的一组数据即为错误数据； ②结合滑动变阻器的规格，利用 ＝ 分析判断是不是实际实验得出的数据

## Slide 24
【交流与反思】 6. 将定值电阻换成小灯泡后无法得出正确结论的原因：小灯泡的阻值不是定值 7. 得出“电阻一定时电流随电压增大而减小”的原因：将电压表并联在滑动变阻器两端 8. 实验改进：滑动变阻器损坏时，可通过改变电源电压进行多次测量 实验结论：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比．

## Slide 25
一题练透一实验
例 2 (2019铜仁改编)小李为了探究“电流与电压的关系”，请你与他合作并完成以下实验步骤．
(1)请你在虚线框中设计出相应的电路图．
例2题图

## Slide 26
(2)电路连接正确后，闭合开关，移动滑片P，发现电压表始终无示数，电流表有示数，其原因可能是_____________． (3)小李在探究电流与电压的关系时，要控制________不变．通过实验探究，得到以下数据，在进行数据分析时，小李发现表格中有一组错误的数据，请你找出第________组数据是错误的.
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压U/V | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4
电流I/A | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.48
定值电阻短路
电阻
4

## Slide 27
(4)为了分析电流与电压的定量关系，请你利用正确的数据，在坐标中绘制出电流与电压关系的图像．分析图像可得电流与电压的关系是__________________________________________________________________．
如答图乙所示 电阻一定时，通过导体的电流与其两端的电压成正比

## Slide 28
拓展设问
(5)请用笔画线代替导线，将如图所示电路连接完整，要求滑片向A端移动时，电流表示数变大.
拓展设问题图

## Slide 29
(6)小李在实验中刚连完最后一根导线，发现两表指针立即偏转，小李连接电路时不合理的地方是__________________；同时发现电压表示数为3 V，电流表也有较大示数，小李闭合开关前遗漏的操作是____________________________________. (7)该实验不能用小灯泡代替定值电阻进行，原因是_________________________________________. (8)实验中所用电阻的阻值为________Ω，滑动变阻器的规格可能是________(填序号)． A. 20 Ω 0.4 A B. 15 Ω 1 A C. 10 Ω 2 A
开关未断开
将滑动变阻器滑片移到阻值最大处
小灯泡的阻值随温度变化而变化，不是定值
5
B

## Slide 30
(9)小李还想测出当电压为0.5 V时的电流值，发现无论如何移动滑片，都无法使电压表示数为0.5 V，原因是_________________________，在不更换电源的前提下，为了解决这个问题，可以采取的方法是_____________________________
________________________．(写出一种即可) (10)同学小刘进行实验时，移动滑片的过程中发现随着电压表示数的增大，电流表示数却逐渐减小，检查电路后发现连接的电路存在问题，具体是___________________________________________________________________.
滑动变阻器的最大阻值过小
换用最大阻值更大的滑动变阻器
(或串联一个电阻)
将电压表并联在了滑动变阻器两端