## Slide 1
目
录
河南6年真题、备用卷精讲练
1
实验突破
2
实验1
实验2
第14讲 欧姆定律
第2节 测量电阻的阻值
实验3

## Slide 2
河南6年真题、备用卷精讲练
命题点
长度和时间的测量(省卷3考；昆明卷2考；曲靖卷5考)
1. (2018河南19题8分)小芳利用图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值，阻值大约为5 Ω. (1)请你根据电路图，用笔画线代替导线，在图乙中完成实验电路的连接． (2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于______端(选填“A”或“B”)．
甲
乙
第1题图
B

## Slide 3
(3)闭合开关，发现电压表和电流表均无示数．小芳利用另一只完好的电压表进行检测，把电压表分别接在a、b之间和b、c之间，电压表均有示数；接在a、c之间，电压表无示数．如果电路连接完好，只有一个元件有故障，该故障是________________． (4)排除故障后，调节滑动变阻器，记录多组数据．
画出了待测电阻Rx的I－U图像，如图丙所示．由
图像可得Rx＝________Ω.
丙
第1题图
滑动变阻器断路
4.0

## Slide 4
(5)小芳又设计了一种方案，也测出了Rx的阻值．电路如图丁所示，R0为阻值已知的定值电阻，电源电压未知且恒定不变．测量步骤如下： ①当开关______________时，电流表读数为I1； ②当开关S1、S2都闭合时，电流表读数为I2； ③待测电阻Rx＝________．(用已知和测出的物理量符号表示)
丁
S1闭合、S2断开

## Slide 5
实验突破
测电阻实验共有命题点
分类 | 命题点[2018.19(1)] | 测量定值电阻的阻值(2018.19) | 测量小灯泡的电阻 (6年未考)
设计与进行实验 | 实验电路 |  | 
 | 连接电路前的操作 | (1)开关断开，滑动变阻器滑片要移至阻值①________[2018.19(2)] (2)若电表指针未指到零刻度线，则应先调零 | 
最大处

## Slide 6
分类 | 命题点[2018.19(1)] | 测量定值电阻的阻值(2018.19) | 测量小灯泡的电阻(6年未考)
设计与进行实验 | 实验器材的选取与连接 | (1)电压表：并联在电阻(小灯泡)两端，电流“正进负出”．若电源为2节新干电池，则电压表接②________量程；若小灯泡额定电压为3.8 V，则电压表接③________量程(2)电流表：串联在电路中，电流“正进负出”(3)滑动变阻器：按照④“________”原则，串联接入电路中 | 
 | 电表读数 | 看量程，看分度值，读数＝大格示数＋后面小格数×分度值 | 
0～3 V
0～15 V
一上一下

## Slide 7
分类 | 命题点[2018.19(1)] | 测量定值电阻的阻值(2018.19) |  | 测量小灯泡的电阻(6年未考)
设计与进行试验 | 电路故障分析(电表无故障) |  | (1)闭合开关，电压表无示数，电流表有示数，则故障可能为定值电阻(小泡)⑤____________[2018.19(3)] (2)闭合开关，电压表有示数，电流表无示数，则故障可能为定值电阻(小灯泡)⑥______________ | 
 | 滑动变阻器的作用 |  | 保护电路，改变电路中的电流和定值电阻(小灯泡)两端的电压 | 
短路
断路

## Slide 8
测量定值电阻的阻值(2018.19)
实验
1
命题点
实验视频见超值配赠
【设计与进行实验】 1. 动态电路分析：滑片向阻值变小的方向移动时，
电流表、电压表示数均变大 2. 滑动变阻器规格选取： (1)滑动变阻器允许通过的最大电流需大于测量过程中的最大电流；

## Slide 9
(2)滑动变阻器的最大阻值选取：
3. 多次测量的目的：求平均值，减小误差 4. 实验数据表格设计： ①需要记录至少3次数据；②物理量要带单位；③需设置电阻平均值

## Slide 10
【分析数据，总结结论】 5. 根据数据绘制U－I图像(先标点，然后用光滑曲线连接) 6. 计算定值电阻阻值[2018.19(4)] 7. 判断错误的数据并分析原因： ①判断是否由于将电表量程或分度值看错导致读数出错； ②结合滑动变阻器的规格，利用 ＝ 分析判断是不是实际实验得出的一组数据

## Slide 11
【交流与反思】 8. 实验评估：只测出一组数据的不足(测量结果误差较大，应多次测量求平均值) 9. 实验改进：将电压表接在滑动变阻器两端时的实验方案(利用U源－UV计算出定值电阻两端的电压) 10. 特殊方法测电阻(见实验3)[2018.19(5)]

## Slide 12
一题练透一实验
例 1 (2019贵港改编)用“伏安法”测未知电阻的阻值．
例1题图
(1)请用笔画线表示导线，将图甲所示的实物连接成完整电路．要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数变小(请勿更改原有导线，导线不能交叉)．

## Slide 13
(2)连接电路前，开关必须________．电路接通前，滑动变阻器的滑片P应该移至图中________处(选填“A”或“B”)． (3)小林闭合开关后，发现电流表示数为零，但电压表有示数，此时电路中的一处故障是待测电阻Rx________(选填“短路”或“断路”)． (4)小林排除故障后，用滑动变阻器调节接入
电路中的电阻，对应每次变化各测一次电流
值和相应的电压值并记录到表格中．有一次
测量电流表的指针如图乙所示，其示数为
________A；另一次测量电压表的指针如图丙所示，其示数为________V. 小林根据几组实验数据计算出Rx的值，为了进一步减小误差，绘制了Rx的U－I图像．
例1题图
断开
B
断路
0.28
2.6

## Slide 14
(5)另一组的小宇用相同的器材进行实验，并根据自己所记录的实验数据绘制了如图丁所示的U－I图像．小林发现小宇绘制的U－I图像和自己绘制的U－I图像不同，你认为其原因是小宇______________________________；小林根据小宇的U－I图像也可计算出待测电阻Rx＝________Ω(实验过程中电源电压保持不变)．
将电压表接在了滑动变阻器两端
10

## Slide 15
拓展设问
(6)小林实验中将滑片向________(选填“A”或“B”)端移动，适当增大定值电阻两端的电压；进行多次测量，计算出电阻的平均值，主要目的是________________；实验中滑动变阻器的作用有改变定值电阻两端电压和______________． (7)小林将电阻Rx换成小灯泡，重复上述实验，发现几次实验测得的小灯泡的电阻相差比较大，原因可能是____________________________________________．
A
减小误差
保护电路
灯丝电阻随温度的升高而增大

## Slide 16
(8)另一组的小明实验中所选电源电压为3 V，滑动变阻器规格为“20 Ω 1 A”，测得的数据如下表所示．老师指出表中有一组数据不是实际测得的，它是第____组(填实验序号)，你判断的依据是_________________________________________ ______________________________________________________(合理即可).
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4
电压U/V | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5
电流I/A | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5
(9)根据表中正确的数据可知，在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成_______．
1
当电流为0.1 A时，滑动变阻器接入电路中的
电阻应该为25 Ω，而滑动变阻器的最大阻值只有20 Ω
正比

## Slide 17
测量小灯泡的电阻(6年未考)
实验
2
命题点
实验视频见超值配赠
【设计与进行实验】 1. 使小灯泡正常发光的操作：移动滑片，使电压表示数等于小灯泡的额定电压 2. 滑动变阻器规格选取： (1)滑动变阻器的最大电流需大于测量过程中的最大电流；

## Slide 18
(2)滑动变阻器的最大阻值选取：
3. 多次测量的目的：测量小灯泡在不同电压下的电阻 4. 实验数据表格设计及数据记录

## Slide 19
【分析数据，总结结论】 5. 计算小灯泡的电阻 6. 根据数据画U－I图像 7. 判断小灯泡电阻随温度变化的关系：温度越高，小灯泡的电阻越大 【交流与反思】 8. 实验评估：(1)不能求小灯泡平均电阻的原因：灯丝电阻随温度变化而变化，求平均值没有意义； (2)不能用小灯泡探究电流与电压的关系的原因：小灯泡灯丝电阻不是定值

## Slide 20
一题练透一实验
例 2 (2019岳阳改编)利用图甲测量小灯泡的电阻，已知小灯泡的额定电压为2.5 V，额定功率约为0.6 W，电源电压恒定不变．
例2题图
(1)请用笔画线代替导线，在图甲中完成实物电路连接．要求滑片向A端移动时小灯泡变亮． (2)闭合开关后，发现小灯泡不亮，则接下来合理的操作是________(填字母代号)． A. 断开开关，更换小灯泡 B. 移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光
B

## Slide 21
(3)当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙，则小灯泡正常发光时的电流为________A，小灯泡正常发光时的电阻为________Ω(结果保留一位小数)． (4)某同学根据记录的部分实验数据，计算出小灯泡的电阻，发现有一组测量数据存在错误．请指出错误数据的序号并说明判断依据_________________________________________.
序号 | 1 | 2 | 3 | 4
U/V | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 3.0
I/A | 0.05 | 0.11 | 0.26 | 0.3
R/Ω | 2 | 11.8 | 8.1 | 10
0.28
8.9
第2组数据错误，灯丝电阻随温度的升高而增大

## Slide 22
拓展设问
(5)闭合开关，移动滑动变阻器，小灯泡不亮，电压表无示数，电流表有示数，原因可能是_____________． (6)当滑动变阻器移到某一位置时，电压表示数
如图丙所示，此时小灯泡两端电压为________V，
要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑动变阻
器的滑片向________(选填“左”或“右”)移，直
至电压表的示数为________V.
丙
小灯泡短路
2.1
左
2.5

## Slide 23
(7)请根据表中正确数据，在图丁中作出小灯泡的U－I图像．根据图像可知电流与电压________(选填“成”或“不成”)正比，
________(选填“能”或“不能”)用该电路来探究
“电流与电压的关系”． (8)该同学分别求出4次实验中小灯泡的电阻，然后
求出平均电阻，该同学的做法是否合理？________，
原因是______________________________________． (9)实验中有规格分别为A(50 Ω 1.5 A)、B(100 Ω 1 A)的两个滑动变阻器可供选取，本实验选用的滑动变阻器是________(填字母)．
丁
不成
不能
不合理
因为小灯泡的电阻随温度变化而变化
B

## Slide 24
(10)实验中若电压表发生故障不能使用，该同学添加一个已知阻值的定值电阻R0，分别设计了下列三个电路．其中不能测出小灯泡电阻的是________. (填序号)
C

## Slide 25
特殊方法测电阻[2018.19(5)]
实验
3
类型1 缺电流表 【思路分析】利用电压表并联定值电阻(或已知最大阻值的滑动变阻器)等效替代电流表，如图所示

## Slide 26
一题练透一实验
例 3 (1)(伏阻法)小明在进行“伏安法”测量定值电阻阻值的实验中，发现电流表已损坏，只添加两个开关，并用一个已知阻值为R0的定值电阻替换滑动变阻器，实验电路如图甲所示．电源电压未知但不变，请将实验步骤补充完整：
甲

## Slide 27
①闭合开关S、S1，断开S2，电压表示数为U1； ②__________________________，电压表示数为U2； ③未知电阻的阻值表达式为Rx＝____________(用已知量和测量量表示)． (2)(伏滑法)小红利用一个已知阻值为R0的定值电阻和一个单刀双掷开关等器材设计了如图乙所示的电路，测量标有“2.5 V”小灯泡的电阻，
请你帮她完成下列实验步骤： ①连接好实验电路，闭合开关S1，将开关S2拨到触点
_____(选填“1”或“2”)，移动滑片，使电压表的示数为_____V； ②保持滑片的位置不动，____________________，读出电压表的示数为U； ③小灯泡正常发光时的电阻RL＝____________(用已知量和测量量表示)．
乙
闭合开关S、S2，断开S1
2
2.5
将开关S2拨到触点1

## Slide 28
类型2 缺电压表[2018.19(5)] 【思路分析】利用电流表串联定值电阻(或者已知最大阻值的滑动变阻器)等效替代电压表，如图所示．

## Slide 29
一题练透一实验
例 4 (1)(安阻法)小芳用一个已知阻值为R0的定值电阻、2个开关等器材测量未知电阻Rx的阻值，设计的电路如图甲所示．请将小芳的实验过程补充完整． ①闭合开关S、S1，断开开关S2，记录电流表
的示数为I1； ②____________________________，记录此时
电流表的示数为I2. ③未知电阻两端的电压Ux＝__________；未知电阻Rx＝________(用已知量和测量量表示)．
甲
闭合开关S、S2，断开开关S1
I1R0

## Slide 30
(2)(双安法)小王在测量额定电压为2.5 V小灯泡正常发光时的电阻时，发现电压表已损坏，于是去掉电压表，额外找来一只电流表和一个已知阻值为R0的定值电阻，设计了如图乙所示的电路．请你帮助小王将下列测量过程补充完整． ①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，
_______________________，此时小灯泡正常发光； ②保持滑片位置不变，读出此时另一只电
流表的示数为I. ③小灯泡正常发光时通过小灯泡的电流IL＝______，小灯泡正常发光时的阻值RL＝________(用已知量和测量量表示)．
乙
使电流表A2的示数为