## Slide 1
中物理
第七章 第3节
教科版物理（初中）
（八年级）
弹力 力的测量

## Slide 2
1
课堂导入
观察与思考
观察下面图片，回答问题
A.张开的弓弦
B.起跳时的撑杆
C.拉力器被拉开
D.橡皮泥做成的小鸟
1.以上活动，物体发生形变的是： ；
2.外力撤销后能回复到原来状态的是： 。
A、B、C、D
A、B、C

## Slide 3
1
课堂导入
观察与思考
观察下面图片，回答问题
A.张开的弓弦
B.起跳时的撑杆
C.拉力器被拉开
D.橡皮泥做成的小鸟
3.由图A、B、C可知，人与弓弦、撑杆和拉力器之间发生了作用，他们均受到了 ；力的产生是因为物体 产生的。
力
形变

## Slide 4
2
学习目标
1.弹性与塑性的概念；
2.知道什么是弹力及弹力产生的原因；
3.了解弹性形变概念；
4.了解弹簧测力计的工作原理；
5.能正确使用弹簧测力计。

## Slide 5
3
课堂活动（一）
1.弹力
物体受力发生形变，不受力时又恢复到原来形状的性质
弹性
物体形变后，不受力时不能自动恢复到原来形状的性质
塑性
弹力
发生弹性形变的物体，对使其形变的物体的作用力
弹力是由于物体发生弹性形变而产生的力

## Slide 6
3
课堂活动（一）
1.弹力
如：弓弦对射箭运动员手的拉力；撑杆对运动员向上的力；拉力器对手的拉力等都是弹力
弹性限度
弹簧的弹性有一定的限度，超过了这个限度，弹簧不能完全复原。所以，使用弹簧时不能超过它的弹性限度，否则会使弹簧损坏

## Slide 7
3
课堂活动（二）
2.弹簧测力计
弹簧测力计：是测量力的大小的仪器
结构
常见弹簧测力计
如图所示
工作原理
利用弹簧受到的拉力越大，就伸得越长
弹簧测力计面板

## Slide 8
3
课堂活动（二）
2.弹簧测力计
使用与读数
一观察：观察弹簧测力计，分清它的量程和分度值；
二调节：检查弹簧测力计指针是否指在“零”位，否则要调节到“零”位；
三测量：用手轻轻地来回拉动几次，避免指针、弹簧和外壳之间的摩擦而影响测量的准确性。
弹簧测力计面板

## Slide 9
3
课堂活动（二）
2.弹簧测力计
使用与读数
  注意事项：一、测量时，沿着弹簧的中心轴线施力。
  二、视线要与刻度面垂直，应保持测力计处于静止或匀速直线运动状态。
  三、无需估读，指针靠近哪条刻度线就读取哪条刻度线的值。
弹簧测力计面板

## Slide 10
3
课堂活动（二）
2.弹簧测力计
即讲即练
例1.指出图中甲、乙两种测量的错误之处。
甲： ；
乙： 。
甲
乙
弹簧测力计倒挂
受力没有通过中心轴线

## Slide 11
3
课堂活动（二）
2.弹簧测力计
即讲即练
例2.读出甲乙两图弹簧测力计的读数。
甲： ；
乙： 。
甲
乙
3N
1.4N

## Slide 12
3
课堂活动（二）
2.弹簧测力计
常见弹簧测力计

## Slide 13
4
典例分析
典型例题 1
考点一：弹力
(2017•绥化)下列有关力的说法正确的是（ ）。
A．用力捏橡皮泥，橡皮泥发生形变，说明力可以改变物体的形状；
B．推门时离门轴越近，用力越大，说明力的作用效果只与力的作用点有关；
C．用水提水桶时，只有手对水桶施加了力，而水桶对手没有力的作用；
D．放在桌面上的水杯对桌面的压力不是弹力
A
Notes: 【解析】常用温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 用温度计测量液体温度时，先要弄清楚温度计的分度值，读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直，并注意区分温度是零上还是零下。
解答：在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；“40”在“30”以上，说明温度高于0℃，为36℃。故答案为36。

## Slide 14
4
典例分析
迁移训练1
考点一：弹力
（2018·益阳）杂技演员站在楼梯上处于静止状态，人没与墙面接触，只受到重力和支持力的作用，如图。则人所受重力和支持力的示意图正确的是（ ）。
B
Notes: 【解析】常用温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 用温度计测量液体温度时，先要弄清楚温度计的分度值，读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直，并注意区分温度是零上还是零下。
解答：在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；“40”在“30”以上，说明温度高于0℃，为36℃。故答案为36。

## Slide 15
4
典例分析
典型例题 2
考点二：力的测量
读出下面各弹簧秤的示数
1N
Notes: 【解析】常用温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 用温度计测量液体温度时，先要弄清楚温度计的分度值，读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直，并注意区分温度是零上还是零下。
解答：在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；“40”在“30”以上，说明温度高于0℃，为36℃。故答案为36。

## Slide 16
4
典例分析
迁移训练2
考点二：力的测量
图中弹簧测力计的量程是 N；分度值是 N；此时弹簧测力计的读数是 N。
5N
0.2N
1.4N
Notes: 【解析】常用温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 用温度计测量液体温度时，先要弄清楚温度计的分度值，读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直，并注意区分温度是零上还是零下。
解答：在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；“40”在“30”以上，说明温度高于0℃，为36℃。故答案为36。

## Slide 17
5
课堂小结
视频小结

## Slide 18
5
课堂小结
弹力 弹簧测力计
弹力
弹力的产生
弹性与塑性
弹簧测力计
结构
使用与读数
注意事项
Notes: 【解析】本题考查体温计的构造。体温计和常用温度计相比,前者内径很细,而下端的玻璃泡则很大,使得有微小的温度变化,即吸收很少的热量,管中水银上升的高度会非常明显,所以可以测量得更为精密。
【答案】A。
【考点】体温计。

## Slide 19
6
课后作业
1.关于弹力，下列说法不正确的是（ ）。
A.发生弹性形变的物体会对它所接触的物体产生弹力的作用；
B.平时所说的压力、拉力等，就力的性质而言都是弹力；
C.同一个物体发生的形变越大，弹力就越大；
D.两个物体不接触也能有弹力
Notes: 【解析】本题考查体温计的构造。体温计和常用温度计相比,前者内径很细,而下端的玻璃泡则很大,使得有微小的温度变化,即吸收很少的热量,管中水银上升的高度会非常明显,所以可以测量得更为精密。
【答案】A。
【考点】体温计。

## Slide 20
6
课后作业
2.关于弹簧测力计的说法不正确的是（ ）。
A.加在弹簧测力计上的力不能超过它的量程；
B.如果在使用之前指针并不指在零刻度，应进行调零；
C.使用时，弹簧测力计只能竖直放置；
D.使用时，指针、弹簧不能与外壳摩擦；
E.在使用之前，最好轻轻来回拉动它的挂钩几次
Notes: 【解析】本题考查体温计的构造。体温计和常用温度计相比,前者内径很细,而下端的玻璃泡则很大,使得有微小的温度变化,即吸收很少的热量,管中水银上升的高度会非常明显,所以可以测量得更为精密。
【答案】A。
【考点】体温计。

## Slide 21
6
课后作业
3.关于弹力的说法正确的是（ ）。
A.只有弹簧、橡皮筋这类物体才可能产生弹力；
B.只要物体发生形变就一定会产生弹力；
C.任何物体的弹性都有一定限度，因而弹力不可能无限大；
D.弹力的大小只与物体形变的程度有关