## Slide 1
栏目导航
玩转广东省卷10年中考真题
知识精讲
考点清单
回归教材
重难点突破
第六讲 质量与密度
命题点1 质量与密度

## Slide 2
质量与密度
量筒的使用和读数
密度
天平
的使
用和
读数
定义
单位及换算
是物体的固有属性
常考质量估测
测量物体的密度
定义
单位及换算
公式
物理意义
固体
液体
密度与社会生活
误差分析及方法改进
质量的测量
质量
测量过程
天平的读数
注意事项

## Slide 3
知识精讲
考点清单
一、质量
1.定义：物体所含_________的多少叫做质量，通常用字母____表示．
2.基本单位：_____，符号是______ ，其他常用单位：克(______ )、毫克(mg)、吨(t)．
3.单位换算：1kg＝_____g；1t＝_______kg．
注：质量是物体本身的一种属性，不随它的_______、_________和__________的改变而改变．
物质
m
千克
kg
g
103
103
位置
形状
状态
返回思维导图

## Slide 4
4.常考质量估测值：
(1)一只鸡蛋的质量约为50_________．(2)一个中学生的质量约为________kg．
(3)一份物理试卷的质量约为8______．(4)一个苹果的质量约为 150g．
(5)一枚 1元硬币的质量约为6______． (6)一个乒乓球的质量约为 3g．
(7)一只母鸡的质量约为2kg.
5.质量的测量：实验室常用的测量工具是托盘天平．生活中常用来称质量的器具有台秤、案秤、电子秤等 ．
g
50
g
g
返回思维导图

## Slide 5
二、天平、 量筒的使用和读数
(一)天平的使用和读数
操作
“放”：天平放在________上，游码移至标尺左端_________处；
“调”：调节____________使指针指在分度盘中央刻度线处．调节遵循
“左偏_____调，右偏_____ 调”；
“测”：左_________右__________ ，
并移动_________使横梁再次平衡；
“读”：物体质量 ＝砝码质量 ＋游码的读数．
如图1中物体的质量为 ______ g．
图1
零刻度线
平衡螺母
右
左
水平台
物
码
游码
32.4
返回思维导图

## Slide 6
注意事项
1．被测物体质量不能超过天平的________ ；
2．加减砝码时用______夹取，不能将砝码弄湿；
_______和 易腐的物体不能直接放在天平秤盘中；
3．移动天平位置后，要重新调节天平平衡．
4．如图 2中错误的操作是________________
_______________________
图2
量程
镊子
易潮
物体和砝码位置
放反；用手拿砝码
返回思维导图

## Slide 7
(二)量筒的使用和读数
1.看：看单位、________、__________．
2.放：放在______工作台上．
3.读：视线要与凹液面的________ 相平，如图 3视线方向_____(选填“A”“B”或“C”)．图 3所示量筒的量程：_________mL； 分度值：___mL；液体的体积为_____mL(液体 的体积 ＝大格示数 ＋小格数 ×分度值)．
4.单位换算：1m3＝106cm3，1mL＝1cm3，1L=103mL．
图3
量程
分度值
水平
最低处
B
0～50
2
20
返回思维导图

## Slide 8
三、密度
(一)定义：某种物质组成的物体的______ 与它的_______之比，用 ρ表示．
(二)公式：__________
1.m表示质量，单位为 kg或 g．
2.V表示体积，单位为m3或cm3．
3.ρ表示密度，单位为 kg/m3或 g/cm3，为质量单位和体积单位的组合单位．
注：计算时应根据计算结果要求和计算方便确定是否需要进行单位换算 ．
(三)单位换算：1g/cm3＝_____kg/m3．
质量
体积
103
返回思维导图
点击至重难点突破

## Slide 9
(四)密度的理解：
1．密度是物质的基本属性之一，物质不同，密度一般也不同；
2．密度与物体种类和状态有关，与物体质量、体积都无关．如：啤酒冰冻后密度变小，体积变 大；同一瓶酒精用掉一半，密度不变；
3．由于气体没有一定的体积，所以当条件变化时密度会随之变化．如：氧气瓶中的氧气用掉 一半后，剩余氧气的密度也将变为原来的一半；当氢气球升到高空 后膨胀，体积变大，密度变小．
注：密度是物质的特性之一，不同物质的密度一般是______ 的，同种物质的密度一般是_______ 的．
(五)常见物质密度：水的密度为 1.0×103kg/m3；冰的密度为 0.9×103kg/m3；酒精的密度为0.8×103kg/m3 ．
不同
相同
返回思维导图

## Slide 10
1. (RJ八上P112，动手动脑学物理改编)一艘船将质量为1 kg的物体从赤道运送到南极，在运送的过程中物体没有损失，则物体的质量将( ) A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定 2. 如图是在冰封湖面下的水温示意图，比较各温区水的密度大小，以下判断正确的是( ) A. 0 ℃温区的水密度最大
B. 2 ℃温区的水密度最大 C. 4 ℃温区的水密度最大
D. 冰面下各温区的水，密度都相同
回归教材
第2题图
C
C

## Slide 11
3. (RJ八上P112，动手动脑学物理改编)为了测量某金属块的密度，首先用天平测量金属块的质量，当天平平衡时，右盘中砝码的质量和游码的位置如图甲所示，然后用量筒和水测金属块的体积如图乙所示，下列数据正确的是( ) A. 金属块的质量为39.4 g
B. 金属块的体积为5 L C. 金属块的密度为7.8×103 kg/m3
D. 金属块的密度为7.88 g/cm3
第3题图
C

## Slide 12
4. (RJ八上P117，想想做做改编)使用量筒时，按正确的读数方法，小明应沿如图所示虚线____的方向观察量筒刻度，此时的读数是____mL.
5. 一个宇航员，连同装备一共 90 kg，到达月球之后，总质量将______，重力将______，将一块固态矿泉水熔化成液态后，它的质量将______，体积将______．(均选填“变大”“变小”或“不变)
第4题图
第5题图
b
60
不变
变小
不变
变小

## Slide 13
6. (RJ八上P116，动手动脑学物理改编)容积为2.5 L的容器，装满水后的总质量为3 000 g，则容器质量为_______g；若装满另一种液体后的总质量为2 500 g，则这种液体的密度为_______g/cm3 .(ρ水＝1.0 ×103 kg/m3) 7. (RJ八上P120，想想做做改编)如图所示，
点燃酒精灯后，能使位于它上方的纸风车
的扇叶转动起来．这是因为酒精灯的火焰
使周围一定质量的空气的温度升高，体积
________，密度________．(均选填“变大”
“变小”或“不变”)
第7题图
500
0.8
变大
变小

## Slide 14
重难点突破
质量与密度的理解与计算
例 1 (1)将一瓶标有550 mL的矿泉水放入冰箱的冷冻室，一段时间后完全结冰，冰的质量是________kg，体积将________(选填“不变”“变大”或“变小”)； (2)体积为100 cm3的钛合金材料质量约为0.4 kg，则钛合金材料的密度为________kg/m3，若将该钛合金从地球带到太空，则其质量________、密度________；
0.55
变大
4×103
不变
不变
点击至考点清单

## Slide 15
(3)氧气瓶的质量是5 kg，装入压缩氧气后总质量为6 kg，氧气瓶容积是10 dm3，则此瓶内氧气密度是________kg/m3，氧气瓶内氧气用完一部分，氧气体积________，密度________； (4)一个空瓶子的质量是150 g，当装满水时，瓶和水的总质量是400 g；当装满另一种液体时，瓶和液体的总质量是350 g，则这个瓶子的容积是________L，液体的密度是________kg/m3.
100
不变
减小
0.25
0.8×103

## Slide 16
例 2 如图所示为甲、乙两液体的m－V图像，通过这个图像可知： (1)由图可知，两种液体的密度大小________(选填“相同”或“不同”)，其质量与体积成________； (2)当甲、乙两种液体的质量相等时，_____的体积较大；当甲、乙两种液体的体积相等时，_____的质量较大； (3)乙液体的密度为________kg/m3，两种液体的密度之比ρ甲∶ρ乙＝________．
(4)将两种液体分别倒入同一圆柱形烧杯中，
保持两次倒入烧杯中液体的质量相同，则烧
杯中两液体的高度之比h甲∶h乙＝________，
对桌面的压强之比为p甲∶p乙＝________．
例2题图
不同
正比
乙
甲
0.8×103
5∶4
4∶5
1∶1

## Slide 17
例 3 (2019扬州)在测量液体密度的实验中，小明利用天平和量杯测量出液体和量杯的总质量m及液体的体积V，得到几组数据并绘出如图所示的m－V图像，下列说法正确的是( ) A. 量杯质量为40 g B. 40 cm3的该液体质量为40 g C. 该液体密度为1.25 g/cm3 D. 该液体密度为2 g/cm3
例3题图
B

## Slide 18
玩转广东省卷10年中考真题
类 型
1
质量、密度的相关估测(2019.1D，2015.10，2010.1)
1. (2010省卷1题3分)以下选项中质量最接近50 g的是( )
A. 一个乒乓球 B. 一只母鸡 C. 一只鸡蛋 D. 一张课桌 2. (2015省卷10第一、二空题2分)根据实际情况填写适合的单位或数值：①一个苹果大约是150________；②水的密度是________g/cm3.
C
g
1

## Slide 19
类 型
2
质量、密度的理解(2019.4AB，2012.2)
3. (2012省卷2题3分)一瓶矿泉水放入冰箱结冰后，下列物理量不发生改变的是( ) A. 质量 B. 温度 C. 内能 D. 密度
A

## Slide 20
类 型
3
物质的属性(2012.6)
4. (2012省卷6题3分)2010年诺贝尔物理学奖颁给了发现石墨烯的两位俄裔科学家．石墨烯由一层碳原子组成，它是目前世界上最薄、最坚硬的纳米材料，它的熔点超过3 000 ℃，它具有优良的导电性和导热性等属性．可以预见，石墨烯未来的应用将相当广阔．根据石墨烯的物理属性，你认为石墨烯不能用来制成( ) A. 隧道掘进机的钻头 B. 炒菜锅 C. 高压输电线 D. 家用保险丝
D

## Slide 21
类 型
4
天平、量筒的使用与读数(10年9考)
5. [2016省卷16(1)题1分]用天平测量物体的质量时，砝码与游码的读数如图所示，则物体的质量是________g.
6. [2015省卷16(2)题1分]如图所示量筒里水的体积是________mL.
第5题图
第6题图
31.2
46

## Slide 22
7. (2013省卷11题3分)小王把天平放在水平台上，将游码拨到零刻度处后，指针静止时出现如图甲所示的情形，此时应向________调平衡螺母，使天平横梁平衡．由图乙、丙可知烧杯的质量为________g，烧杯中液体的质量是________g.
第7题图
左
32.4
50

## Slide 23
8. (2012省卷13题3分)某托盘天平的全部砝码及标尺如图所示，此天平的称量(即称量范围)是________g.若将此天平调节平衡后测一物体的质量，物体应放在________盘．当加入一定量的砝码后，发现天平的指针偏向分度盘的左侧，再加入最小的砝码，指针偏向分度盘的右侧，这时应该________________________________，直至天平平衡．
第8题图
0～210
左
用镊子拿掉最小砝码，移动游码

## Slide 24
类 型
5
质量、密度的相关计算(必考，结合m－V曲线考查2次；结合杠杆考查1次；结合滑轮组考查1次；结合天平、量筒读数考查1次；结合弹簧测力计考查1次；其余均结合固体压强考查)
9. (2016省卷6题3分)如图所示是甲和乙两种物质的质量和体积关系图像，下列说法正确的是( ) A. 乙物质的密度比水大 B. 体积为50 cm3的乙物质的质量为35 g C. 质量为25 g的甲物质的体积为30 cm3 D. 当甲和乙两物质的质量相同时，乙物质的体积较大
第9题图
D

## Slide 25
考向拓展
10. (2019眉山52题2分)某医院急诊室的一氧气钢瓶中装有密度为5 kg/m3的氧气，给急救病人供氧用去了一半，则瓶内剩余氧气的密度是________kg/m3；病人需要冰块进行物理降温，取450 g水凝固成冰后使用．水全部变成冰后的体积为________cm3.(ρ冰＝0.9×103 kg/m3)
2.5
500

## Slide 26
11. (2019安顺6题4分)小军测量一个体积为25 cm3的长方体木块的密度，他用托盘天平测量木块的质量，托盘天平放在水平台上，将游码移至标尺“0”刻度线，再调节________，使指针对准分度盘的中央刻度线，把木块放在左盘，当天平平衡时右盘添加的砝码数和游码位置如图所示，由此测得木块的密度为____________kg/m3.
第11题图
平衡螺母
0.56×103