## Slide 1
第十八章 · 电功率
电功率
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
想想议议
1、这两只灯泡的铭牌上的数据有什么含义？
2、它们工作时可能有什么不同？

## Slide 3
分别拿一只 40 W 和一只 800 W 的电吹风机，接在电路上，比较电能表铝盘转动的快慢。
电能表铝盘转的快慢不同，表示用电器消耗电能的快慢不同。
灯泡上的“40 W”和电吹风机上的“800 W”表示消耗电能的快慢，“800 W”比“40 W”灯泡消耗电能快！物理学中用电功率表示消耗电能的快慢！
演示实验

## Slide 4
1．物理意义：表示电流做功的快慢。
2．单位：瓦特，简称瓦，符号是 W。
常用单位：1 kW = 103 W
1 W = 103 mW
一、电功率（P ）

## Slide 5
小资料
1、吸尘器和排风扇哪个用电器消耗电能快？
2、家用空调的电功率是台式计算机的几倍？

## Slide 6
电动机
农田灌溉时用来带动水泵的电动机，功率大约在几千瓦到几十千瓦之间；大型发电站的发电功率可达一百万千瓦以上。
小资料

## Slide 7
P =
W
t
3．定义：如果在 t 这么长的时间内电流做功为W，那么，电功率P 就是
P =UI
又因为W=UIt，则
W ——焦耳（J）
t —— 秒（s）
P ——瓦特（W）

## Slide 8
kW：电功率的单位
kW · h 电能的单位。
1 kW · h=1千瓦时=1度电
W = Pt
1 千瓦时可以看作功率为 1 kW 的用电器使用 1 h 所消耗的电能。
二、“千瓦时”的来历
P =
W
t

## Slide 9
1．某电视机的电功率是 150 W，每天使用 3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）
解：P = 150 W = 0.15 kW
t = 3 h×30 = 90 h
一个月内消耗的电能是
W = Pt = 0.15 kW×90 h = 13.5 kW · h
答：一个月用电 13.5 kW · h。
练一练

## Slide 10
2．1 度电可以供 40 W 的灯泡工作多长时间？
答：1 度电可以供 40 W 的灯泡工作 25 h。
解：
练一练
t = = = = 25 h
W
P
1 kW·h
40 W
1 kW·h
0.04 kW

## Slide 11
3．一台电视机 5 h 耗电 1 度，这台电视机的功率是多少?
答：这台电视机的功率是 200 W。
解：
练一练
P = = = 0.2 kW = 200 W
W
t
1 kW·h
5 h

## Slide 12
不同用电器的电功率一般不同，那么，在不同情况下，比如在不同电压下，同一个用电器的功率总是一样的吗?
想想议议

## Slide 13
将两只灯泡“PZ220 40”和“PZ220 100”先后并联和串联接入家庭电路中，观察灯泡的发光情况。
结论：灯泡的亮暗程度是由实际电功率的大小决定的。
演示实验
现象：在并联电路中更亮的灯泡，在串联电路中反而变暗。

## Slide 14
1．额定电压：用电器正常工作时的电压。
2．额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。
P额
U额
U实
P实
3．实际电压：实际加在用电器两端的电压。
4、实际功率：用电器在实际电压下工作时的功率
三、额定电压、额定功率
U实 = U额，则 P实 = P额；用电器正常工作。
U实 > U额，则 P实 > P额；可能烧毁用电器。
U实 < U额，则 P实 < P额；用电器不能正常工作。
特别注意：用电器的额定功率只有一个，而实际功率有很多个。

## Slide 15
观察白炽灯泡和洗衣机的铭牌，理解其中的含义。
想想议议

## Slide 16
1．一种彩色灯泡的额定电压是 36 V，要接在 220 V 的电路中，要串联多少个这种灯泡才行?
因不能超过额定电压，所以应该串联 7个这种灯泡。
解：
练一练
≈ 6.1
n =
220 V
36 V

## Slide 17
2．一位电视记者在讲到某工厂上半年共节约电5 000 kW · h 的时候，手举一只理发用电吹风机说：“我这只电吹风是 500 瓦的，也就是 0.5 千瓦，这个工厂节省的电力可以开动 10 000 个这样的电吹风”。这位记者错在哪里?
这位记者的说法混淆了电能和电功率概念。
练一练

## Slide 18
有关电功率计算的导出公式
P = UI
P = I2R
I =
U
R
P =
U2
R

## Slide 19
课堂小结
电功率的概念和计算
额定电压和
额定功率
实际电压和
实际功率