## Slide 1
第十八章 · 电功率
第3节 测量小灯泡的电功率
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
常用的小灯泡标着额定电压（如 2.5 V、3.8 V），而未标明额定功率。例如一盏小灯泡额定电压为 2.5 V，如何测出它的额定电功率?
想想议议

## Slide 3
测量小灯泡的电功率。
P = UI。
电源、开关、导线、电流表、电压表、滑动变阻器、小灯泡（额定电压2.5 V）。
学生实验
实验目的
实验原理
实验器材
请根据实验原理画出实验电路图。

## Slide 4
实验电路图：
V
A
L
P
S

## Slide 5
（1）移动变阻器的滑片使小灯泡两端的电压分别为额定电压、低于额定电压、高于额定电压（约 1.2U额） 。
（2）记录电压值，电流值，同时观察比较灯的亮度有何区别。
实验要求
提示：注意电流表与电压表的量程、滑动变阻器的使用方法。

## Slide 6
（1）将电压表和电流表指针调零，断开开关，按照电路图连接电路，将滑动变阻器滑片放在阻值最大处。
（2）闭合开关，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数依次为2.5 V、2 V和3 V，依次记下电压表示数U和对应的电流表示数I，分别将U、I记录在表格中；
（3）观察并比较三次小灯泡的发光情况，将现象记录在表格中。
实验步骤

## Slide 7
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 发光情况 | 电功率P/W
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
小灯泡的额定电压是_______V。
2.5
实验数据

## Slide 8
U实 = U额 | P实 =P额 | 灯正常发光
U实＜U额 | P实 P额 | 灯比正常发光_____
U实＞U额 | P实 P额 | 灯比正常发光_____ 灯有可能被______
＜
＞
暗
亮
烧毁
根据实验结果回答问题：

## Slide 9
甲灯标有“PZ 220 V 40 W”，乙灯标有“PZ 220 V 100 W”，将两盏灯并联接在220 V 电路中，比较两灯的亮度。
灯亮度的比较
演示实验1：
结论：U实 = U额 时，P额 大的灯泡亮。

## Slide 10
将上述两灯串联接在 220 V电路中，比较两灯的亮度。
比较两盏灯的亮度，应比较它们的实际功率，实际功率大的灯泡亮。
演示实验2：
结论：U实 ≠ U额 时，P额 小的灯泡亮。

## Slide 11
1．利用如图所示的器材，测量小灯泡的电功率。
（1） 在闭合开关前，滑动变阻器连入电路的电阻阻值应最___，即滑片应位于____端（填“左或右”）。
大
左
练一练

## Slide 12
（2） 闭合开关后，发现灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，则电路中可能出现的故障是_________。
灯泡断路
练一练

## Slide 13
（3）排除故障后，再次闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为2 V 时，电流表的示数如图所示，此时电流为____A，小灯泡的功率为___W。
0.3
0.6
练一练

## Slide 14
2．小灯泡上标有“6 V 3 W”字样，将这盏灯接到3 V电压下，它比正常发光时___（选填“亮”
或“暗”），这时它的实际功率为_____W。
暗
0.75
练一练

## Slide 15
课堂小结
小灯泡
电功率的
测量
实验的
操作过程
和分析