## Slide 1
第十九章 · 生活用电
安全用电
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
1、什么是触电？？
想想议议
2、人触电后可能会遭受哪些伤害？
3、如何防止触电？

## Slide 3
1．电对人体造成的伤害程度与通过人体电流的大小及持续时间有关。
2．触电电流大小由人体电阻和加在人体两端的电压决定。
1 mA 感觉发麻
10 mA 人手难于摆脱
100 mA 时间呼吸困难
人体电阻约为104 ～105 Ω ；
在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103 Ω 。
一、电压越高越危险
电流通过人体

## Slide 4
家庭电路的电压 220 V
工厂用的动力电路的电压 380 V
高压输电线路的电压 10 kV～500 kV
例如： 根据欧姆定律计算可能产生的最大电流
家庭电路的电压值远远超过安全电压（36v ）
I = = = 2.2×10-2 A = 22 mA
U
R
220 V
104 Ω
当加在人体两端的电压为右侧数值时。

## Slide 5
人体接触火线、零线
人体接触火线、大地
1．低压触电
二、触电种类

## Slide 6
跨步电压触电
电弧触电
2．高压触电

## Slide 7
生活中还有哪些情况可能会引起触电？
几种容易引起触电的情况
想想议议
图示的几种情况，为什么会引起触电？

## Slide 9
1．家庭电路中防止触电措施
三、安全用电原则
开关必须接在火线上；
螺丝口灯泡，尾部接火线；
有金属外壳的电器，外壳要接地。

## Slide 10
● 不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
● 更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；
● 不弄湿用电器，不损坏绝缘层；
● 保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换
2．安全用电原则：

## Slide 11
3．触电的急救
（1）切断电源
（2）迅速使触电人摆脱电源

## Slide 12
雷电是大气中一种剧烈的放电现象
四、注意防雷

## Slide 13
现代建筑上的避雷针
高压输电铁塔上的防雷导线

## Slide 14
1．不要靠近金属栏杆，各种电器应暂停使用。
2．迅速走进屋内，或汽车内。
3．不要手持金属杆，金属饰物包括手表也要抛离。
4．在高山上，应该找没有积水的凹坑处双脚并拢蹲下。
雷电时应该注意

## Slide 15
3．急救措施
2．安全用电原则
1．触电类型
低压触电
高压触电
单线触电
双线触电
高压电弧触电
跨步电压触电
不靠近高压带电器
不接触低压带电体
切断电源
用绝缘体将触电者与带电体分开
课堂小结