## Slide 1
中物理
第十一章 第五节
教科版物理（初中）
（八年级）
改变世界的机械

## Slide 2
1
课堂导入
观察与思考
我们生活中的机械不只是杠杆和滑轮，像轮轴、斜面、螺旋等都是机械。
图中均属于生活中的机械，它们各有哪些特点呢？

## Slide 3
2
学习目标
1.知道什么是轮轴、斜面和螺旋；
2.认识轮轴特点；
3.会分析斜面的应用。

## Slide 4
3
课堂活动
1.轮轴
轮轴由两个半径不等的圆柱固定在同一轴线上组成的，大的称为轮，小的称为轴。
什么是轮轴

## Slide 5
3
课堂活动
1.轮轴
生活中的轮轴

## Slide 6
3
课堂活动
1.轮轴
杠杆变形与轮轴
轮轴实质可看做是一个可以连续转动的杠杆

## Slide 7
3
课堂活动
1.轮轴
轮轴的原理
F
G
r
R
F·R=G·r
R
r
=
G
F
1.动力作用在轮上，轮轴是一个省力杠杆，但费距离；
2.动力作用在轴上，轮轴又将起到什么作用？
轮轴主要功能：一、是改变用力大小；二、是改变物体的运动速度；三、轮轴不能省功。

## Slide 8
3
课堂活动
2.斜面
斜面是一个与水平面成一定夹角的倾斜平面
什么是斜面

## Slide 9
3
课堂活动
2.斜面
斜面工作原理
根据功的原理（不计斜面摩擦）得： Gh=FL；所以F=Gh/L
结论：如果不计摩擦，斜面长是高的几倍，拉力或推力就是物体所受重力的几分之几。

## Slide 10
3
课堂活动
3.螺旋
螺旋可以看作特殊的斜面，如图。
什么是螺旋
螺旋特点：1省力；2将旋转运动与沿轴向的运动进行相互转化

## Slide 11
3
课堂活动
3.螺旋
生活中常见螺旋如图
螺旋的应用

## Slide 12
3
课堂活动
4.改变世界的机械
机械的发明，改变了整个世界

## Slide 13
3
课堂活动
5.课堂练习
50
1．有一斜面高h=1米，长L=4米，重200牛的重物在沿光沿斜面向上的拉力F的作用下,匀速到达斜面顶端，根据功的原理。F=____牛，斜面对重物的摩擦力为____牛，如果斜面高度不变，要使拉长更小些,则必须使斜面的长度____（选填“变大”、“变小”或“保持不变”）。
50
变大

## Slide 14
3
课堂活动
5.课堂练习
B
2.山区里常常可看见挑夫挑着重物上山，在斜坡上走S形路线，他们这是为了 （ ）。
A．使人做的功少一点 B．使人省力一些
C．不为什么，这是他们的习惯 D．以上说法都不对

## Slide 15
3
课堂活动
5.课堂练习
5N
3.把一个质量为500ｇ的物体匀速从斜面的底端拉到顶端，用时5ｓ拉动5ｍ，若斜面高为1ｍ。（不计摩擦，ｇ取10N/Kｇ）
求：（1）物体的重力；
（2）拉力；
（3）拉力做的功；
（ 4）拉力的功率。
1N
5J
1W

## Slide 16
4
典例分析
典型例题1
考点一：斜面及其应用
BC
（2017•滨州）（多选题）在斜面上将一个质量为5kg的物体匀速拉到高处，如图所示，沿斜面向上的拉力为40N，斜面长2m、高1m；把重物直接提升h所做的功作有用功（g取10N/kg）。下列说法正确的是（ ）。
A．物体只受重力、拉力和摩擦力三个力的作用；
B．做的有用功是50J；
C．此斜面的机械效率为62.5%；
D．物体受到的摩擦力大小为10N

## Slide 17
4
典例分析
变式训练1
考点一：斜面及其应用
C
在探究“斜面的机械效率”的实验中，测得图中斜面的机械效率为80%，这表示（ ）。
A. 若物重为1N，则沿斜面向上的拉力为0.8N；
B. 若斜面长度为1m，则斜面的高度为0.8m；
C. 若拉力做功1J，则有0.8J的功用于提升重物 ；
D. 若拉力做功1J，则有0.8J的功用于克服摩擦力

## Slide 18
5
课堂小结
改变世界的机械
轮轴
改变用力大小、改变物体的运动速度
斜面
斜面长是高的几倍，拉力或推力就是物体所受重力的几分之几
螺旋

## Slide 19
6
作业
1.骑自行车上陡坡时，有经验的同学会沿“s”型路线骑行，这样做的目的是（ ）。
A. 缩短上坡过程中所走的路程；
B. 减少上坡过程中所做的功；
C. 缩短上坡过程中所用的时间；
D. 减小上坡过程中所施加的力

## Slide 20
6
作业
2.在斜面上拉一个重4.5N的物体到高处，如图，沿斜面向上的拉力F为1.8N时，物体匀速前进．斜面长s=1.2m、高h=0.3m。把重物直接提升h所做的功作为有用功，物体在斜面上运动时受的摩擦力f=________N；这个斜面的机械效率多大________？

## Slide 21
6
作业
3.斜面长10米，高2米，机械效率80%，将一重为400牛的物体沿斜面底端匀速拉到顶端，则物体与斜面之间的摩擦力为（ ）。
A. 180牛 B. 100牛 C. 80牛 D. 20牛