## Slide 1
中物理
第十一章 第一节
教科版物理（初中）
（八年级）
杠 杆

## Slide 2
1
课堂导入
观察与思考
观察现象
观察下面图片，找出它们的共同点
甲.剪指甲刀
乙.剪子
丙.老虎钳

## Slide 3
1
课堂导入
观察与思考
1.都是我们生活中常用的工具，我们称之为机械（机械的种类很多，如杠杆、滑轮、斜面等，统称为简单机械）；
2.都有一个固定不动的点（称之为转轴），机械的其他部分绕转轴运动；
3.都存在两个力，力的作用点不同，力的方向不同；
4.上述的简单机械属于杠杆。

## Slide 4
2
学习目标
1.学会认识杠杆；
2.能从常见的工具中与简单机械中识别出杠杆；
3.理解杠杆的平衡条件及其杠杆的应用；
4.会画杠杆的示意图（动力与动力臂、阻力与阻力臂）；
5.能利用杠杆平衡条件进行简单计算。

## Slide 5
3
课堂活动
1.杠杆
在力的作用下，能绕某一固定点转动的坚实物体 (如图)。
什么是杠杆

## Slide 6
3
课堂活动
2.杠杆五要素
1.支点：绕着转动的固定点（O）；
2.动力：使杠杆转动的力（F1）；
3.阻力：阻碍杠杆转动的力（F2）；
杠杆五要素
O
F1
F2
4.动力臂：从支点到动力作用线的距离L1;
L1
5.阻力臂：从支点到阻力作用线的距离L2;
L2

## Slide 7
3
课堂活动
2.杠杆五要素
视频小结

## Slide 8
3
课堂活动
3.杠杆平衡条件
杠杆平衡
杠杆在动力和阻力作用下静止时，我们就说杠杆平衡；如图a所示。
提出问题
杠杆满足什么条件时才会平衡？
如果改变动力或阻力大小、方向以及作用点，杠杆会失去平衡，说明杠杆的平衡与力的大小、方向和作用点有关。如图b所示。

## Slide 9
3
课堂活动
3.杠杆平衡条件
实验探究
探究杠杆的平衡条件

## Slide 10
3
课堂活动
3.杠杆平衡条件
杠杆平衡条件
动力×动力臂=阻力×阻力臂
公 式
F1L1=F2L2
随讲随练
若物体重60N，OA=40cm，OB=30cm，图中杠杆在水平位置平衡时，弹簧测力计的拉力F是多大？
80N

## Slide 11
3
课堂活动
4.杠杆分类
一、省力杠杆
图中，动力臂 阻力臂，由杠杆平衡条件可知，杠杆平衡时，动力 阻力。用较小的动力就可以克服较大的阻力。
>
<
省力杠杆

## Slide 12
3
课堂活动
4.杠杆分类
二、费力杠杆
图中，动力臂 阻力臂，由杠杆平衡条件可知，杠杆平衡时，动力 阻力。用较小的动力就可以克服较大的阻力。
>
<
费力杠杆

## Slide 13
3
课堂活动
4.杠杆分类
三、等臂杠杆
图中，动力臂 阻力臂，由杠杆平衡条件可知，杠杆平衡时，动力 阻力。用较小的动力就可以克服较大的阻力。
=
=
等臂杠杆

## Slide 14
3
课堂活动
课堂练习
C
1.下列工具在正常使用时，属于费力杠杆的是（ ）。
A.启瓶器
B.切纸铡刀
C.食品夹
D.羊角锤

## Slide 15
3
课堂活动
课堂练习
B
2.如图所示，分别沿力F1、F2、F3、的方向用力，使杠杆平衡，关于三个力的大小，下 列说法正确的是（ ）。
A.沿F1方向的力最小；
B.沿F2方向的力最小；
C.沿F3方向的力最小；
D.三个力的大小相等
F3
F1
F2
O
L1
L3
L2

## Slide 16
3
课堂活动
课堂练习
水平
3.小阳同学在做“探究杠杆平衡条件”的实验时，他把杠杆挂在支架上，发现左端向下倾斜。
（1）若使杠杆在 位置平衡，需把平衡螺母向 端调节。
（2）如果在杠杆的A处挂三个相同的钩码，则在B处要挂 个同样的钩码，杠杆才能重新平衡。
（3）若在C处挂6 N的钩码，用弹簧测力计作用在B点，要使杠杆在水平位置平衡，最小拉力的方向应该 ，此时弹簧测力计的示数为 。
右
2
竖直向上
2N

## Slide 17
3
课堂活动
课堂练习
4.画出羊角锤起钉子时动力F1的力臂。
L1

## Slide 18
4
典例分析
变式训练2
考点二：杠杆平衡条件
变大
（2）把图乙中A点的钩码取下，在A点用弹簧测力计施加一个竖直向下的拉力F时，杠杆仍能在水平位置平衡，如图丙，当拉力F向左倾斜时，要保持杠杆仍在水平位置平衡，则拉力F将______（选填“变大”、“变小”或“不变”），在图丙中画出拉力F向左倾斜时，拉力F的力臂L；
（3）小红同学采用了图丁的装置进行探究，发现当杠杆水平平衡时，与其他同学得出的正确的杠杆平衡条件不相符，其可能的原因是 。
杠杆自身的重力对实验有影响

## Slide 19
5
课堂小结
杠杆
什么是杠杆
在力的作用下，能绕某一固定点转动的坚实物体
杠杆平衡条件
动力×动力臂=阻力×阻力臂
杠杆分类
省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆

## Slide 20
6
作业
1.下列关于杠杆的说法中正确的是（ ）。
A．杠杆的力臂一定在杠杆上；
B．支点到阻力作用线的距离就是阻力臂；
C．支点到动力作用点的距离就是动力臂 ；
D．力臂的长度不可能为零
2.下图所示的杠杆中，动力的力臂用表示，图中所画力臂正确的是( )。