## Slide 1
人教版物理•八年级下
第十二章 简单机械
12.2 滑轮

## Slide 2
1
情景导入
我们用力向下拉绳子，国旗上升，你知道旗杆的顶部有什么装置吗？

## Slide 3
1
情景导入
杠杆是一种常用的简单机械，除了杠杆之外，滑轮也是一种简单机械，他在日常生活中的应用也很广泛.使用滑轮能给我们带来哪些好处呢？

## Slide 4
2
学习目标
1.认识定滑轮和动滑轮。
2.知道定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用。
3.会根据要求使用和组装滑轮。
4.了解其他简单机械（轮轴、斜面等）的一些应用。

## Slide 5
3
讲授新课
滑轮的构成
轴
框
轮
滑轮
滑轮：周边有槽，绕轴转动的圆轮。
定义

## Slide 6
4
合作探究
活动1:如图所示,把一个滑轮固定在铁架台上,细线一端挂钩码,另一端绕过滑轮,向下拉动细线,将钩码升高一定的高度。在拉动的过程中,滑轮的位置改变了吗?斜着拉和竖直向下拉效果相同吗?
活动2:如图所示,将滑轮的挂钩下端挂钩码,将细线的一端固定在铁架台上,拉动另一端,将钩码升高一定的高度。在拉动的过程中,滑轮的位置改变了吗?斜着拉和竖直向上拉效果相同吗?两次活动中,拉力的大小相同吗?

## Slide 7
4
合作探究
1.定滑轮:
(1)定义:轴 的滑轮。
(2)实质: 。
(3)特点: 。
F1
F2
O
l1=l2，F1=F2
l1
l2
定滑轮的实质
滑轮属于杠杆类机械，由杠
杆平衡原理分析滑轮实质。

## Slide 8
4
合作探究
2.动滑轮:
(1)定义:轴 的滑轮。
(2)实质: 。
(3)特点: 。
动滑轮的实质:
动力臂为阻力臂2倍的杠杆
O
·
L1
L2
L1 =2L2，F1 = F2 /2
F1
F2

## Slide 9
自主学习
5
(1)探究定滑轮的特点:
①如图甲,用 测出钩码的重力;
②如图乙,用弹簧测力计使钩码提升一定的高度,并使拉力方向 ,分别记录弹簧测力计的示数和拉力的方向,弹簧测力计和钩码移动的距离。
(2)探究动滑轮的特点:
如图丙,使用动滑轮将钩码提升一定的高度,拉力方向始终
,记录弹簧测力计的示数,以及弹簧测力计和钩码移动的距离。
分析数据可知:
(1)定滑轮工作时的特点是 ,弹簧测力计移动的距离s与钩码上升的高度h的关系是 。
(2)动滑轮工作时的特点是______________________________
,弹簧测力计移动的距离s与钩码上升的高度h的关系是 。

## Slide 10
练一练
6
1
关于滑轮组，下列说法较全面的是( )
A．一定省力，且能改变力的方向
B．一定省力，但不能改变力的方向
C．有时能省力，又能改变力的方向，有时可以省力，但不能改变力的方向
D．肯定可以改变力的方向，省力与否要具体分析
C

## Slide 11
练一练
6
2
用图示的滑轮或滑轮组，将同一物体匀速提高h，滑轮重和摩擦不计，最省力的是( )
A B C D
D

## Slide 12
练一练
6
仔细观察自行车，着看它上而有几种简单机械，分别说明它们各起到了什么作用。
2
解：有两种简单机械：杠杆，如刹车，可以省距离；轮轴，如轮盘、脚踏板，可以省力。
解释课本中的科学漫画。一个人要拉起比他体重大的重物，用定滑轮行吗？应该怎么办？
3
解：不行；应使用动滑轮或者滑轮组。

## Slide 13
练一练
6
物体能被提起吗？
动滑轮对物体的拉力？
地面对物体的支持力？
物体对地面的压力？
F=10 N
G动=5 N
G=50 N

## Slide 14
7
课堂总结
定滑轮
动滑轮
滑轮组

## Slide 15
8
板书设计
12.2 滑轮
一、定滑轮：转轴固定不动的滑轮。
特点：不能省力，但可改变了力的方向。
实质：等臂杠杆。
二、动滑轮：转动轴 与重物一起移动的滑轮。
特点：能省力一半，但不能改变力的方向。
实质：动力臂是阻力臂两倍的杠杆。
三、滑轮组：
特点：使用滑轮组时，动滑轮被几股绳子吊起，所用力就是物重和动滑轮的几分之一。