## Slide 1
八年级 下册
教科版初中物理
第十一章 机械与功
第5节 改变世界的机械

## Slide 2
1
课堂导入
观察思考
从简单机械到高度自动化、智能化的机器人，机械的创新、发展，改变了人们的生活、生产方式，改变了整个世界。
桔槔汲水
流水线上的组装机器人

## Slide 3
2
课堂活动
一、简单机械的家族
除了前面我们学习过的杠杆和滑轮，简单机械家族中还有轮轴、斜面、螺旋等。
1.轮轴
(1)轮轴：由两个半径不等的圆柱固定在同一轴线上组成，大的称为轮，小的称为轴。
轮轴

## Slide 4
讨论交流
从杠杆到轮轴
杠杆可以撬动重物,但杠杆只能转动一个有限的角度.如果要想使一个重物移动较大的距离,如从井底下把一个物件搬上来,有什么办法?
……
既然杠杆可以转动,那么能否对杠杆加以改造,让它连续的转动起来,变成能连续转动的杠杆呢?

## Slide 5
(2)轮轴的实质：
轮轴实质可看做是一个可以连续转动的杠杆
如图所示：轮轴作为杠杆的支点在轴心0，轮半径R是动力臂，轴半径r阻力臂.

## Slide 6
(3)轮轴的主要功能：
根据杠杆的平衡条件：F1· R = F2 · r
当动力作用在轮上时，轮轴是一个省力杠杆，但费距离。
①改变用力大小
由F2=G
得：F1· R = G · r
当动力作用在轴上，轮轴又将起到什么作用？
因为： R >r
所以：F1<G

## Slide 7
②改变物体的运动速度
同一时间内轮和轴转过的角度相同，因此当轮轴转动时分别绕在轮和轴上的绳子运动速度不同。
轮轴不能省功。 它实现直线运动和圆周运动的相互转化，是机械传动的重要装置。
观察变速自行车的齿轮搭配，想一想，怎样才能使自行车跑得更快？（齿轮是一种特殊的轮轴）

## Slide 8
4.轮轴的实际应用：
古代的辘轳是一种轮轴
汽车的方向盘是常见的轮轴
门的把手
自行车的踏板
齿轮是一种特殊轮轴
活扳手

## Slide 9
2.斜面
(1)斜面：是一个与水平面成一定夹角的的倾斜平面。
(2)使用斜面可以省力。
通过斜面将一个大箱子推进车厢，通常要比把箱子直接从地面搬到车厢省劲多了斜面可以省力。
徒手搬运
利用斜面搬运

## Slide 10
(3)斜面的原理
根据功的原理,如果不计斜面和物体的摩擦： Gh=FL F=Gh/L
所以，如果不计摩擦，斜面长是斜面高的几倍，拉力就是物体重力的几分之一。斜面是一种省力的机械。
如图所示：把重为G的物体，沿着长为L，高为h的斜面，用大小为F的力推上去的过程中：
斜面的分析

## Slide 11
螺旋——特殊的斜面
讨论交流
螺旋可以看做是绕在圆柱上的斜面。
把三角形的纸片绕在圆柱上,你可以体会到斜面变形成为螺旋的过程
螺丝钉较容易被旋进木板,螺旋千斤顶能轻松把汽车顶起来,都是利用斜面的原理.除了省力,还可以将旋转运动与沿轴向运动进行互相转化。
螺杆
木螺丝
千斤顶

## Slide 12
各种形式的螺旋
盘山公路
螺旋式千斤顶
阿基米德螺旋机
杠杆、滑轮、轮轴、斜面、螺旋…….简单机械家族的成员可以进行变形和彼此合作，由此工程师们创造出了各种复杂机械，以满足我们生产生活中的需要。

## Slide 13
二、改变世界的机械
物理学发展推动了蒸汽机、内燃机、和电力机械的发明与改进，吹响了两次工业革命的号角。使人类进入机械化、电气现代化时代。科学技术的进步，机械的创新，形成先进的生产力，改变了整个世界。
(1)机械的发明，改变了整个世界

## Slide 14
(2)机械的大型化和微型化、精密化
这是我国一艘建造中的超级油轮.其排水量300000t.甲板面积相当于三个标准足球场,总高度相当于层高2.6m的24层大厦,船舱总容量相当于80列15节车厢的列车.
细微之处显身手—这是画家笔下的一种纳米仿生机器人.这种成为“游荡者”的纳米仿生物可以为人体传送药物,进行细胞修复工作.
力大无穷山河动—三峡截流实验中，是机械巨人把滚滚长江分成两截。

## Slide 15
机械的大型化和微型化、精密化
(3)现代机械极大地扩大了人们的活动范围
从陆地到海洋、天空直到太空
潜艇冲出海面，如破海蛟龙
航天飞机冲向太空

## Slide 16
(4)信息时代，人们将智慧赋予机械
会打太极拳的类人机器人
通过传感器.小机器人可以与人进行简单的交流
大量自动化、智能化的机械进入我们的生活，改变着我们的生活，创造着越来越多的奇迹。
自动化、智能化机械进入到我们生活。

## Slide 17
发展空间
研究自行车的构造。
车把
刹车装置
脚踏板
大齿轮
小齿轮
观察自行车的构造，说说哪些部分是杠杆，哪些部分是轮轴。
(1)自行车上的杠杆:刹车闸、车铃铛都是省力杠杆。
(2)自行车上的轮轴:自行车把手、踏脚板与齿轮、大齿轮与小齿轮 .
(3)自行车上的斜面:螺丝与螺帽 .

## Slide 18
3
课堂小结
本堂重点：知道轮轴和斜面的原理及应用。
本堂难点：认识机械的使用对社会发展的影响。

## Slide 19
典例分析
4
考点一：轮轴的特点和应用
【典型例题1】
轮轴是变形的杠杆，使用它时（ ）
A．不能改变力的方向，只能省一半的力 B．能改变力的方向，但不能省力
C．动力作用在轮上时，可以省力
D．动力作用在轴上时，可以省力
C

## Slide 20
【迁移训练1】
（2019江苏扬州）下列工具属于省力杠杆的是（ ）
A．镊子
B．船桨
C．钓鱼杆
D．扳手
D

## Slide 21
【典型例题2】
考点二斜面的特点和应用
（2019 黑龙江哈尔滨）关于简单机械的使用，说法不正确的是（ ）
A.使用撬棒可以省力
B.使用定滑轮不能省距离
C.利用斜面可以省功
D.使用滑轮组可以改变动力方向
C

## Slide 22
【迁移训练2】
（2019江西省）如图所示，物重为G的物体在不同简单机械中均处于平衡状态(不计机械自重和摩擦)，拉力F1、F2、F3、F4的大小关系是 （ ）
A. F2<F3=F4<F1 B. F2<F4<F1<F3
C. F4=F2<F1<F3 D. F4<F2<F3<F1
B