## Slide 1
第十二章 简单机械
第１节 杠杆
八年级 物理
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
课前导入
观察上图，你能讲出其中的道理吗？
1
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 3
认识生活中的杠杆：
一、杠杆
(1) 、认识杠杆
撬棒、羊角锤、剪刀、钳子、镊子、核桃钳等。
2
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 4
(2)在现实生活中，你还能举出哪些杠杆的实例呢？
一、杠杆
3
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 5
(3) 、杠杆有什么共同的特征呢？
硬棒
力的作用
绕固定点转动
一、杠杆
4
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 6
一、杠杆
1、定义：一根硬棒，在力的作用下能绕着固定点转动，这根硬棒就是杠杆
2、杠杆的五要素：
支点
动力
阻力
动力臂
阻力臂
5
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 7
一、杠杆
2、杠杆的五要素：
支点
杠杆绕着转动的固定点，用O表示。
O
6
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 8
动力
使杠杆转动的力，用F1表示。
F1
O
一、杠杆
2、杠杆的五要素：
7
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 9
阻力
阻碍杠杆转动的力，用F2表示。
F1
F2
O
一、杠杆
2、杠杆的五要素：
8
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 10
动力臂
从支点O到动力F1作用线的距离，用L1表示。
F1
F2
L1
O
一、杠杆
2、杠杆的五要素：
9
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 11
阻力臂
从支点O到阻力F2作用线的距离，用L2表示。
F1
F2
L2
L1
O
一、杠杆
2、杠杆的五要素：
10
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 12
支点
杠杆绕着转动的固定点，用O表示。
动力
使杠杆转动的力，用F1表示。
阻力
阻碍杠杆转动的力，用F2表示。
动力臂
从支点O到动力F1作用线的距离，用L1表示。
阻力臂
从支点O到阻力F2作用线的距离，用L2表示。
F1
F2
O
一、杠杆
2、杠杆的五要素：
L2
L1
11
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 13
一、杠杆
2、杠杆的五要素作图：
F1
F2
L2
L1
F1
F2
O
L1
L2
12
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 14
什么是杠杆的平衡？
当杠杆在动力和阻力的作用下静止时，或作缓慢地匀速
转动时，我们说杠杆平衡了。
杠杆在满足什么条件时才会平衡？
13
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 15
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（1）提出问题：
杠杆平衡时，动力、动力臂、阻力、
阻力臂之间存在着怎样的关系？
（2）猜想与假设：
假设一：
假设二：
假设三：
F1+L1=F2+L2
F1/L1=F2/L2
F1×L1=F2×L2
×
14
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 16
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（3）制定计划与设计实验
实验器材：
带刻度的杠杆、铁架台、钩码、弹簧测力计
15
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 17
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验：
① 调平：把杠杆安装在支架上，调节杠杆两端的平衡螺母， 使杠杆在水平位置平衡。
消除重力对杠杆平衡的影响
16
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 18
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验：
②在杠杆两边挂不同数量的钩码，把支点右边的钩码对杠杆的作用力当作动力，支点左边的钩码对杠杆的作用力当作阻力。
挂钩码的要求：要让杠杆再次在水平位置平衡
便于测量力臂
17
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 19
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验：
探究活动1：
动力=阻力
∵ L1 < L2 杠杆左端下降
探究活动2：
L1 = L2
∵ F1 < F2杠杆左端下降
18
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 20
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验：再试试其他情况
2 N
1N
19
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 21
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验与收集证据：
次数 | F1 (N) | L1 (Cm) |  | F2 (N) | L2 (Cm) | 
1 | 0.5 | 10 |  | 1 | 5 | 
2 | 1.5 | 10 |  | 1 | 15 | 
3 | 2 | 5 |  | 1 | 10 | 
结合表格中的数据进分析，找出它们之间的关系。对于杠杆的平衡条件，你能得出什么结论？
20
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 22
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验与收集证据：
次数 | F1 (N) | L1 (Cm) |  | F2 (N) | L2 (Cm) | 
1 | 0.5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5
2 | 1.5 | 10 | 15 | 1 | 15 | 15
3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10
结合表格中的数据进行分析，找出它们之间的关系。对于杠杆的平衡条件，你能得出什么结论？
21
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 23
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（4） 进行实验与收集证据：
次数 | F1 (N) | L1 (Cm) | F1L1 (NCm) | F2 (N) | L2 (Cm) | F2L2 (NCm)
1 | 0.5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5
2 | 1.5 | 10 | 15 | 1 | 15 | 15
3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10
22
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 24
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（5）分析与论证：
杠杆平衡条件是：
动力×动力臂=阻力×阻力臂，即 F1 × L1=F2 × L2
23
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 25
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（6）交流与合作：
实验过程为什么要做多次实验?
实验时，挂完钩码也要求杠杆静止时在水平位置，为什么?
防止由于一次实验数据带来的偶然性的偏差。
                便于直接读出或量出力臂。
24
实验前，调节平衡螺母要求杠杆静止时在水平位置，为什么?
                消除杠杆自重对杠杆平衡的影响
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 26
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（7）杠杆平衡条件的应用：
课堂练习（1） P78 例题
杠杆受力分析示意图
L2
O
L1
F1
F2
25
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 27
二、实验探究：杠杆的平衡条件
（7）杠杆平衡条件的应用：
已知：动力F1=200N；动力臂L1=6m；不计铁笼质量，阻力等于大象所受重力F2=G，阻力臂L2=0.04m。
解：根据平衡条件：F1L1 = F2L2
大象的质量m = G/g = 3×104/ 10 = 3000kg = 3t
F2 = 3×104（ N ）
200×6 = F2×0.04
答：大象的质量3t
26
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 28
三、生活中的杠杆
1、请同学通过画图，观察以下几个杠杆有什么特点
27
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 29
三、生活中的杠杆
2、思考并讨论：根据生活经验，你认为图中的杠杆可以分成几类？再根据杠杆平衡条件，分析每一类杠杆分别有什么特点？
F1
F1
F1
F2
F2
F2
28
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 30
三、生活中的杠杆
3、杠杆的分类
等臂杠杆：
特点：动力臂等于阻力臂
举例：天平
实际应用中：动力等于阻力
L1
L2
F1
F2
o
F1L1 = F2L2
∵ L1 = L2
∴ F1 = F2
29
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 31
三、生活中的杠杆
3、杠杆的分类
省力杠杆：
特点：动力臂大于阻力臂
举例：撬棒、起子、羊角锤
实际应用中：优点省力，缺点费距离
L1
L2
F1
F2
o
F1L1 = F2L2
∵ L1> L2
∴ F1 < F2
30
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 32
三、生活中的杠杆
3、杠杆的分类
费力杠杆：
特点：动力臂小于阻力臂
举例：船桨、镊子、钓鱼竿
实际应用中：费力，但是省距离
L1
L2
F1
F2
o
F1L1 = F2L2
∵ L1 < L2
∴ F1 > F2
31
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 33
三、生活中的杠杆
4、课堂练习（ 2 ） 判断下列图片中的杠杆的种类
费力杠杆
省力杠杆
费力杠杆
省力杠杆
省力杠杆
省力杠杆
费力杠杆
等臂杠杆
32
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 34
本课小结
通过本节课，你学到了什么？
杠杆
杠杆的概念：一根硬棒，在力的作用下能绕着固定点转动，
这根硬棒就是杠杆
杠杆平衡条件:
杠杆的分类
杠杆的要素:
支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂
F1 × L1=F2 × L2
费力杠杆
省力杠杆
等臂杠杆
33
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 35
课后作业
1 、通读教材76页-79页，并把重点笔记记在书上
2 、完成教材80页动手动脑学物理的1-4题
34
3 、从家里的生活用品中，再找出5个杠杆，并分
析一下属于哪种杠杆
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 36
34
不必每分钟都学习，但求学习的每分钟都有收获
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。