## Slide 1
中物理
第十七章 第4节
人教版物理（初中）
欧姆定律在串、并联电路中的应用

## Slide 2
明 确 目 标
理解欧姆定律的内容，记住欧姆定律的公式，并能利用欧姆定律进行简单的计算；
能根据欧姆定律以及电路的特点，导出串、并联电路中电阻的关系。

## Slide 3
1
课堂导入
一条电路经过检查后发现有一个200欧姆的电阻烧坏了，需要更换，但身边只有100欧姆的电阻和几个50欧姆的电阻，能否利用其中某些电阻组合起来？使组合的电阻相当于一个200欧姆的电阻？这节课我们就为大家来分析这些问题。

## Slide 4
2
课堂活动
串联电路中电阻的规律
一
因为R1和R2串联，因此通过它们的电流相同，设R1两端电压为U1，R2两端电压为U2，

## Slide 5
①电阻串联相当于增大了导体的长度
I=I1=I2
U=U1+U2
∴R=R1+R2
U=IR
∴IR=I1R1+I2R2
串联电路分析：

## Slide 6
②若n个阻值都为R0的电阻串联，总电阻R=
③串联正比分压：
∵I1=I2，U=I R
∴U与R成正比
U1
U2
R1
R2
=
nR0
U
R1
R2
串联分压

## Slide 7
U=U1=U2
I=I1+I2
①电阻并联相当于增大了导体的横截面积
并联总电阻小于任一个支路电阻
串大并小
并联电路中电阻的规律
二

## Slide 8
②若n个阻值都为R0的电阻并联，总电阻：
③并联反比分流：
∵U1=U2，U=I R
∴I与R成反比
I1
I2
R2
R1
=
并联分流

## Slide 10
例1.两个导体串联组成的电路的总电压是12V，其中A导体的电阻是8Ω，它两端电压是4V，求B导体的电阻。
例2.已知串连着的两个电阻两端总电压是12V，两电阻的阻值之比为3:2，求两电阻各自的电压为多少？

## Slide 11
一、利用“串联分压”求分压电阻的问题
一个电阻为20Ω的用电器正常工作时，两端的电压是12V，如果要使用电器在18V的电源上仍能正常工作，则：
（1）在电路中应串联一个电阻，还是并联一个电阻？画出电路图；（2）这个电阻的阻值是多少？
解题关键：
串联电路各处电流相等；总电压等于各部分电压之和 。

## Slide 12
二、求并联分流的问题：
由阻值为 20Ω的电阻R1和电源组成的闭合电路中有0.3A的电流通过，若将另一电阻R2与R1并联后和同一电源组成新的电路，干路电流为0.5A，求R2的阻值？
解题过程：
（1）从R1求出电源电压；
（2）用并联电路特点求出通过R2的电流；
（3）用欧姆定律求R2的阻值。
解题关键：并联电路各支路两端电压相等，干路电流等于各支路的电流之和。

## Slide 13
3
课堂小结
1.串联分压
2.并联分流

## Slide 14
课堂练习
4
B
1.如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，下列关于电表示数变化情况判断正确的是（ ）
A．电流表A1 变小，A2变小，电压表V不变
B．电流表A1变小，A2不变，电压表V不变
C．电流表A1变小，A2变小，电压表V变大
D．电流表A1不变，A2变大，电压表V变小

## Slide 15
如图所示的电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，闭合开关S,滑动变阻器R2的滑片P由B端移到a端的过程中、下列说法正确的是（ ）
A.电压表和电流表的示数都变大；
B.电压表和电流表的示数都变小；
C.电压表的示数变大，电流表的示数变小;
D.电压表的示数变小，电流表的示数变大
A

## Slide 16
如右图所示电路，当滑动变阻器滑片P向a端滑动的过程中，电流表，电压表示数变化情况是 ( )
A．电流表示数变大
B．电流表示数变小
C．电压表示数变大
D．电压表示数变小
A
S
a
b
V
P
C

## Slide 17
在如图所示的电路图中，把滑动变阻器的滑片向右滑动时，各表的示数的变化情况是（ ）
A．电压表示数变大，电流表示数变大
B．电压表示数变大，电流表示数变小
C．电压表示数变小，电流表示数变大
D．电压表示数变小，电流表示数变小
B