## Slide 1
中物理
第十八章 第1节
人教版物理（初中）
电能 电功

## Slide 2
明 确 目 标
(1)描述各种各样的能量和生产、生活的联系。
(2)结合实例，认识功的概念。知道做功的过程就是能量转化或转移的过程。结合实例理解电功。

## Slide 3
2
课堂活动
认识电能
一
水力发电
火力发电
核电站
太阳能电池
普通电池
我们用的电从哪儿来？

## Slide 4
水力发电
火力发电
核电站
太阳能电池
普通电池
我们用的电从哪儿来？

## Slide 5
1.电能的来源与应用
发电机
电池
电能
动能
热能
光能
声能
电能的优点：
来源广泛，容易输送，使用方便

## Slide 6
其他形式的能
电 能
电源
用
电
器
1.电源：把其他形式的能转化为电能
干、蓄电池：化学能→电能
2.电能的转化
用电器：电能转化为其他形式的能

## Slide 7
电能转化为动能

## Slide 8
各种电热器：把电能转化为热能。

## Slide 9
电能→动能
电能→动能
电能→动能
电能→热能
电能→动能
电能有什么用途？

## Slide 10
2.电能的单位
1.度
2.千瓦时， 符号：kW•h
3.焦耳，符号：J
1度=1kW•h=3.6×106J
电功用符号W来表示。

## Slide 11
1
度
=1
千瓦时
=3.6
×
10
6
焦
2kw.h=________J
3kw.h=________J
5kw.h=_________J
10kw.h=________J
7.2×106
1.8×107
1.08×107
3.6×107

## Slide 12
7.2×106J=_____kw·h
10.8×106J=_____kw·h
1.44×107J=_____kw·h
1.8×107J =_____kw·h
1J=1/(3.6×106)kW·h
2
3
4
5

## Slide 13
3、电能的测量——电能表
作用：测量用户消耗电能的仪表。

## Slide 14
读数：电能表计数器上两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。
单位：kW•h，即度
红圈里的数字是小数点后面的数字。

## Slide 15
电能表在家庭电路中的连接

## Slide 16
单向电能表
IC卡电能表
电能表的种类

## Slide 17
电能表有几个重要的参数应该注意：
是说这个电能表应该在220伏的电路中使用。
是说这个电能表的标定电流为10安，在短时间应用时电流允许大些，但不能超过40安。
是说这个电能表在50赫的交流电路中使用。
是说接在这个电能表上的用电器，每消耗1千瓦时的电能，电能表上的转盘转过360转。
“220V”
“10（40）A”
“50Hz”
“360revs/kW·h”

## Slide 18: 新式电能表
IC卡电能表
电子式多功能电能表

## Slide 19
电子式预付费电能表主要优点
●IC卡预付费用电，先买电，后用电；
●长期工作不须调校；
●一户一卡，具有良好的防伪性；
●剩余电量不足报警；
●超负荷报警；
●能记录用户所发生的最大负载；
●可显示用户的当前负荷；
●采用数码管显示，插卡即显示电量；

## Slide 20
4 | 2 | 6 | 7 | 8
4 | 3 | 7 | 4 | 4
W1=_______kw•h
  W2=_______kw•h
月初:
月底:
W=_______________ kw•h
4267.8
4374.4
W2 -W1= 106.6
本月份用电：
电能表读数方法：电能表计数器上前后两次读数之差。

## Slide 21
问：水流能做功吗？为什么？
想一想：电流能做功吗？
这是类比的学习方法

## Slide 22
给电动机通电，电动机转动，可以带动抽水机把水抽到高处。这说明 ：电流可以做功。
电流通过其它用电器也可以做功吗？
电功
一

## Slide 23
电能转化为内能

## Slide 24
电能转化为机械能

## Slide 25
电能转化为光能、声能

## Slide 26: 电功：
1.定义：电流所做的功。用W表示。电流做功的过程，就是电能向其他形式能转化的过程。
用电器就消耗了多少电能
电流做了多少功
就有多少电能转化
成其他形式的能
2.单位：焦耳，简称“焦”，符号为 J 。

## Slide 27
1焦耳的大小
● 将一个苹果从地面举到桌面所需要的能量大约为1 J。
● 普通的手电筒通电1 s，消耗的电能大约也是1 J。
● 微波炉工作1 min消耗的电能大约为60000 J。
电流通过白炽灯做功100J，电流做功100J=消耗
电能100J。
100J
100J
内能、光能
电能

## Slide 28
电功的单位焦耳（J）很小，生活中常用千瓦时 (KW•h)作单位比较方便。千瓦时也就是我们所说的“度”。1千瓦时=3.6×106焦，即 1KW·h=3.6×106J 。

## Slide 29
生产化肥0.7kg
灌溉农田330m2
采煤105kg
炼钢1.6kg
机织棉11m

## Slide 30: 探究：影响电流做功的因素
1.研究电功跟电压的关系
保持 不变，改变 。
电流 和通电时间
电压
2.研究电功跟电流的关系
保持 不变，改变 。
电压和通电时间
电流
3.研究电功跟时间的关系
保持 不变，改变 。
电压和电流
通电时间
控制变量法
实验采用的方法是： 。
问题：电流做功的多少跟什么因素有关？
猜想：电流做功多少跟电压、电流、通电时间三个因素都有关系。下面让我们进入探究。

## Slide 31
实验探究思路：
一般都是依据电流的热效应设计的。即电流做功使电能转化为物体的内能。当物体的内能增加时，温度就会升高，因此，通过温度变化的大小，可以判断电流做功的多少。即温度变化越 大 ，电流做的功就越 多 。这种探究方法称为转化（换）法。

## Slide 32
1.研究电功跟电压的关系
电路图
实物图

## Slide 33
实验步骤：
（1）开关断开，根据电路图连接实物图。
（2）R1 >R2，闭合开关观察电压表的示V1的示数大于V2的示数过一段时间再观察瓶中温度计的示数R1电阻丝使煤油温度升高更高。
（3）断开开关，在相等的时间内，R1电阻丝消耗的电能多。
结论：在电流、通电时间相同的情况下，电压越大，电流做的功越多。

## Slide 34
通过探究，完成下列问题:(若R1>R2)
（1）两电阻丝怎么联？（ ）
（2）二者电流什么关系？（ ）
（3）哪根电阻丝两端的电压高呢（ ）
（4）哪根电阻丝使煤油温度升高更快？（ ）
（5）在相等的时间内，哪根电阻丝消耗的电能多（ ）
串联
相等
R1
R1
R1

## Slide 35
2.研究电功跟电流的关系
电路图
实物图

## Slide 36
实验步骤：
（1）开关断开，根据电路图连接实物图。
（2）R1 >R2 ，闭合开关观察电流表的示A1的示数小于A2的示数过一段时间再观察瓶中温度计的示数R2电阻丝使煤油温度升高更高。
（3）断开开关，在相等的时间内， R2电阻丝消耗的电能多。
结论：在电压、通电时间相同的情况下，电流越大，电流做的功越多。

## Slide 37
通过探究，完成下列问题:(若R1>R2)
（1）两电阻丝怎么联？（并联 ）
（2）二者电压什么关系？（相等）
（3）哪根电阻丝的电流大呢（ R2 ）
（4）哪根电阻丝使煤油温度升高更快？（ R2）
（5）在相等的时间内，哪根电阻丝消耗的电能多（ R2 ）

## Slide 38
3.电功与通电时间的关系：在电压、电流相同的情况下，通电时间越长，电流做的功越多。
结论:电流做功跟电流的大小、电压的高低 。通过用电器的电流越大，电流做功 ；加在用电器上的电压越高，电流做功 。用电器通电时间越长，电流做功 。
有关
越多
越多
越多

## Slide 39
实验表明：电流所作的功跟电压、电流和通电时间成正比。电功等于电压、电流和通电时间的乘积。写成公式为
W=UIt
W：电功—单位用 J （焦耳）
U： 电压—单位用 V （伏特）
I ： 电流—单位用 A（安培）
t ： 时间—单位用 S （秒）
推导公式：W=I2Rt 依据 U=IR
依据

## Slide 40
解：
由电功的公式得
W=UIt
=220V× 0.35A× 1800s
=1.386×105J
答：通电30min，电炉铁消耗了1.386×105J的电能。
例题1： 一把电烙铁接在220V的电路中，通过它的电流是350mA，问通电30min消耗了多少电能？
I=350 mA=0.35 A, t=1800 s

## Slide 41
练一练：教室里的日光灯，通过的电流约0.18安，通电10分钟电流做了多少功？
解： W = UIt
= 220 V × 0.18 A × 600 s
= 23 760 J
答：电流做功23 760 J。

## Slide 42
2. R1=5Ω，R2=6Ω，串联在电路中，电阻 R2两端的电压为6伏，求： 通过R2的电流是多少？ 1小时电流在R1上做多少功？
3.某用电器接在6伏电源上，10秒钟内电流做了18焦的功，则有 安培的电流通过用电器。
练习：
1. L1、L2串联，R1＞R2，相同时间内电流通过 灯做的功多；并联呢？
L1
L2

## Slide 43
3
课堂小结
1.电能
2.电功

## Slide 44
课堂练习
4
1.在国际单位制中，电能的单位是 ，简称 ，符号是 ；生活中常用的电能单位是 ,学名是 ，符号是 。
焦耳
焦
J
度
千瓦时
KW·h

## Slide 45
2.电能表是用来测量（ ）
A.电流的大小 B.电压的大小
C.电阻的大小 D.电能的大小
D

## Slide 46
3.下列电器设备中，做功时依靠电能转变为热能的是（ ） A.电动机 B.电饭锅 C.电风扇 D.电视机
B
4.电流通过家用带照明灯的电风扇，在2s内产生光能150J，动能200J，则2s内电流做功（ ）
A．150 J B．200 J C．350 J D．175 J
5.一用电器消耗了3.5kW•h的电能，则电流通过该用电器所做的功是 J。
1.26×107
C

## Slide 47
6.下表为某用户月初和月底的电能表示数，用户本月的用电是 kW·h；若每度电0.5元，则应交电费 元。
70
35

## Slide 48
7.一只电能表标着“3000r/(kW·h)”这表示每消耗1kW·h的电能，电能表的转盘转3000转，现在室内只接了一只灯泡，测出转盘3min转了15转，则这只灯泡在这段时间消耗的电能是 kW·h= J。
0.005
1.8×104