## Slide 1
中物理
第十八章 第2节
人教版物理（初中）
电功率(第2课时)

## Slide 2
明 确 目 标
(1)能结合实例，说出用电器铭牌上的额定电压、额定功率所表示的含义。
(2)能区别额定电压和实际电压，额定功率与实际功率。
(3)会利用电流表和电压表测量用电器的功率。

## Slide 3
1
课堂导入
通常我们说这个灯泡的电功率是40 W，那个灯泡的电功率是100 W，并没有明确地指明电压。在不同的电压下，同一个用电器的电功率总是一样大吗？

## Slide 4
2
课堂活动
额定功率与实际功率
一
将两只灯泡“PZ 220 100W”和“PZ 220 40W”先后并联和串联接入家庭电路中，观察灯泡的发光情况。
现象：在并联电路中更亮的灯泡，在串联电路中反而变暗
结论：灯泡的亮暗程度是由实际功率的大小决定的

## Slide 5
取一个标有“2.5 V 0.5 W”的电灯泡。把它接在2.5 V的电路中，它正常发光。把它分别接在1.5V 和3V 的电路中，观察并比较它们的亮度。
现象：在电压为2.5 V时，灯泡正常发光；在低于2.5 V时，灯泡发光暗淡；
在高于3 V时，灯泡强烈发光。
说明用电器消耗的电功率随着它两端电压的改变而改变。
额定功率只有一个，实际功率随实际电压的变化而变化。

## Slide 6
观察白炽灯泡和洗衣机的铭牌，理解其中的含义。
PZ是普通照明灯泡中“普”和“照”的汉语拼音的第一个字母，表示灯泡的型号。

## Slide 7
这些来自生活的铭牌标示的是什么电压、什么功率？ 谈谈你对额定功率和实际功率的认识？

## Slide 10
标有“220V 100W”的灯在任何电压下功率都是100W吗？
只有当该灯两端电压是220V时，灯的功率才是100W。
额定电压：用电器正常工作时的电压
额定电压
额定功率
额定功率：用电器在额定电压下的功率
思考？

## Slide 11
二、电功率的计算公式
1、电功率P 和电流I、电压U之间的关系是：
P=UI
符号的意义及单位:
P ——功率——瓦特（W）
U ——电压——伏特（V）
I ——电流——安培（A）
推导式：
P=I 2R
P =UI= =
U2
R

## Slide 12
1.图甲是小明家安装的即热式热水器，其具有高、低温两档加热功能，低温档功率为5500W，内部等效电路如图乙所示，R1和R2是两个电热丝。某次小眀用高温档淋浴时，水的初温是20℃，淋浴头的出水温度为40°C，淋浴20min共用水100L．假设热水器电热丝正常工作且产生的热量全部被水吸收【c水=4.2×103J/（kg•°C）】求：
（1）电热丝R1的阻值。
（2）该热水器高温档功率。

## Slide 13
解析
两开关同时闭合时，两电阻并联，只闭合S1时，为R1的简单电路，根据并联电阻的规律和P=U2/R分析不同档位电路的连接，根据R=U2/P求解。
根据m＝ρV求出100L水平质量，根据Q＝cm△t求出水从初温是20℃升高淋为40℃吸收的热量；因热水器电热丝正常工作且产生的热量全部被水吸收，根据P=W/t求出该热水器高温档功率。
(1)由图知，两开关同时闭合时，两电阻并联，只闭合S1时，为R1的简单电路；
因为并联的总电阻小于其中任一分电阻，根据P=U2/R可知，只闭合S1时，电阻较大，功率较小，为低温档，电热丝R1的阻值：

## Slide 15
额定电压与额定功率
额定电压：用电器正常工作时的电压叫做
额定电压
额定功率：用电器在额定电压下的功率叫
做额定功率
当U实=U额，则P实=P额，用电器正常工作
当U实﹥U额，P实﹥ P额，用电器容易损坏
当U实﹤U额，P实﹤P额，用电器不能正常工作
灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率。

## Slide 16
名称及符号
表达式
换算关系
注意
W=UIt
W=Pt
焦耳（J），千瓦时（kW·h）
1千瓦时=3.6× 焦
各量的对应
关系，电能
表的用途和
读数方法
电功
电功率
P=W/t
P=UI
瓦特（W），
千瓦（kW）
1千瓦=1000瓦
当U实=U额
P实=P额
电功和电功率的比较

## Slide 17
3
课堂小结
1.额定电压与额定功率
2.额定功率的计算

## Slide 18
课堂练习
4
1. 某家庭用节能型日光灯的额定功率为11W，使用时通过的电流是多少毫安？
=1W/220V=4.5 X 10‐³A
答：通过它的电流是4.5 X 10‐³A
解：由P=IU可得
I=P/U

## Slide 19
2. 某家庭用节能型日光灯的额定功率为11W，使用时通过的电流是多少毫安？
解：由P=IU可得
=11W/220V=0.05A=50mA
I=P/U
答：使用时通过的电流是50mA。

## Slide 20: 3.一盏电灯连在电压是220伏的电路中，灯泡中通过的电流是68毫安，这个灯泡的电功率是多少瓦特？一个月总共通电100小时，电流所做的功是多少焦，多少千瓦时？
P=UI=220V × 0.068A=15W
W=Pt=15W × 3.6 × 105S=5.4×106J
W=Pt=0.015kw ×100h=1.5kw˙h

## Slide 21
4.如图6所示，灯L1、L2上分别标有“6V 6W” 、“6V 3W”的字样，当开关S闭合时，灯L1、L2都能发光，则甲、乙两电压表的示数之比是( )
A．1∶1 B．1∶2
C．2∶3 D．3∶2
C

## Slide 22
5.如图所示的电路中，L1和L2是两只标有“6V3W”字样的小灯泡，电源电压6V．闭合开关两灯正常工作．则a是________表，b ________表，a表的示数________．
电流
电压
0.5A