## Slide 1
中物理
第十九章 第2节
人教版物理（初中）
家庭电路中电流过大的原因

## Slide 2
明 确 目 标
1．知道电功率和电路中电流的关系，理解电路中的总电流随用电器功率的增大而增大。
2．了解家庭电路短路的原因以及短路对家庭电路的影响。
3．知道电路中安装保险丝为什么能够“保险”。

## Slide 3
1
课堂导入
小明的爸爸将刚买过来的一台空调的插入插座后，使正在播放的彩电黑屏了，经检查发现是总开关下面的保险丝断了。我们经过上节课的学习知道：保险丝接在干路上对电流起保护作用，即当电流过大时，保险丝将自动熔断。上述现象说明电路中的电流过大了。于是，小明就想是什么原因造成电路中电流过大呢？

## Slide 4
2
课堂活动
家庭电路中电流过大的原因
一
根据导课时的问题，学生猜想什么原因造成电路中电流过大？
猜想1：可能是火线与零线直接连起来了；
猜想2：可能是小明家同时工作的用电器过多；
猜想3：可能是插头内部两根线接触了；
归纳总结：家庭电路中电流过大的原因：电路短路或用电器总功率过大。

## Slide 5
根据P =UI，可以得到
家庭电路中的电压是一定的，U = 220 V，
所以 用电器总电功率P 越大，电路中的电流 I 就越大。
1．家庭电路中的总功率：
P = P1+ P2 + …+ Pn
2．用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因之一。
电功率过大产生的影响

## Slide 6
3．用电器的总功率过大的危害
根据焦耳定律Q=I Rt可知，电流过大，产生的热量容易引发火灾。
2

## Slide 7
有时候家庭电路中用电器的总功率并不是很大，但是也会产生电流过大的现象，你认为原因可能是什么？
思考？
短路是家庭电路中电流过大的另一个原因。

## Slide 8
你知道形成家庭电路中短路的原因是什么吗？
家庭电路中短路很容易造成火灾。
由于改装电路时不小心、或绝缘皮破损或老化等原因使火线和零线直接连通。

## Slide 9
1．材料：铅锑合金
保险丝的电阻比较大，熔点比较低。
观察保险盒和闸刀开关上的保险丝。
保险丝的作用
二

## Slide 10
2．电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
3．保险丝应串联在电路中。
注意：不能用铁丝或铜丝作保险丝 。

## Slide 11: 保险丝（装在保险盒里）
工作原理:
当电路中有过大电流通过，保险丝上产生较多的热量，使它的温度达到熔点而熔断，自动切断电路，起到保险作用。

## Slide 12
提醒
1.我们在选择熔丝时，应使它的额定电流等于或略大于电路中的最大正常工作时的电流。我们在选择熔丝时，应使它的熔断电流与电能表的最大工作电流相当。如10安的电能表应配用熔断电流为10安的熔丝。
2.电路发生故障有时会导致熔丝熔断，更换熔丝后，首先应检查导致熔丝熔断的原因（电流过大的原因：功率过大；短路），在排除故障后才能合上闸刀开关，恢复供电。
3.安装家庭电路中熔丝时，千万不要用铜丝、铁丝代替，因为铜丝、铁丝的熔点高，在电流过大时不易熔断，起不到保护电路的作用。

## Slide 13: 家中的保险丝烧断了，怎么办？
1.断开家中总开关
2.查找并排除故障
3.更换相同规格的保险丝
4.合上总开关
歨骤：
注意：
要用相同规格的保险丝更换
更不能用铁丝、铜丝代替保险丝。
单刀开关

## Slide 14
新型保险装置：空气开关
空气开关
住宅配电箱

## Slide 15: 怎样选购保险丝？
方法：（1）电能表的参数：220V 20A；保险丝选用额定电流为20A的。
依据：I=P/U=3500W/220V=16.8A
（2）用电器总功率：P=P1+P2+P3+….
保险丝选用额定电流略大于P/220V

## Slide 16
3
课堂小结
1.家庭电路中电流过大的原因
2.保险丝的作用

## Slide 17
课堂练习
4
1.小明同学寒假在家看电视时，为了取暖，便将一个电暖气拿出来。当他将插头插入插座中时，听到“啪”的一声，同时从插座中冒出一股黑烟，电视机和电灯也都熄灭……这个现象会导致的结果是( )
A.电视机烧坏了 B.电暖气烧坏了
C.空气开关断开了 D.灯丝烧断了
C

## Slide 18
2.保险丝是用 的铅锑合金制作的，是根据电流的 效应工作的。保险丝要 联在 线上。选择保险丝时应是它的 电流等于或稍大于电路中的 电流。保险丝越粗它的额定电流越 ，不能用 代替保险丝。
3.电路中电流过大使保险丝熔断的原因是：＿＿＿＿＿＿＿和 。
电阻率大熔点低
热
串
火
额定
最大正常工作
大
铜丝或铁丝
发生短路
用电器的总功率过大

## Slide 19
4.把一根3A和5A的保险丝串联起来当作一根保险丝使用时，当电流过大时，断的是哪根保险丝？（ ）
A．3A的
B．5A的
C．两根都会熔断
D．两根都不会熔断
A

## Slide 20
5．教学楼安装了40W的电灯30盏，现在电路上的保险丝断了，而备用的只有额定电流为3A的保险丝，那么比较合适的做法是（ ）
A．用一根凑合使用
B．将两根并联使用
C．将两根串联使用
D．用一根铜电线代替
B

## Slide 21
6.在生活中，我们会遇到这些情况：(1)开关中的两个线头相碰；（2）插头中的两个线头相碰（3）电路中增加了大功率的用电器（4）户外输电线绝缘皮损坏在上述情况中，可能引起家庭电路中保险丝熔断的是( )
A.（1）（2）（3）
B.（2）（3）
C.（2）（4）
D.（1）（4）
B