## Slide 1
中物理
第十九章 第3节
人教版物理（初中）
安全用电

## Slide 2
明 确 目 标
1.了解常见的触电事故和正确处理方法。
2.了解安全用电知识，知道如何防雷。

## Slide 3
1
课堂导入
电给我们的生活带来了极大的便利，但使用不当时,也会给我们带来危害。

## Slide 4
2
课堂活动
触电现象
一
4
1．电对人体造成的伤害程度与通过人体电流的大小及持续时间有关
2．触电电流大小由人体电阻和加在人体两端的电压决定。
1 mA电流通过人体 感觉发麻
10 mA 人手难于摆脱
100 mA 短时间呼吸困难
人体电阻约为104 ～105 W；在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103 W。

## Slide 5
家庭电路的电压 220 V
工厂用的动力电路的电压 380 V
高压输电线路的电压 10 kV～500 kV
根据欧姆定律计算可能产生的最大电流
例如：
家庭电路的电压值远远超过安全电压。
I = = = 2.2×10-2 A = 22 mA
U
R
220 V
104 Ω

## Slide 6
人体接触火线、零线
人体接触火线、大地
1．低压触电
触电类型
一
Notes: 孔隆教育 http://mykonglong.taobao.com

## Slide 7
跨步电压触电
电弧触电
2．高压触电

## Slide 8
除了图示的几种情况外，还有哪些情况可能引起触电？
几种容易引起触电的情况
想想议议

## Slide 10
1．家庭电路中防止触电措施
开关必须接在火线上；
螺丝口灯泡，尾部接火线；
有金属外壳的电器，外壳要接地。
安全用电原则
一

## Slide 11
● 不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
● 更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；
● 不弄湿用电器，不损坏绝缘层；
● 保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换
2．安全用电原则：

## Slide 12
3．触电的急救
（1）切断电源
（2）迅速使触电人摆脱电源

## Slide 13
雷电是大气中一种剧烈的放电现象

## Slide 14
现代建筑上的避雷针
高压输电铁塔上的防雷导线

## Slide 15
1．不要靠近金属栏杆，各种电器应暂停使用。
2．迅速走进屋内，或汽车内。
3．不要手持金属杆，金属饰物包括手表也要抛离。
4．在高山上，应该找没有积水的凹坑处双脚并拢蹲下。
雷电时应该注意

## Slide 16
3．急救措施
2．安全用电原则
1．触电类型
低压触电
高压触电
单线触电
双线触电
高压电弧触电
跨步电压触电
不靠近高压带电器
不接触低压带电体
切断电源
用绝缘体将触电者与带电体分开
3
课堂小结

## Slide 17
课堂练习
4
1.安全用电的原则是 。
一般情况下， 的电压是安全电压。
不接触低压带电体，不靠近高压带电体
低于36伏

## Slide 18
2.下列关于人体触电的说法正确的是（ ）
A．只要有电流通过人体就会发生触电事故
B．只有高压电才会发生触电事故，低压电路不会触电
C．发现有人触电，应迅速把他拉开，使他脱离电源
D．高压电不但接触会触电，就是靠近它也会发生触电事故
D

## Slide 19
3.为了用电安全，下列注意点中不正确的是( )
A.不准用剪刀或绝缘柄破损的钳子剪带电的导线
B.不准在电线上晾衣服
C.发现有人触电时，应立即用手将他拉离电源
D.发现输电线的断头落在地上，不要走近，更不准去拾
C

## Slide 20
4.当发现有人触电时，应该立即（ ）
A.空手将触电人拉开
B.将电源线拉开，立即将病人送医院
C. 赶快找电工师傅来处理
D.拉下闸刀或用干木棒将电源线挑开，
立即人工呼吸
D

## Slide 21
5.小李家中的电灯不亮，电冰箱等用电器也不工作，但检查保险丝没有熔断，用测电笔测试所有的导线接头及用电器时，测电笔氖管均发光，则他家的电路故障可能是（ ）
A.入户电源线的火线某处断路
B.入户电源线的零线某处断路
C. 入户电源线的某处火线和零线短路
D. 供电局停电
B