## Slide 1
沪粤版九年级物理
同步课堂
13.6 探究串、并联电路的电压

## Slide 2
1
课堂导入
观察思考
在这张家庭电路图中，有些电路器件并联在电路中，有些串联在电路中，你能找出来吗？

## Slide 3
思考
讨论
如果将小彩灯接入电路，哪些是并联到电路当中，哪些是串联的呢？为什么要这样连接？
在家庭电路当中为什么灯泡要并联到电路当中？

## Slide 4
课堂活动
2
一、串联电路中的电压
设计实验
提出问题
串联电路中各部分电压与总电压有什么关系？
猜想与假设
类比水压我们知道AC间的水压为BC间水压与AB间水压之和。

## Slide 5
设计实验
设计实验电路并画出电路图。
1.调节电压表指针指零，检查器材；
2.按照电路图连接电路。断开开关，检查电路；
3.用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4.用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两端的总电压为U，记入表格；
5.更换灯泡，重复步骤3、4；
实验步骤

## Slide 6
进行实验
①测灯L1两端的电压
②测灯L2两端的电压
③测串联电路两端电压
④测电源两端电压

## Slide 7
记录数据
L1 两端的电压U1/ V | L2 两端的电压U2/ V | 两灯串联部分两端的总电压 U / V | 电源两端的电压U'/ V

## Slide 8
归纳小结
串联电路总电压等于各部分两端的电压之和。
U=U1+U2
L2
L1
电池组两端的电压等于每节电池电压之和。

## Slide 9
观察思考
二、并联电路中的电压
1.各支路两端的电压与电源两端电压的关系是怎样的？
2.与并联电路中的电流关系一样吗？
3.与串联电路中的电压关系一样吗？
电路图
注意：电压表要选择合适的量程
设计实验

## Slide 10
1.调节电压表指针指零，检查器材；
2.按照电路图连接电路。断开开关，检查电路；
3.用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4.用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两
端的总电压为U，记入表格；
5.更换灯泡，重复步骤3、4。
实验步骤

## Slide 11
进行实验
①测灯L1两端的电压
②测灯L2两端的电压
③ 测电源两端电压

## Slide 12
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 电源两端的电压U'/ V
记录数据

## Slide 13
U=U1=U2
L1
L2
U2
U1
U
并联电路总电压等于各支路两端电压。
归纳小结

## Slide 14
3
课堂小结
本堂重点：探究串、并联电路中电压规律。
本堂难点：规范操作，认真观察，分析数据并得出恰当的结论。
电压规律
串联电路：U=U1=U2=……=Un
并联电路：U=U1+U2+……+Un

## Slide 15
典例分析
考点一：串、并联电路中的电压规律的应用
4
如图（a）所示电路中，当闭合开关后，两只电压表的指针偏转均如图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（ ）
A．7.5V 1.5V B．6V 1.5V C．1.5V 7.5V D．1.5V 6V
B

## Slide 16
考点二：综合应用
【典型例题2】
小明在实验室连接如图所示电路，闭合开关后，三盏灯都不亮，检查电路各接线柱连接完好，电路正常。估计可能是哪一盏灯出现故障。请你用一根导线或一个电压表帮助他找出故障。判断是什么故障（灯断路或短路）并说明判断方法。
【答案】方法一、利用一根导线：把导线并联到灯L1两端时，若L2、L3灯亮，则灯L1断路；若L2、L3灯不亮，则L1是完好的；再把导线并到L2两端、L3两端，依此法类推，直到找到断路的灯泡为止。方法二、利用电压表：把电压表并到灯L1两端时，若电压表有示数，则灯L1断路L2、L3是完好的；若电压表无示数，则灯L1是完好的；再把电压表并到L2两端、L3两端，依此法类推，直到找到断路的灯泡为止。