## Slide 1
第1课时 串、并联电路中电阻的特点
第十七章 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用
￭九年级 物理 上册 人教版

## Slide 2
☆课堂探究
串联电路中的电阻特点
由欧姆定律得：
U1=I1R
U2=I2R2
U=IR
由串联电路可知：
U =U1+U2
即：
IR=I1R1+I2R2
可得：
R=R1+R2
串联电路的总电阻等于各电阻之和。
结论：
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1
U
I
R
等效于
又因为I=I1=I 2

## Slide 3
①若电路中有多个电阻串联，则
②若n个阻值都为R0的电阻串联，总电阻R=
nR0
③串联电阻的总电阻比任何一个分电阻都大
相当于增加了导体的长度
R=R1+R2+…

## Slide 4
串联电路中的分压规律
☆课堂探究
串联电路中，电阻两端电压之比等于电阻阻值之比
（串联分压，电阻大的分压大）

## Slide 5
并联电路中的分压规律
☆课堂探究
并联电路中，通过各支路电流跟支路电阻成反比
并联分流，电流比等于电阻的反比。电阻大的分流小。

## Slide 6
电路名称 | 串联电路 | 并联电路
电路图 |  | 
电流关系 |  | 
电压关系 |  | 
电阻关系 |  | 
电压与电流 分配关系 |  | 
I
U1
U2
U
I2
I1
R2
R1
I I1
I2
U
U2
U1
R2
R1
串联分压
并联分流
I = I 1 + I 2
I = I 1 = I 2
U = U1 + U2
R = R1 + R2
U = U1 = U2

## Slide 7
谢 谢 观 赏