## Slide 1
第2课时 串联分压、并联分流的规律
第十七章 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用
￭九年级 物理 上册 人教版

## Slide 2
串联电路中的电流、电压规律
（1）串联电路中各处的电流是相等的；
I=I1=I2=…=In
（2）串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和。
U=U1+U2+…+Un
☆课堂探究

## Slide 3
并联电路中的电流、电压规律
（1）并联电路中干路电流等于各支路电流之和；
I=I1+I2+…+In
（2）并联电路中各支路两端电压相等。
U=U1=U2=…=Un
☆课堂探究

## Slide 4
如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为6V。开关S闭合后，求：
（1）当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为50Ω时，通过电阻R1的电流I；
（2）当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I′。
☆课堂练习

## Slide 5
解:（1）根据串联电路电流的规律，通过电阻R2的电流和通过电阻R1的电流相等，都等于I。
R1两端的电压U1=IR1
R2两端的电压U2=IR2
根据串联电路电压的规律U=U1+U2，有
U =IR1+IR2=I(R1+R2)
☆课堂练习

## Slide 6
（2）同（1）的分析一样
☆课堂练习

## Slide 7
如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为12V。开关S闭合后，求：
（1）当滑动变阻器R 接入电路的电阻R2为40Ω时，通过电阻R1的电流I1和电路的总
电流I；
（2）当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I1′和电路的总电流I′。
☆课堂练习

## Slide 8
解:（1）根据并联电路电压的特点
U1=U2=U =12V
由欧姆定律得
总电流 I=I1+I2=1.2A+0.3A=1.5A
☆课堂练习

## Slide 9
（2）同理可求得
总电流
☆课堂练习

## Slide 10
当并联电路中的一个支路的电阻改变时，这个支路的电流会变化，干路电流也会变化，但另一个支路的电流和电压不变。
☆课堂小结

## Slide 11
如图所示，R2=30 Ω，电流表的示数为0.6 A，电压表的示数为12 V。求：（1）R1的阻值；（2）并联电路总电流I ；
（3）并联电路总电阻R。
☆课堂作业

## Slide 12
谢 谢 观 赏