## Slide 1
第十七章 欧姆定律
2020-2021学年
人教版九年级物理知识点梳理
第4节
欧姆定律在串并联电路中的应用

## Slide 2
1
欧姆定律在串并联电路中的应用
电阻的串联
★考点概览
一、知识点与考点
电阻的并联

## Slide 3
1
1.欧姆定律在串并联电路中应用属于欧姆定律的深化，是欧姆定律应用的典型内容，同时也是欧姆定律应用的常见问题。把此问题单作为一节内容来讲，也可以看出此知识点的重要性。在中考试卷中，几乎所有电学考题都会涉及到串并联电路问题，欧姆定律在其中的应用也就显得尤为重要。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 4
1
2.纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中还会出现，但不会是为了考查此单一知识点，肯定会和其他知识点结合或几个知识点一起组成考题，考查学生的综合应用能力。查考方式主要是选择题、填空题和计算题三个类型，难易、问题角度也会延续以往方式。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 5
1
★考点概览
二、考点解析
3.考点分类：考点分类见下表
考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型
常考热点 | 串并联电路特点 | 选择题、填空题居多，考查串并联电路中欧姆定律应用
 | 串并联电阻的相关计算 | 选择题、填空题居多，考查学生对串并联电路的理解程度以及如何利用欧姆定律进行相关计算

## Slide 6
2
知识点精析
1.电阻的串联
（1）串联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都 。
（2）串联电阻的总电阻的阻值等于各分电阻 ：R串=R1+R2+……Rn。
（3）n个相同电阻R串联时的总电阻为：R串= R。
大
之和
n

## Slide 7
2
知识点精析
3.串并联电阻的比较

## Slide 8
2
知识点精析
3.串并联电阻的比较

## Slide 9
2
知识点精析
4.欧姆定律在串并联电路中的应用
（1）串联电路：当串联电路中一个电阻改变时，电路中 及另一个电阻电压也随之变化。
（2）当并联电路一个支路的电阻改变时，这个支路 也会改变干路电流也会变化；但另一个支路电流和电压都 。
（3）家庭电路中，各用电器采用 方式接入电路。
电流
电流
不变
并联

## Slide 10
3
典例呈现
★考点一：欧姆定律在串并联电路中的应用
◆典例一：（2020·江苏连云港）如图甲所示电路中，R为定值电阻，R1为滑动变阻器。图乙是该滑动变阻器滑片从一端移至另一端过程中变阻器的电功率与其电阻的关系图像。下列说法正确的是（ ）。
A. 电源电压为3V
B. 电压表的最大示数为2V
C. 整个电路功率变化了0.1W
D. 电流表的示数变化了0.4A

## Slide 11
3
典例呈现
电源电压：U=I(R+R1)=0.3A×(10Ω+10Ω)=6V
当变阻器的滑片滑动到阻值最小处，只有R接入电路，电路中最大电流：
电流表的示数变化了：ΔI=I最大-I最小=0.6A-0.2A=0.4A；故AB错误，D正确；
C．整个电路功率的变化量：ΔP=UΔI=6V×0.4A=2.4W；故C错误。故选D。
★考点一：欧姆定律在串并联电路中的应用

## Slide 12
3
典例精析
◆典例二：（2020·南充）如图所示电路，当闭合开关，灯泡正常发光，滑动变阻器滑片向右移动时，下列说法正确的是（ ）。
A．灯L亮度变暗；
B．电压表V与电流表A1示数之比不变；
C．电路的总功率变小；
D．电压表示数变大
★考点一：欧姆定律在串并联电路中的应用

## Slide 13
3
典例精析
【答案】C。
【解析】由图可知，该电路为并联电路，电压表测量电源的电压；电流表A1测量的是通过滑动变阻器的电流，电流表A2测量的是通过灯泡的电流；
由于电源电压不变，所以电压表示数不变，故D错误；
滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，由于其两端的电压不变，根据欧姆定律可知，通过其电流会变小，即电流表A1示数变小；
由于并联电路中各支路互不影响，所以通过灯泡的电流不变，灯泡的功率不变，亮度不变，故A错误；
电压表V与电流表A1示数之比为滑动变阻器的电阻，电阻变大，比值变大，故B错误；
根据并联电路的电流关系可知，干路中的电流减小，根据P＝UI可知，电路的总功率减小，故C正确；
故选：C。
★考点一：欧姆定律在串并联电路中的应用

## Slide 14
4
提升训练
1.（2020·北京）如图所示电路中，将开关S闭合，完全相同的灯L1和灯L2均发光。下列说法正确的是（ ）。
A. 灯L1比灯L2亮；
B. 通过A点的电流大于通过B点的电流；
C. 灯L1的实际电功率比灯L2的实际电功率小；
D. 电路中AB两点间的电压等于BC两点间的电压
D

## Slide 15
4
提升训练
2.（2020·武汉）如图所示，电源电压15V保持不变，滑动变阻器的滑片在最右端。闭合开关S1，断开开关S2，滑片P移至中点附近时，电流表的示数是0.5A，保持滑片P不动，闭合开关S2，断开开关S1时，电流表的示数是0.2A，则电阻R3的阻值是（ ）。
A. 20Ω B. 30Ω C. 45Ω D. 50Ω
C

## Slide 16
4
提升训练
3.（2019·遂宁）如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中（ ）。
A.电压表V的示数不变；B.电流表A的示数变大；
C.小灯泡的亮度变暗； D.电路的总功率变大
A

## Slide 17
4
提升训练
4.（2018•广安）如图所示的电路，电源电压恒为4.5V，电流表的量程为0﹣0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻阻值5Ω，滑动变阻器R的最大阻值50Ω，闭合开关S，移动滑片P的过程中，下列说法正确的是（ ）。
A．若滑片P向左移，电流表的示数变小；
B．电压表与电流表的比值不变；
C．滑动变阻器允许的调节范围是2.5Ω～50Ω；
D．电流表的变化范围是0.3A～0.6A
D

## Slide 18
4
提升训练
5.（2020·四川甘孜州）如图所示，电源电压是3V且保持不变，S闭合后电压表示数为1V，则灯L2两端的电压为__________V； 若断开开关，电压表示数将__________（选填 “变大”“变小”或“不变”）。
1
变大

## Slide 19
4
提升训练
6.（2020·山东济宁）如图所示的电路中，L1、L2为两个阻值恒定的灯泡，甲、乙是连接实验室常用电流表或电压表的位置。在甲、乙位置分别接入量程不同的某种电表，只闭合开关S1，两灯均发光，两电表指针偏转角度相同。断开开关S1，在甲、乙位置分别接另一种电表，闭合开关S1和S2，两灯均发光，则此时两电表示数之比为______，灯泡L1与L2的电功率之比为______。
4:5
4:1

## Slide 20
4
提升训练
7.（2020·贵州黔东南）有一种亮度可以调节的小台灯,其电路如图甲,电源电压为24 V,灯泡L的额定电压为24 V,通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙,当灯泡正常发光时,灯丝的电阻为____ Ω。调节滑动变阻器R,使灯泡的实际功率为1.2 W时,滑动变阻器R连入电路的阻值是____ Ω。观察图象发现灯泡L的电阻是在增大的,这是因为__________________。
60
90
灯丝电阻随温度的升高而增大

## Slide 21
4
提升训练
8.（2020·哈尔滨）小聪用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”。将电阻R1接入电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片、电压表的示数为U；用电阻R2；（R2＞R1）替换电阻R1后，实验中，应调节滑片，使电压表的示数为 ，则前后两次电流表示数之比为 。
U
R2：R1

## Slide 22
4
提升训练
9.（2020·贵州黔西南）一根粗细均匀的镍铬合金丝，将其接入电压为6V的电源上，通过的电流为0.3A。求：
(1)这根镍铬合金丝的电阻；
(2)通电1min消耗的电能；
(3)若将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为多大?
20Ω
108J
12A

## Slide 23
4
提升训练
10.（2019·河北）如图1所示，电源电压保持不变，定值电阳R1＝10Ω，R2＝5Ω．滑动变阻器R的规格为“30Ω2.5A”。电流表A2选用0﹣3A的量程，电压表选用0～15V的量程。闭合个部开关，电流表A1的示数为1A。求：
（1）电源电压。
（2）若将表盘如图2所示的电流表A3接入电路，闭合全部开关，改变滑片位置，A3的指针恰好指在满偏的三分之二处，变阻器接入电路的可能值。
（3）用一个新的电源替代原来的电源，只闭合S．在保证电路安全的情况下，电源电压的最大值。
10V
10Ω、5Ω、25Ω
27.5V