## Slide 1
九
上
物
理
2020
17.4 欧姆定律在串、并联电路中的应用
导入新课
讲授新课
课堂小结
随堂训练

## Slide 2
1
情景导入
R1
R2
R
电阻串联后，其总电阻会增大还是减小？
提出问题：

## Slide 3
2
知识点一 电路的串联
1.串联电路中电流有什么特点？
I_____I1_____I 2
2.串联电路中电压有什么特点？
U____U1_____U 2
那么，在串联电路中，电阻又有什么特点呢？
+
=
=
=

## Slide 4
理论推导
由欧姆定律可知：U1=IR1 U2=IR2 U=IR
串联电路中有： U=U1+ U2
所以 IR=IR1+IR2
所以
结论：
串联电路的总电阻等于各串联电阻之和
R=R1+R2
R1
R2
R

## Slide 5
上述结论是由两个电阻串联的电路推导出的，它适用于3个、4个、多个电阻串联的情况吗?
总结：当有n个电阻 R1、R2、R3、…、Rn串联时， 总电阻 R=R1+R2+R3 +…+Rn

## Slide 6
 | 串联电路 | 并联电路
电流特点 |  | 
电压特点 |  | 
电流电压电阻之间关系 |  | 
I一定，电压与电阻成正比
U一定，电流与电阻成正比
欧姆定律在串联电路中的应用

## Slide 7
【例1】如图所示，电阻R1为12Ω，将它与R2串联后接到8V的电源上，已知R2两端的电压是2V.请求出电路的总电阻.
解：由R1与R2串联在电路中，
得出U1=U-U2=8V-2V=6V，
I=I1=
U1
R1
—
=
6V
12Ω
——
=0.5A
R=R1+R2=12Ω+4Ω=16Ω.

## Slide 8
【例2】如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A，断开S2后，电压表示数变为2V，则R2的电阻和电源电压分别是（ ）
A.10Ω，9V B.20Ω，6V
C.20Ω，9V D.10Ω，6V
B

## Slide 9
解析：闭合开关S1、S2时，电阻R2被短路，电路中只有电阻R1，故此时电压表示数即为电源电压，根据欧姆定律可得 ，当S1闭合、S2断开时，电路中的R1和R2串联，电压表测量的是R1两端电压，为2V，则R2两端电压为6V-2V=4V，根据 可得，电阻R2的阻值为2×10Ω=20Ω.
故选B。

## Slide 10
2
知识点二 并联电路中的电阻的规律
1. 并联电路中电流有什么特点？
I_____I1_____I2
2. 并联电路中电压有什么特点？
U_____U1_____U2
[思考] 电阻的串联相当于增加了导体的长度，电
阻的并联，相当于增加了什么？电阻并联后的总
电阻是增大了还是减小了？
+
=
=
=

## Slide 11
我们先运用所学知识进行理论推导一下，看看
大家的猜想是否正确。
理论推导
由欧姆定律可知：
并联电路中有： I=I1+I2
所以
所以
R
R1
等效于
R2

## Slide 12
分析：因为 > , 所以R<R1。
同理可以得到R<R2。
结论：并联电路总电阻的倒数，等于各个并联电阻的倒数之和。

## Slide 13
在并联电路中，各电阻之间的并联可以近似地看作电阻的横截面积被接大了，由于电阻的大小是与其横截面积成反比的，所以并联后总电阻变小，小于其中任何一个分电阻

## Slide 14
 | 串联电路 | 并联电路
电流特点 |  | 
电压特点 |  | 
电流电压电阻之间关系 |  | 
I一定，电压与电阻成正比
U一定，电流与电阻成正比
欧姆定律在并联电路中的应用

## Slide 15
【例3】如图所示，是某探究小组测量电阻时所得到的两个定值电阻A和B的电流和电压关系的图象，则A的电阻值为_____Ω；若将A和B并联接入到电压为15V的电源两端时，电路中的总电流为_____A.
解析：由电阻A的图象知，当I1=1A时，U1=6V，
由电阻B的图象知，当I2=0.6A时，U2=6V，
电阻A和B并联接到电压为15V的电源两端时，总电流
6
4

## Slide 16
【例5】 如图所示，R2=30 Ω，电流表的示数为0.6 A，电压表的示数为12 V。求（1）R1的阻值；
（2）并联电路总电流I ；
（3）并联电路总电阻R。
解：（1）
（2）
I=I1+I2=0.6 A+0.4 A=1 A
（3）
R2
R1
A
V
12 V
R1 = = = 20 Ω
U
I1
12 V
0.6 A
I2 = = = 0.4 A
U
R2
12 V
30 Ω
R= = = 12 Ω
U
I
12 V
1 A

## Slide 17
【例6】有两个电阻分别为10Ω和15Ω，如将它们并联在电路中，求总电阻为 Ω .若两个电阻并联后的等效电阻为10Ω，如果已知R1=15Ω，则R1和R2串联后的总电阻为 Ω.
答案：6 25

## Slide 18
【例7】如图所示的电路中，电源电压为3V，闭合开关S后,电流表示数为0.4A，电压表示数为1V，则R2的阻值是 Ω，此时R1连入电路的阻值为 Ω.
答案：5 2.5

## Slide 19
①题中找已知条件；
②注意写出原始公式；
③公式中物理单位要统一，对物理符号尽量写出必要的文字说明；
④代入的数值要带单位；
⑤最后说明所求的物理量，不必写答.
①根据题意画出电路图；
②在电路图上标明已知量的符号、数值、未知量的符号；
③利用相应公式进行求解.
解物理题的一般步骤：
解电学题审题的一般思路：

## Slide 20
3
课堂训练