## Slide 1
九
上
物
理
2020
导入新课
讲授新课
课堂小结
随堂训练
18.2 电功率

## Slide 2
1
情景导入
观察电能表，常常可以发现：在使用一只节能灯时，表上铝盘转得慢，而在使用电热水器时，铝盘转得快。说明铝盘转动的快慢与用电器的种类有关！这两种用电器有什么不同？下面我们来看它们的铭牌。

## Slide 3
节能灯上的“24W”和电热水器上的“2200 W”的字样是什么意思?
【预设回答】灯泡上的“24 W”和电吹风机上的“2200 W”表示消耗电能的快慢，“800 W”比“40 W”灯泡消耗电能快！物理学中用电功率表示消耗电能的快慢！

## Slide 4
2
知识点一 电功率
物理意义：为了表示电流做功的快慢引入电功率的概念。
电功率的单位是瓦特(W)（符号 J/s），千瓦
1kW=103 W

## Slide 5
不同电器电功率

## Slide 6
（3）电功率的定义：电功率等于电功与时间之比.
（4）电功率的公式：
又因为W=Pt=UIt，则
W ——焦耳（J）
t —— 秒（s）
P ——瓦特（W）
P =UI

## Slide 7
【典例赏析】
1.手电筒的电功率约为1 W，它表示( )
A.手电筒在1 s内消耗的电能是1 W
B.手电筒在1 s内消耗的电功率是1 J
C.手电筒在1 s内消耗的电能是1 J
D.手电筒在1 s内消耗的电能是1 J/s
C

## Slide 8
2.智能手机耗电达到一定量时，会自动提示用户采用“省电模式”，在这种模式下，可延长电池的供电时间，原因是( )
A.降低了电池的输出电压
B.减小了电池的输出电流
C.减小了电子线路的电阻
D.增大了电池的输出功率
B

## Slide 9
3.襄阳谷城县一位25岁农民自建“屋顶发电站”，如图所示，太阳晒一晒就能发电。这组光伏发电设备白天每小时可发电5度，则该设备白天的电功率是________kW。
5

## Slide 10
2
知识点二 千瓦时的来历
1. 电功的公式 W=P t
式中W、P、T的单位依旧是焦、瓦、秒。
1焦=1瓦·秒（1J=1W·s）
如果P和t的单位分别是千瓦、时，那么它们相乘
之后，就得到电功另一个单位——千瓦时（度）。
1千瓦时=1千瓦·时
W=Pt
=1kW×1h
=1kW·h
=1000W×3600s
=3.6×106J
即：1kW·h=3.6×106J
千瓦和千瓦时是两个不同的物理量的单位，不能混淆

## Slide 11
4.将公式P＝ 变形后，可得W＝________，若P的单位为千瓦，时间t的单位为小时，则用以上变形式求得的结果单位为“千瓦时”，俗称________。因此，“千瓦时”与焦耳间的关系为1 kW·h＝1 000 W×3 600 s＝____________J。
Pt
度
3.6×106
【典例赏析】

## Slide 12
5.襄阳市将在襄州区伙牌镇建造规模为2台35万千瓦热电机组，投入使用后预计10 h可发电________kW·h，等于____________J。
7×106
2.52×1013

## Slide 13
6.教室里的投影仪与日光灯之间是________(填“串联”或“并联”)连接的。教室里日光灯总功率为0.48 kW，如果在大课间活动时间能及时关灯，每天大课间活动时间是0.5 h，则每天可节约电能________kW·h。
并联
0.24

## Slide 14
2
知识点三 额定功率和实际功率
不同用电器的电功率一般不同，那么，在不同情况下，比如在不同电压下，同一个用电器的功率总是一样的吗?
将灯泡“PZ220 40”分别接在220V和110V电压下观察灯泡亮度.
220V
110V

## Slide 15
额定电压：用电器正常工作时的电压。
额定电流：用电器在额定电压下正常工作的电流。
额定功率：用电器在额定电压下工作时的功率。
P额
U额
I额
实验表明，不同电压下，同一个用电器的电功率不一样大。

## Slide 16
1. 在实际使用电器时，加在用电器上的电压，有时略高于或略低于额定电压，用电器也能工作。这时的电压叫做实际电压。用电器在实际电压下工作时的功率，叫做实际功率。
2. 功率与电压的关系：
U实＞U额，则P实＞P额，用电器容易损坏；
U实＝U额，则P实＝P额，用电器正常工作；
U实＜U额，则P实＜P额，用电器不能正常工作。
3. 小灯泡的亮度取决于——实际功率(P实)。

## Slide 17
普通照明灯
“220”表示此灯的额定电压是220V
“40”表示此灯的额定功率为40W
PZ是普通照明灯泡中“普”和“照”的汉语拼音的第一个字母，表示灯泡的型号。

## Slide 18
【典例赏析】
解：
正常工作电流
7.一盏标有“220V 100W”字样的电灯，它的电阻是多大？正常工作时通过灯丝的电流是多少？将它接到110V的电路中，它的实际电功率是多大？（不考虑温度对电阻的影响）

## Slide 19
8.一个“220V 800W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻有多大？假如电路中的电压降低到200V，电阻丝的电阻不变，这时电炉实际的电功率有多大？
解：由 得 ，
正常工作的电阻 ，
实际电压为200V时，实际功率.

## Slide 20
2
知识点四 电功率的计算
符号的意义及单位:
I——电流-——安培（A）
U——电压——伏特（V）
P——功率——瓦特（W）
注意：使用这个公式时，只有电流电压的单位是安培、伏特时，所测的功率的单位才是瓦特。
电功率和电流、电压的关系：_____.
P=UI

## Slide 21
P=UI
1.电功率的基本公式 、P=UI，适用于各种电路，即可用于计算各种类型用电器的电功率.
2.电功率的两个推导公式 、P=I2R所求的是消耗在电阻上的电功率，只有在电能全部转化为热能时才与P=UI相等。P=I2R优先用于串联电路； 优先用于并联电路.
【电功率的推导公式】

## Slide 22
9.如图所示，手电筒中的电流为0.5 A，电源为三节干电池，则该手电筒小灯泡的功率最接近( )
A.0.25 W B.0.75 W
C.2.25 W D.9.00 W
C

## Slide 23
10.LED灯是一种半导体新型节能灯。已知某LED灯在一定电压范围内的工作电流都是0.02 A，只是在不同电压下发光颜色不同：当加在它上面的电压为1.8 V时，它发红光；当加在它上面的电压为1.4 V时，它发黄光；当加在它上面的电压为3.2 V时，它发蓝光。将该LED灯与一定值电阻R串联后接在电压为5 V的电源两端时它发红光，则该LED灯的电功率是__________W，定值电阻R的阻值是________Ω。
3.6×10－2
160

## Slide 24
（1）结合题目给出的条件对电路图进行分析，弄清电路的连接方式，建立直观的物理图景.
（2）挖掘题中隐含的已知条件.例如：灯正常发光，则暗示它两端的电压等于它的额定电压，它的功率等于额定功率.题目给出用电器的额定电压，额定功率，那么用电器的电阻可以求出，这就是隐含的条件.
（3）具体的解题方法可用分析法（从所求量到已知量）或综合法（从已知条件到所求量）.可以将电功率问题转化成电流、电压和电阻的问题，再结合欧姆定律和电路特点求解，也可以利用题目的已知条件，或电路特点揭示的等量关系列方程求解，还可以建立中间量，列比例式等.
电功率计算题的方法

## Slide 25
解：
正常工作电流
11.一盏标有“220V 100W”字样的电灯，它的电阻是多大？正常工作时通过灯丝的电流是多少？将它接到110V的电路中，它的实际电功率是多大？（不考虑温度对电阻的影响）

## Slide 26
1.一位电视记者在讲到某工厂上半年共节电5000kW·h 的时候，手举一只理发用电吹风说：“我这只电吹风是500瓦的，也就是0.5千瓦，这个厂节省的电力可以开动10000个这样的电吹风.”这位记者错在哪里？
解：“5000kW·h”是节约的电能，而不是供电的电功率5000kW.
3
课堂作业

## Slide 27
2.一个 “220V 800 W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻有多大？假如电路中的电压降低到200V,电阻丝的电阻不变，这时电炉实际的电功率有多大？
解：由 得 。
当电压降低到200 V时，电炉的实际功率

## Slide 28
3.某次雷电的电流约2×104 A,电压约108 V,放电时间约0.001s。这次雷电的电功率约多少千瓦？释放多少能量？
解：由P＝UI得雷电的电功率
P＝108 V×2×104 A＝2×1012 W＝2×109 kW。
释放的能量E＝Pt＝2×1012 W×0.001 s＝2×109 J。

## Slide 29
4.如图所示电路，电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片滑到c点时，电压表示数为4V，灯L正常发 光；当滑动变阻器的滑片滑到b点时，电压表的示数是8V。已知灯L的电阻为4Ω，电阻 Rac＝Rab/4， 则灯L的额定功率是（ ）
A.2W B.4W C.8W D.16W
D
L
P
V
S
a
c
b