## Slide 1
九
上
物
理
2020
导入新课
讲授新课
课堂小结
随堂训练
18.3 测量小灯泡的电功率

## Slide 2
1
情景导入
思考: 一盏小灯泡额定电压为1.5 V，如何测出它的
额定电功率?

## Slide 3
2
知识点一 测量小灯泡的电功率
思路点拨：
根据公式：P=UI，测量出小灯泡两端的电压和流过灯泡的电流，就能求出电功率。

## Slide 4
测量小灯泡的电功率。
P = UI
电源、开关、导线、电流表、电压表、滑动变阻器、小灯泡（额定电压2.5 V）
实验目的
实验原理
实验器材

## Slide 5
V
A
L
P
S
实验电路图
为什么要加入滑动变阻器？
保护电路和连续改变小灯泡两端的电压使其达到一定值。

## Slide 6
（1）移动变阻器的滑片改变小灯泡两端的电压，测量3种不同电压情况下小灯泡的电功率。
（2）记录电压值，电流值，同时观察比较灯的亮度有何区别。
实验要求

## Slide 7
（1）将电压表和电流表指针调零，断开开关，按照电路图连接电路，将滑动变阻器滑片放在阻值最大处。
（2）闭合开关，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数依次为2.5 V、2 V和3 V，依次记下电压表示数U和对应的电流表示数I，分别将U、I记录在表格中；
（3）观察并比较三次小灯泡的发光情况，将现象记录在表格中。
实验步骤

## Slide 8
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 发光情况 | 电功率P/W
1 | 2.5 |  |  | 
2 | 2 |  |  | 
3 | 3 |  |  | 
小灯泡的额定电压是_______V。
2.5
实验数据
0.28
0.3
0.34
正常
较暗
较亮
0.56
0.75
1.02

## Slide 9
U实 = U额 | P实 =P额 | 灯正常发光
U实＜U额 | P实 P额 | 灯比正常发光_____
U实＞U额 | P实 P额 | 灯比正常发光_____ 灯有可能被______
＜
＞
暗
亮
烧毁
分析数据得出结论

## Slide 10
1.测出小灯泡的额定功率应是( )
A.小灯泡发光最亮的一次
B.小灯泡发光最暗的一次
C.小灯泡达到额定电压正常发光的一次
D.随便哪一次都可以
C
【典例赏析】

## Slide 11
2.在“测定小灯泡的功率”的实验中，要测定电压为2.5 V的小灯泡的额定功率，在实验操作过程中，手和眼的分工应该是( )
A.手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看电流表的示数
B.手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看电压表的示数
C.手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看小灯泡的亮度
D.手按开关，眼睛看电流表的示数和小灯泡的发光情况
B

## Slide 12
2
知识点二 实验过程中的常见故障
常见故障 |  |  |  |  | 
原因分析 |  |  |  |  | 
闭合开关，灯泡不亮，电流表、电压表无示数
电路断路：①电源、电流表、导线、开关或滑动变阻器损坏：②接线柱接触不良
闭合开关，灯泡不亮，电流表几乎无示数，电压表指针明显偏转
①灯泡断路；②电流表、电压表位置接反
电流表有示数，电压表无示数
①电压表损坏或断路；②灯泡短路
电流表与电压表的指针向零刻度左侧的方向偏转
电流表、电压表的“+”“-”接线柱接反.
电流表与电压表的指针偏转角度很小
①电流表、电压表的量程选择过大；②电源电压过低

## Slide 13
常见故障 |  |  |  | 
原因分析 |  |  |  | 
电流表指针超过最大刻度
①量程选择过小；②电路中出现短路
移动滑动变阻器滑片时，电表示数及灯泡亮度无变化
滑动变阻器连接时，没有遵循“一上一下”的接线原则，滑动变阻器相当于定值电阻或导线
无论怎样调节滑动变阻器，电压表的示数总小于灯泡的额定电压
电源电压过低
灯不亮，电流表与电压表稍有偏转
①电源电压过低；②变阻器连入电路的电阻过大

## Slide 14
3.利用如图所示的电路图进行“测量小灯泡电功率”的实验，请分析出现以下各现象时，电路可能出现的故障。(电源、开关、导线及电表均正常)

## Slide 15
(1)闭合开关，灯不亮，电压表示数接近电源电压，电流表几乎没有示数：_______________________
____________________________；
(2)闭合开关，灯不亮，电压表示数为零，而电流表有较大示数：__________________________；
(3)开关闭合，灯不亮，电压表和电流表示数均为零：________________________；
灯丝断路(或灯与灯座没有
良好接触，或灯座断路等)
灯被短路(或电压表被短路)
滑动变阻器处断路

## Slide 16
(4)开关闭合，灯较亮，但移动滑动变阻器滑片，灯的亮度不变：______________________________
____________；
(5)开关闭合，灯发出较暗的光，而移动滑动变阻器的滑片，灯的亮度不变：____________________
________________。
同时使用滑动变阻器上方的两个
接线柱
方的两个接线柱
同时使用滑动变阻器下

## Slide 17
3
课堂作业
1.下图是一位同学为测量小灯泡的功率所连的电路。这个电路有什么错误或不妥之处？应该怎样纠正？请你画出正确的电路图。

## Slide 18
解：电路的错误之处及纠正措施：滑动变阻器的接线柱接错，应“一上一下”接入电路中。正确的电路图如图所示。

## Slide 19
2.某次雷电的电流约2×104 A,电压约108 V,放电时间约0.001s。这次雷电的电功率约多少千瓦？释放多少能量？
解：由P＝UI得雷电的电功率
P＝108 V×2×104 A＝2×1012 W＝2×109 kW。
释放的能量E＝Pt＝2×1012 W×0.001 s＝2×109 J。

## Slide 20
3.有一个小灯泡标有5.0 V字样，要测定它的额定功率。已知小灯泡正常发光时的电阻值约为10 Ω，电源电压为6 V。
(1)请你用笔画线代替导线，
连接完成实验电路。
解：如图所示。

## Slide 21
(2)闭合开关前，滑动变阻器滑片应该在________(填“a”或“b”)端。
(3)某次连接线路后，闭合开关灯不亮，电流表有示数，电压表没有示数，猜想以下3种故障，其中可能的是( )
A.可能是灯丝断了
B.可能是开关接线处断路
C.可能是小灯泡的灯座短路
a
C

## Slide 22
为避免出现上述故障时损坏电流表，选择的滑动变阻器的最大阻值应不小于________Ω。
(4)排除故障后，移动变阻器滑片，观察当_______表示数为________时，再记录另一个电表的示数，可以计算小灯泡的额定功率。
10
电压
5V

## Slide 23
4.某实验小组的同学用如图所示的器材测量小灯泡电功率.已知待测小灯泡额定电压为3.8V，小灯泡的额定功率估计在1.2W左右.
（1）连接电流表时应选用哪个量程？
（2）用笔画出导线完成电路的连接.
（3）在虚线框中画出相应的电路图.
电流表选用0~0.6A量程

## Slide 24
5.某电炉在额定电压220V下的功率为1000W，当实际电压只有额定电压的80%时，若电炉的电阻保持不变，此时电炉的实际功率是多少？
解：

## Slide 25
6.某学校共有电灯100盏，都用60W的普通照明灯泡，平均每天用4h。如果都改用40W的日光灯，不但可以省电，而且比原来更亮了。该校一年（365天）可节约多少电能？
解：该学校未用日光灯时一年总用电量为W1＝0.06 kW
×4 h×100×365＝8 760 kW·h。
改用日光灯一年总用电量为
W2＝0.04 kW×4 h×100×365＝5 840 kW·h。
故该学校一年可节约的电量为ΔW＝W1－W2＝
8760 kW·h－5 840 kW·h＝2 920 kW·h。